# 料箱自动缩放技术的研究与应用论文_张照德,王荣康,苏吉传

红塔集团大理卷烟厂复烤车间 云南大理 671000

摘要：打叶复烤生产线成品包装关键设备预压打包机，实现片烟装箱进行预压打包的主要部位是料箱，在成品片烟送入纸箱时，料箱先保持收伸缩状态通过升降机构下降插入到纸箱中，再通过料箱扩张机构打开料箱，填充与纸箱之间的间隙，使料箱与纸箱之间的间隙达到最小距离，但不能接触，否则会损坏纸箱。

关键词：打包；料箱自动缩放；应用效果

前言

目前打包机料箱自动缩放机构通常采用气缸伸缩驱动料箱活页动作，使料箱内径改变实现密封使用。料箱自动缩放机构动作需四组气缸同时动作才能正确保证料箱扩张和收缩可靠，稳定，但由于气缸伸缩存在一定的偏差，导致料箱扩张时容易损坏纸箱，同时不能更好地保证料箱与纸箱四周间隙一致性稳定性，针对上述突出问题，研制一种气动和机械配合实现料箱自动缩放机构，确保机构缩放动作可靠、稳定，控制精准，满足生产和工艺技术要求。

一、研究背景

预压打包工序打叶复烤的关键成包成型工序，主要任务是利用包装材料将复烤后质量合格的烟片包装成符合标准要求的烟包，便于运输和贮存。进入打包前的物料必须经过金属除杂，金属剔除率100%，在预压打包前的物料输送带上设置一套近红外化学成分检测仪，用以检测烟草物料的主要化学成分。目前红塔集团大理卷烟厂复烤车间采用纸箱包装，烟片净重：200kg/箱，允差±0.5kg；预压料箱配置尺寸为1150mm×690mm×725mm 。在实际生产过程中，由于单独使用四组气缸直接推拉料箱时因气缸伸缩距离存在偏差，气缸直接推拉料箱带来设备被卡住导致严重设备故障和烟箱破损较多，影响了打叶复烤生产效率和生产质量，给生产待来较大的困扰。基于以上问题，项目组拟研发一套料箱自动缩放装置，彻底杜绝通过气缸直接推拉料箱带来设备被卡住导致严重设备故障等诸多弊端和不足。

二、料箱自动缩放技术的研制

项目研制一种料箱自动缩放装置，通过气缸活塞杆伸缩推动导向机构转轴在导向机械的导向槽内上下自由滑动，实现料箱自动扩张或收缩。主（被）导向机构转轴在主（被）动导向机构导向槽内上下滑动，有效弥补单独使用四组气缸直接推拉料箱时由于气缸伸缩距离存在偏差带来不足，料箱缩放装置设计合理，传动可靠、稳定，适用性强，效果显著，其特征在于“采用气动与机械组合，实现料箱缩放动作可靠、稳定”。

料箱自动缩放装置，于预压打包机料箱收缩和张开的机构，由料箱、气缸底座、气缸、气缸万向节、缩放机构上固定机架、被动导向机构、缩放机构下固定机架、被动导向机构转轴、主动导向机构转轴、主动导向机构组成，其工作特征在于采用气动与机械组合，实现料箱缩放动作可靠、稳定。通过气缸活塞杆伸缩推动导向机构转轴在导向槽内上下自由滑动，实现料箱自动扩张或收缩。机械导向机构与气缸组合的研发应用，有效弥补单独使用四组气缸直接推拉料箱时由于气缸伸缩距离存在偏差带来不足，彻底杜绝通过气缸直接推拉料箱带来设备被卡住导致严重设备故障等诸多弊端和不足，有效解决生产实际存在的突出问题，适用性强，效果明显，成果显著。

本技术在于设计一种气动与机械组合，实现料箱动作可靠、控制精准的缩放机构。图1是本技术的结构示意图。图中1是料箱、2是气缸底座、3是气缸、4是气缸万向节、5是缩放机构上固定机架、6是被动导向机构、7是缩放机构下固定机架、8是被动导向机构转轴、9是主动导向机构转轴、10是主动导向机构。

图1 料箱自动缩放装置

本技术是这样来实现的，该装置采用料箱、气缸底座、气缸、气缸万向节、缩放机构上固定机架、被动导向机构、缩放机构下固定机架、被动导向机构转轴、主动导向机构转轴、主动导向机构组成。被动导向机构6和主动导向机构10固定在料箱1上，缩放机构上固定机架5通过主动导向机构转轴9安装在料箱1的主动导向机构10上，气缸3活塞杆万向节4与缩放机构上固定机架5联接。通过气缸3活塞杆伸缩推动主动导向机构转轴9在主动导向机构10导槽中上下滑动，同时被动导向机构转轴9也同时被推拉在被动导向机构6导槽中上下滑动，这样两组导向机构同时推拉料箱1活页，实现料箱1的扩张或收缩，通过气动和机械传动紧密配合，保证料箱缩放动作稳定、可靠，确保生产和设备运行正常进行。本装置由料箱、气缸底座、气缸、气缸万向节、缩放机构上固定机架、被动导向机构、缩放机构下固定机架、被动导向机构转轴、主动导向机构转轴、主动导向机构组成。通过气缸活塞杆伸缩推动导向机构转轴在导向槽内上下自由滑动，实现料箱自动扩张或收缩，机械导向机构配合气缸的应用弥补了四组气缸由于伸缩距离存在偏差带来不足，杜绝通过气缸直接推拉料箱带来设备被卡住导致严重设备故障等诸多弊端和不足。

三、应用效果

料箱自动缩放装置在红塔集团大理卷烟厂复烤车间12000kg生产线上按照应用后，效果突出，杜绝通过气缸直接推拉料箱带来设备被卡住导致严重设备故障等诸多弊端和不足，设备故障停机和烟箱破损数量大大降低，打叶复烤生产效率和产品质量稳步提升，解决业内预压打包机一直不能很好解决的技术难题。本装置已经申请实用新型专利，具有较高的推广应用价值。

参考文献：

[1]杨芳,杨闽,毛武荣.预压打包机组液压原理及液压系统维护[J].机电设备,2004(05):34-38.

[2]李飞,蔡云秀,杨芳.预压机打包装箱后烟坯密度均匀性研究[J].科技视界,2015(07):107+253.

[3]赵传成,高瑜,赵三营.打叶复烤预压打包生产线分布式测控系统[J].电脑与信息技术,1995(03):20-23.

[4]黄炳华,秦华,杨文丰.改进二次预压 提高打包能力[J].现代商贸工业,2008(06):340-341.

[5]刘岿. 打包机整体结构系统动态特性研究[D].东华大学,2010.

基金项目：红塔烟草（集团）有限责任公司科研项目《液压打包系统结构性能优化研究》。

作者简介：张照德（1969.11），男，白族，云南省大理市人，工作单位：红塔集团大理卷烟厂，职称：工程师，研究方向：机械自动化。

论文作者:张照德,王荣康,苏吉传

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ea534c6312e7e12f0b70a94.html