# 人防工程平战转换措施比较分析论文_梁水洪

梁水洪

广东人防建筑设计院有限公司，510500

摘要：本文结合某防空地下室工程实例，就人防工程平战转换相关措施进行了比较分析，得到了比较结果，并对当前存在的问题提出了相关建议。

关键词：人防工程；口部及主体结构；平战转换措施

1、平战转换的原则和指挥体系

为适应人防工程平战功能的需要，应坚持战备效益、社会效益和经济效益相统一的原则，结合人防工程竣工图纸编制人防工程防护功能平战转换方案。临战时应根据当地人民防空指挥部的统一部署，建立健全平战转换指挥体系，由建设单位组织成立平战转换指挥小组，负责具体落实人防工程的平战转换工作，人防工程质监部门对工程平战转换实施进行质量监督。

2平战转换措施实例分析

某人防工程总建筑面积7950m2，防护类别为甲类，抗力级别为6级，平时作为汽车库使用，战时为二等人员掩蔽所，共4个防护单元，18个抗爆单元，一个固定电站。其中防护单元一掩蔽面积1300m2，可掩蔽人员1300人；防护单元二掩蔽面积1400m2，可掩蔽人员1400人；防护单元三掩蔽面积1450m2，可掩蔽人员1450人；防护单元四掩蔽面积1450m2，战时可掩蔽人员1450人；固定电站建筑面积245m2。依据《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》、<浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施（试行）》及该人防工程竣工图纸编制平战转换方案，分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段。

2．1早期转换

应在临战前30d内完成物资、器材筹措和构件加工等。主要内容详见表1。

表1 早期转换（30d）技术措施

2．3紧急转换

应在临战前3d内完成综合调试工作，达到战时使用要求。主要内容有：防护、密闭设施，风、水、电系统的调试等。

3、口部及主体结构转换措施比较分析

常见的平时出入口封堵类型有：型钢竖向（横向）封堵、钢筋混凝土预制梁封堵、钢筋混凝土（钢结构）防护密闭门封堵和临空墙防护密闭封堵板封堵等；主体结构（防护单元间）封堵类型有：相邻防护单元隔墙孔口型钢封堵和连通口双向受力防护密闭封堵板等。本文从可靠性、经济性和可操作性等方面对常见转换措施进行比较分析。

3．1 口部封堵类型比较分析

为便于比较分析，选取出入口封堵尺寸为7m X3m，分别采用型钢竖向封堵、钢筋混凝土预制梁封堵、钢筋混凝土（钢结构）防护密闭门封堵和临空墙防护密闭封堵板封堵四类封堵类型进行比较分析，详见表3、表4。

表3 口部封堵类型比较分析

由表5、表6可见，单元间型钢封堵战时转换所需费用低、人工少，转换措施简单且可靠性较高，可建议作为主体结构（单元间）封堵首选封堵类型。

4结语

（1）为确保人防工程战时使用需要，人防行政主管部门应结合本地区实际情况，明确人防工程在竣工验收前必须完成平战转换方案编制工作，并做好转换费用概算。

（2）在工程设计审批阶段应对人防工程口部及主体结构预留的平战转换措施进行政策性引导，明确建议采用的转换措施，避免转换工程量过大、转换措施过于复杂。

参考文献：

[1]GB50038-2005，人民防空地下室设计规范[s]．

[2]孙国民．防空地下室防护功能平战转换设计[J]．浙江建筑，2009，26（5）．

论文作者:梁水洪

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1eb293a539b385b747bc3d69.html