# 新型勾搭铝合金拉伸网天花施工技术论文_张晓婷

张晓婷

广东爱富兰建设有限公司 广东省广州市 510600

摘要：沈阳桃仙国际机场航站区扩建项目T3航站楼精装修工程六标段，其中T3航站楼二层 B区国内到港通道、连廊到港通道扇形天花均采用新型勾搭铝合金拉伸网天花施工技术，施工面积约为6506平方米[1]。

本人参与编制的该技术“新型勾搭铝合金拉伸网天花施工技术”获得“2014年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”。

关键词：机场航站区 新型勾搭铝合金拉伸网天花施工技术；“2014年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”

引言

新建T3航站楼占地24.8万平方米，建筑平面呈“U”形布置。[2]该项目项目轴线长、跨度大，弧线安装定位难等特殊性，如采用传统工艺的拉伸网天花形式容易造成工期延误，成本难控制等问题。

新型勾搭铝合金拉伸网技术，是在仔细了解该项目性质、现场勘察情况，结合项目相关文件资料、图纸基础上，创造出来的一种新型技术，本文将详细介绍该技术应用。

1.关键技术的施工方法及创新点

1.1新型勾搭铝合金拉伸网吊顶可以将一个完整的大吊顶空间分割为一个个独立的分块（或分组）来拼装。安装时按每一分组从一端依次安装到另一端，将铝合金拉伸网吊顶模块依次吊挂在Z型龙骨上形成一组组独立的吊顶模块；再由一组组独立的吊顶模块组合成一个错落有致的完美的大吊顶空间；而每一组铝合金拉伸网吊顶模块吊顶结构，由可分别随意安装、拆卸，方便施工调试和使用期间的维护。以满足本项目要求达到的设计简洁大方、构件生产精度高、安装简便、方便交叉作业，与各相关系统工程及上下道工序之间容易互相配合、工期紧、质量要求高等硬性指标。[3]

1.2本项目中选用新型勾搭铝合金拉伸网，该拉伸网是铝锰合金板通过加工厂制作（型号AA3003H24），厚度3.0mm，表面处理色号RAL9010金属光泽，网孔四边菱形，长节距30mm，短节距15mm，开孔率65%，产品单块尺寸可达到900*3200，重量轻（≤3㎏／㎡），面层为氟碳涂层。防火性能好（燃烧性能符合GB 8624-2006的A级标准）耐酸、耐碱、耐冲击、耐冲击性：（≥40kg.cm）、表面平整，拼装、拆卸、维修方便。

2.深化图纸设计

2.1在勾搭铝合金拉伸网吊顶施工前，首先必须进行深化设计并经报审通过后方可实施。

2.2对吊顶标高的设定和吊顶内灯盘、空调风机位置的确定，不仅应考虑吊顶施工空间的要求，还须充分考虑吊顶上的设备、管线（包括但不限于：空调机、风管、线槽、消防水管及给排水管道，等）的空间布置及坡度的要求，以及结构主、次梁的布置；因此，吊顶的综合布置应与相关的结构、机电各专业充分协调后确定。[4]

天花局部详图

3.施工工艺流程

3.1深化设计及审批→安装移动手架→放样弹线→安装天花转换层→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨（Z型龙骨）→拉伸网板安装→固定Z型及一字型专用副件（勾搭卡件）→安装防风码→调试水平。

4 施工操作要点

4.1吊点和吊杆安装

按照连廊吊顶综合布置图确定的标高和分格安排，确定标高线和分格线；标示吊杆位置时，应特别注意根据综合布置图；吊点位置离墙不大于300mm，一般按每平方米一个，吊杆采用D8镀锌内膨胀杆，吊杆安装钻孔时，应注意控制适当的钻孔深度；吊杆安装完成后，要检查吊杆的抗拔力是否能达到要求；在拟安装有机电设备（如：灯盘、空调风机等）的位置，吊杆不能挤占设备安装的位置；从吊杆到吊顶设备开口位置通常应留15-20CM 距离；吊顶上机电设备或大型灯具，其悬吊系统必须与吊顶的龙骨悬挂系统分开，设置独立的吊杆、支架等。[5]

4.2龙骨安装

主龙骨用吊挂件连接下吊杆，拧紧螺丝卡牢，主龙骨接长用接插件连接；主龙骨按照大样图的位置和方向安装完后进行调平，施工过程中可用木方将主龙骨卡住临时固定，在主龙骨下面拉线打平，拧动吊杆螺栓使主龙骨升降，并考虑顶棚起拱高度不大于空间短向跨度的3／1000。主龙骨的间距为1000mm，离墙第一根主龙骨距离不超过300mm，排到最后距离如超过300mm，应增加一根。

次龙骨按照铝合金拉伸网吊顶节点图的位置和方向安装完毕进行调平，次龙骨安装应平整，无弯棱凸鼓现象，避免天花板在挠曲应力状态下固定，次龙骨的间距应配合铝合金拉伸网模块的尺寸，间距为600mm，转角位置根据下单料进行配置。

龙骨安装时，要注意调平；超过4M 跨度或较大面积的龙骨安装，要适当起拱；吊顶较大开口位置（如：检修口、风机、灯盘等）周边的龙骨应做加固处理，吊杆也要适当加密，避免吊顶的变形。

4.3勾搭铝合金拉伸网吊顶安装

铝合金拉伸网吊顶安装施工前，应在吊顶内的主要管线、设备的安装已基本完成后进行；但吊杆施工可在管线设备安装前实施。[6]

铝合金拉伸网吊顶安装须沿拉伸网的长边方向从一端依次搭接安装到另一端，安装时要保持拉伸网的拉伸方向一致；还要特别注意面板单元块碰角位置要平齐；将铝合金拉伸网吊顶模块依次勾挂在Z型龙骨上形成一组组独立的吊顶模块。每一组铝合金拉伸网吊顶模块吊顶结构，可分别随意安装、拆卸、维护。

楼梯口、通道口、灯盘、风口等开口位置以及在检查口、墙、柱转角位置，用定制专用收口板收口，要特别注意收口处现场实际测量尺寸的精确度，安装时对缝一致，要保证碰角处和阴阳角的处理平顺。

对于附着在吊顶上的设备（如：烟感、喷淋等），安装时要注意与吊顶表面衔接部位的处理，避免与吊顶脱离。

另外，还要注意在安装过程中，施工人员不得站在面板或龙骨上施工。

安装过程图

5质量控制和验收

5.1首先必须检查所有到场材料的包装完整、材质、品种、规格、图案和颜色是否符合深化设计要求；技术资料是否齐全。对主要材料和施工工序的质量控制和验收项目。吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。铝合金拉伸网面板，应检查其边长、对角线的尺寸误差是否符合要求；对条形板，应检查其宽度及高度尺寸。拉伸网吊顶的吊杆、龙骨、勾搭件和拉伸网面部材料的安装必须牢固。[7]

5.2吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。吊杆、龙骨应经过表面防腐处理。安装完毕的铝合金拉伸网面板表面应平整、洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。安装在铝合金拉伸网面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。[8]

5.3安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

6成品保护与维修保养

6.1吊杆、龙骨、吊顶龙骨及铝合金拉伸网安装时应注意保护顶棚内各种管线。保证铝合金拉伸网不变形。施工顶棚部位已安装的设备，已施工完毕的地面、墙面、饰面等应注意保护，防止污损。

6.2已经安装完毕的铝合金拉伸网不得上人踩踏。其它工种吊挂件或重物严禁吊于铝合金拉伸网或吊顶骨架上。为了保护成品，铝合金拉伸网安装必须在棚内强、弱电线路，给排水、消防、通风、供暖管道的调试、试验等一切工序全部验收后进行，并办理交接手续。

6.3提供与竣工图相同套数的使用保养说明书，明确保修期的保修范围和期限以及保修期后使用过程中维修保养的要求以及使用注意事项；在保修期定期进行回访、检查；按合同要求提供足够的备料。[9]

6.4如有定期清洁的要求，须在维修保养说明书中明确；对清洁剂的性能要求也应明示。

结束语

项目施工引用该技术能减少环境污染，节约施工成本、提高工作效率和缩短工期，提高经济效益和工程质量技术。

参考文献：

[1]沈阳桃仙国际机场航站区扩建项目T3航站楼精装修工程六标段招标文件

[2]沈阳桃仙国际机场航站区扩建项目T3航站楼精装修工程六标段图纸

[3]尤孩明、彭跃军，沈阳桃仙国际机场T3航站楼项目管理与施工技术，中国建筑工业出版社，2014

[4]章迎尔，建筑装饰工程设计（第二版），同济大学出版社，2005

[5]孙武，装饰装修工程施工（建筑工程技术专业适用），中国建筑工业出版社，2010

[6]杨波，建筑工程施工手册，化学工业出版社，2012

[7]建筑装饰装修工程质量验收规范，中国建筑工业出版社，2002

[8]肖绪文，王玉岭，建筑装饰装修工程施工操作工艺手册，中国建筑工业出版社，2010

[9]余群舟，宋协清，北京大学出版社，建筑工程施工组织与管理，2012

论文作者:张晓婷

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f15240785f057a7d9aa817d.html