# 论房建防水混凝土结构防渗漏施工技术论文_刘斌斌

杭州康森建设工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：建筑工程是经济建设的保障，同时也改善了人们生活的品质。物质生活的提高，使得人们对于房屋的品质寄予了更高的期望。防水混凝土是房建工程主体构成的重要复合材料，能够较好地满足人们基本的使用属性，对于整个工程的安全效能，具有十分重要的意义。渗漏问题一直是房建工程最为关注的问题。通过房建防水混凝土结构防渗漏施工技术的分析，了解当前防水混凝土发生渗漏的重要因素，运用科学的控制技术对防水混凝土作业进行合理的把控，使防水混凝土的品质有更好的保证。

关键词：房建工程；防水混凝土；防渗漏；施工技术

1导言

防水混凝土结构在房建工程中既可作为承重结构使用，也可以起到防水的作用。但对施工工艺的要求比较高，影响因素众多，任何一个环节控制不当，都会影响防水混凝土结构施工质量，进而发生渗漏水问题。不但会有严重的安全隐患，也会严重的影响居民的生活质量。本文结合理论实践，对房建防水混凝土结构防渗漏施工技术做如下分析。

2引发房建防水混凝土结构渗漏的主要原因

2.1原材料质量不达标

目前很多房建工程施工中，经常采用沥青作为防渗材料，主要原因是沥青的价格比较便宜，施工单位可获得更高的经济利益。但从防水性能的角度而言，沥青并不符合房建施工对防水性能和标准的要求。外部环境的变化很容易影响沥青的性能，从而破坏沥青防水层，引发渗漏。

2.2施工设计不合理

房建工程施工中频繁发生因设计不合理而发生渗漏的问题，特别是前期设计阶段，如果没有根据房屋结构合理选择防渗漏技术，必然会引发一系列的渗漏问题。比如：在施工设计中，设计人员没有设计出合理的排水系统，工程施工结束后，在屋内、外墙等区域频繁发生渗漏现象，加速房屋老化的速度，难以满足设计使用年限的需求，同时也不利于房建工程稳定性和安全性。此外，有的设计人员在设计过程过于注重外墙的美观性，导致砌块紧密度不足，一旦遇到暴雨等恶劣天气，就会引发渗漏问题，如果情况严重，甚至会发生倒塌事故。

2.3施工工艺不规范或不按规范施工

房建工程项目规模比较大，施工周期比长，在施工需要根据工程特性和功能，编制施工工艺，一方面若施工工艺不规范，施工单位按照不规范的工艺施工会导致房屋质量不合格进而影响结构或防渗处理。另一方面在具体施工中，严格落实施工工艺，才能确保施工质量满足设计要求。但一些施工单位过于追求施工进度，经常发生不按照施工工艺进行施工的问题，再加上工程范围比较广，现场施工监理，无法对每个细节都进行全面监督，没有及时发现质量问题和施工不规范问题，也是引发房建防水混凝土结构渗漏的主要原因。

3房建防水混凝土结构防渗漏施工技术的应用

3.1加大建设过程中的工艺控制

3.1.1配合比时间

在房建工程建设期间，要适时地加大对工艺流程的控制力度。在进行防水混凝土配制期间，要根据天气、作业的场所、混凝土自身面积的特点等因素，进行合理的配比。根据工程的实际建设需要，按照防水混凝土作业的相关规范进行操作。外加剂在使用之前，先与水充分混合后，放入搅拌设备中。骨料的选择要按照石子、水泥、砂料排列的次序进行操作，干拌作业的平均时间为45s，再进行水拦作业，平均时间为90s，以拌和均匀为主要标准。

3.1.2运送时间及技术控制

防水混凝土的运送要选择罐车作为运送工具，运送时间要控制在30min以内，防止产生离析的现象。另外，技术人员也要对防水混凝土的坍落度进行检测，小于原坍落度70%，要进行二次人工搅拌才能使用。

3.1.3振捣

防水混凝土作业是整个房建工程作业中的重点，既考虑工程建设的承重能力，还需适时地加强防水性能的规范作业。技术管理人员要对现场作业的人、机、物做好协调管理，监理要认真地履行监督的职能。施放混凝土时切记不要在同一位置进行布料，如果工程量较大，则需要加大人、机、物的投入量，防止混凝土罐车等待时间过长，使混凝土的品质发生变化。在进行混凝土浇筑作业期间，要坚持边振边浇的作业标准。在振捣作业时，没有气泡产生，看到浮浆则作业结束。对于关键连接部分的振捣，则需要使用小型振捣棒进行作业，避免漏振、涨模的现象发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.4养护控制

防水混凝土结构作业完成后，要及时对混凝土进行养护。养护作业是保证混凝土强度的重要环节，严格地按照混凝土养护标准进行操作，能够更好地防止混凝土裂缝的产生，同时也是渗漏控制的关键所在。正常情况下，在浇筑完成5h以后，就可以进行养护作业。

3.2对防水混凝土用材严格进行把控

3.2.1水泥

水泥是防水混凝土主要的构成材质，水泥材质选择最重的一项指标就是：水化热比。应用水化热比较低的水泥，能够更好地防止混凝土构件过早地产生裂缝。另外，在水泥材料的选择过程中，要对生产日期进行查验，防止将过期或者发生结块的水泥作为混凝土材料。

3.2.2骨料

骨料的选择也是保证混凝土品质的重要环节，骨料又分为粗骨料与细骨料。粗骨料的粒径要在控制在0.5~4.0cm。泥量要在2%以内，适时地加大对密度的控制，更好地保证整个防水混凝土作业的防渗性能。细骨料的选择料径要大于5mm。

3.2.3水

水也是混凝土强度保证的重要因素。水是PH除去4~9这个范围以外的，都可以作为防水混凝土的易和材料。硫酸盐控制比要大于1∶100。严格按照碱骨料反应控制标准进行作业，从而更好地保证防水混凝土的品质，保证整个房建工程的安全系数。

3.2.4水灰比

水灰比是防水混凝土密度控制的关键，在混凝土制作期间，要严格按照作业规范进行操作，保证防水混凝土的孔隙率，技术人员需要注意水灰比与防渗性能之间的关系，二者之间为反比例关系，水灰比越小，防渗的性能越强。

3.3外加剂的使用

除去上述几种会对混凝土品质造成影响的材质之外，外加剂也是影响混凝土品质与安全性能的重要因素。可以根据工程建设的距离、温度、防水性能、强度需求，采用外加剂进行化学反应。减水剂就是降低水灰比的粉煤灰，其有两种用途，一是填充作用，一是二次反应作用。使用抗冻剂显然是为了降低冰点温度、抗冻；钢纤维是提高韧性的；早强剂是为了提高早期强度等。外加剂应根据工程实际的建设需要以及工程结构的具体应用需求进行选择。

3.4房建防水混凝土结构细部处理

3.4.1 施工缝处理

施工缝是房建防水混凝土结构比较薄弱的位置之一，因此，在施工中要尽量不留或者少留施工缝，在墙体上严禁留下垂直施工缝，最大水平施工缝距离板面不能超过200mm，距离穿墙孔的边缘则不能超过300mm。在施工方处理前，要先进行凿毛处理，并用清水冲洗，在上方铺设20~25mm厚水泥砂浆。

3.4.2 预埋件防水

房建防水混凝土结构中预埋件上要加焊止水铁板，既能提升防水效果，而且操作也比较简单。

3.4.3 穿墙管和对拉螺栓防水处理

穿墙管穿过房建防水混凝土结构时，要预埋套管，并在套管上加焊接止水环，穿管时要先固定预埋套管，在一段用封口钢板把套管和穿墙管焊接牢固，另一侧用的缝隙则用防水油膏节填满后用封口钢板进行封堵。

结束语

通过讨论房建防水混凝土结构防渗漏施工技术分析，可以认识到房建工程防水混凝土发生渗漏的重要因素：未严格按照工艺流程操作规范进行作业；未能严格地控制原材料的品质；工程组织设计方案不合理，以及房建防水混凝土结构防渗漏施工技术的应用；没做好建设过程中的工艺控制；对防水混凝土用材严格进行掌控；未正确使用外加剂的。相信在专业技术人员的指导下，防水混凝土的性能会得到更好的发挥，为房建工程的安全作业与人们生活品质的提升，作出更大的贡献。

参考文献：

[1]杨历侠.探究房建施工中防渗漏施工技术的应用[J].居舍，2019（22）：42.

[2]杨晓荣.房建施工中防渗漏施工技术的应用探究[J].住宅与房地产，2019（22）：173.

[3]马建国.防渗漏施工技术在房建施工中的核心应用探究[J].漯河职业技术学院学报，2019，18（04）：23-25.

[4]庄华清.试论房建施工中防渗漏施工现状与对策[J].四川水泥，2019（07）：235.

论文作者:刘斌斌

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f3fee74f9f7958c1cce147c.html