# 浅谈配网自动化存在的问题及对策研究论文_黄焕民

黄焕民

身份证号码：450121198007201815 广西南宁 530000

摘要：文章首先论述了配网自动化的概念，然后提出了在实施过程中的常见问题，最后对如何解决这些问题提出了自己的看法，供同行参考。

关键词：配网；自动化；问题对策

为了适应社会经济的不断发展，以及供电可靠性和电压质量要求的不断提高，配网自动化技术也应随之不断完善提高。配网自动化系统的实施能够有效增强供电的可靠性，提高电力系统的经济效益。目前电力系统都十分重视配网自动化系统的建设，投入大量资金，实施配网自动化工程项目，配网自动化工程是电力系统现代化的必然产物，有着良好的市场前景和社会、经济效益。

1、配网自动化的概念及实施方式

配网自动化是利用现代电子技术、计算机、通信技术、软件技术及网络技术，把配电网在线数据、离线数据、电网结构数据完成信息集成，组成完整的区域自动化系统。配电网自动化系统主要包括4个重要环节，即：供电网络、远动系统、通信系统以及主站网络。其中运行及控制部分功能的自动化要配电自动化系统来实现。配网自动化是一种集成化自动化系统，其在实施的过程中，可以监控、协调以及管理配电网各环节设备和整个配电网的正常运行。

（1）我国的配电网可以大致划分为城市及农村电网，前者以电缆网方式为主，后者则是以架空线方式为主。配电网的供电方式由电源点、线路开关设备、网架3部分决定，电源点、网架等方式架构了各种各样的供电方式，如单电源辐射状供电、多电源互相供电、多电源环网供电、网格状供电等，线路开关设备则提供了功能不同的供电配合方案。城市电缆网大部分采用了环网柜作为配电线路的主设备，农电架空线网大部分采用重合器、分段器、断路器、负荷开关等作为配电线路主设备。以线路开关设备划分出的供电方案大致有：电缆环网柜方案、架空重合器方案、自动配电开关方案、断路器方案、负荷开关方案等。

（2）配电自动化系统的远动主要有ftu、ttu对线路开关、配电台区的监控。远动系统及设备的可靠性功能大致分为保护动作、环网控制、远方控制、就地手动等几个方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆配电自动化远动系统的根本问题就是线路电源和传输规约，设计适用于户外环境的不间断电源是实现配电自动化的一个重要问题。因为配电线路设备的地理不同，现在变电所使用的cdt、polling规约，都不能用于配电自动化系统，新的101规约虽得到了一定程度的应用，但其是否可以作为配电自动化远动传输标准，现在仍无法评定，目前iec正在制定新的传输协议标准。

（3）配电自动化的通信方案主要由以下几部分组成：主站对子站、主站对现场单元、子站对现场单元、子站之间、现场单元之间的通信等比较广泛的范围。现在实施的完整配电自动化试点工程系统的通信方案指主站对子站、主站对现场单元的通信。通信是配电网自动化难以突破的一个点，区域和条件的差异，通信方案也多种多样：光纤、电力载波、有线电缆、微波、扩频等，但总的来看，采用混合通信方案是较为合适的原则，通信干线用光纤，支线采用其他的通信方式，根据距离干线远近、传输要求高低决定，远距离孤立点使用无线传输。

2、配网自动化存在的问题

（1）只追求系统功能地完善，没有注重核心价值的体现。追求配网自动化实现较高的水平，形成一个完善的网架系统。对配网自动化系统却没有一个合理的规划，所以提不出完整而准确的需求，直接导致了后期的应用无法实用化；过分追求狭义的故障处理和恢复功能。只解决了部分配网的自动化，这就使得投资者没有具体的受益，而没有对整个配网自动化实现科学运行，直接导致产能不是很好。而配网自动化处于超负荷高度集中，运行环境比较恶劣，容易引起故障的系统，而稳定性要求较高。加强对配网数据进行监视、管理和及时发现。合理处理好缺陷以提高供电稳定性。

（2）配网自动化系统的稳定性是当前配网自动化系统的主要问题。其中体现在：首先，配网自动化系统对设备的可靠性和可维护性要求很高。其次，配网自动化系统的大量站端设备安装在户外，运行环境恶劣，电子设备经常遭到损坏。然后，开关控制电源和操作电源提取困难。接着，开发厂商不了解供电企业配网管理流程，没有足够了解其需求，所以造成产品适应性很差。最后，配网自动化一般须采用许多种通信方式相融合，导致通信稳定性不高。

（3）配电自动化设计与建设存在很大的问题：第一从选择配网自动化没计单位方面考虑，从主站、实现方式、通信、土建、设备、管理模式等全面研究。必须选择一些专业配网自动化设计公司。而配网自动化系统指的是非常复杂的系统，主要职责不明确，无法跟上运行管理工作，在系统应用和数据维护工作方面缺乏稳定的运行。

（4）在配网自动化运行时，其管理模式很难与之想适应，工作人员对其自动化技术不了解。配网自动化是电力系统技术、管理薄弱的部分，这方面的人才缺乏，也缺乏技术能力。但是配网自动化不仅涉及到通信、自动化、还涉及一次设备、配网运行等运行工作，而对人才的培养是一个缓慢的过程。如果急于求成的话，就会使得配网自动化系统不能成为解决配网管理的工具，相反成为工作阻力。因此配网自动化的软硬件基本成熟情况下，它的管理、运行维护和人才培养是非常重要的。

3、配网自动化的对策研究

（1）建立配网自动化维护运行的组织机构。由于配网自动化该项工程涉及的方面非常多，这方面人才的培养和锻炼是比较缓慢的一个过程。配网自动化人员管理、培养和运行维护将非常重要，因此要建立配网自动化维护运行的组织，再加上相关业务的人才。当实现配网自动化后，减少了工作人员的劳动强度，劳动效率得到提高，使运行人员对配电网络的运行状况掌握得更全面更快捷，为供电企业创造更好的经济效益和社会效益。配电网自动化的实旅，改变了配电网传统的运行管理方式，相对的，对其管理人员的要求也提高了。

（2）实现配网自动化自动控制。要实现配网自动化自动控制，加强开发计算机自动控制系统，由计算机自动控制系统完成故障判断、故障隔离和网络重构，自动恢复对各非故障区域的供电。在故障区域被隔离后，配电自动化中心或地区调度所将迅速派出抢修人员至故障地点抢修。当故障修复完，保证供电了，应该让运行工作人员发动，计算机自动控制系统能按正常运行方式迅速保证配电网的正常供电。但是配电网自动化工作涉及面广、投资高，因此要不断利用用电需求和供电稳定性要求，全方面研究现有配电网结构和设备状况，制订规划、分步实施，与配电网改造和发展规划同步考虑，协调配合，避免重复建设或推倒重来，在总结试点取得成功经验的基础上，相继推广出去。

（3）保证配网自动化系统安全运行。配网自动化管理是配电网运行管理与自动化、通信等新技术相互融合的系统。配电自动化系统自身具有点多面广、涉及方面广、线路结构不可靠的缺点，此外计算机、信息技术具有更新换代的特点，所以配网自动化系统设备运行维护工作的开展将成为配网自动化系统运用的重点，配网自动化工程系统其运行依靠无数的终端设备提供数据支持、有线与无线通讯网络提供数据传输通道，以及数据库的更新实现数据统计、汇总、分析等功能。

4、结束语

在实施配网自动化后，不仅可以降低运行人员的劳动强度，提高劳动效率，使运行人员对网络的运行状况掌握得更全面更快捷，而且还会为供电企业创造出更好的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]张建峰．配网自动化系统的分析[m]．北京：中国水利水电出版社，2009．

[2]高惠亮，马军.配电网自动化技术及应用[j]．电力系统自动化，2010．

[3]王强．城区配电网自动化系统[m]．北京：中国电力出版社，2009．

论文作者:黄焕民

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f4480a646f784f0ea8d24f1.html