# 关于市政工程施工环境保护的分析论文_覃开仕

广西龙麟建设工程有限公司 广西南宁市 530023

摘要：在市政工程施工环节，由于大型机械作业或堆积大量原材料或未做好善后工作等，导致周边环境被污染，加强环境保护势在必行。主要分析并探讨加强市政工程施工环境保护的若干路径，旨在促进环境保护工作的进一步优化。

关键词：市政工程；施工作业；环境保护；路径

市政工程施工环境保护指的是在施工环节采取一系列措施优化施工现场环境，预防因产生于施工过程的噪音、扬尘、建筑垃圾、废水等污染环境，促使周边居民能够正常生活。注重加强市政工程施工环境保护对于保障施工人员身心健康、降低发生施工干扰纠纷事件的几率、降低施工成本、加快施工进度等均有重要意义。

1科学组织施工，促进工程文明施工

市政工程施工单位对于施工组织设计的编制应考虑到怎样减轻甚至避免干扰周边，按照工地四周的实际情况制定行之有效的施工方案，合理调整进度计划，科学部署施工现场平面图。在施工环节则要严格执行通过审批的市政工程施工组织设计，并通过奖惩措施将保护周边环境变成每一名施工人员自觉自愿的行为，从而将加强环境保护变成施工单位的文明时尚[1]。具体措施包括：一是有机结合市政工程施工工期紧、对出行市民造成较大影响的情况，科学安排施工进程与顺序；按照施工进程合理配置施工机械设备、机具，科学确定进场时间，从而最大化利用机械；二是对于市政工程分部分项施工，要全方位考虑人工、材料、机械、施工方法以及环境保护等问题，做到科学调配、充分使用；三是施工之前认真调查市政工程施工范围以内的各种管线的情况，包括上水管道、下水管道、煤气管道、电缆以及通讯缆等，并对重要管线做好插排与标记等处理；施工环节则要求相关单位要安排人员到现场监护，保护好各种各样的地下管线，尽可能确保各个单位及市民的生活不受影响；四是保护市政工程施工场地土壤环境，主要有：尽可能使用施工场地既有的临建设施，新增临建用房要使用活动房，避免占据过多面积，同时减少干扰施工场地的原土；除开施工现场已经种植好的花草树木，在临建房屋的周边及墙面使用钢围墙墙面，种植耐旱绿色植物，将施工场地建成花园式工地；任何用油机械及油品设备等均要设置好接油盘，避免油品对土地造成污染；现场洗车水、雨水等在沉淀之后要流入市政雨水管道，避免水流将地表土带走，做好环境保护工作。

2加强过程控制，提高环境保护水平

2.1防治大气污染

在市政工程施工环节，大型机械作业、人员集中居住等因素不可避免会污染周围的大气环境。很多施工机械都要通过燃烧柴油来带动，而不充分的燃烧就会产生废气，进入大气之后造成污染；施工环节形成的粉尘也会在空气中逸散，破坏大气环境[2]。面对这些问题，市政工程施工单位要经常对临建土质运输道路进行洒水湿润，确保空气流通，减少扬尘污染；覆盖好会产生尘埃的石灰、运输车辆以及挥发性材料堆场等，减少材料挥发，避免因风力作用而污染空气；禁止焚烧有害有毒的废料、生活垃圾、生产废弃物等，坚决不使用尾气排放不符合标准的施工机械设备等，有效防治大气污染，保护环境。

2.2防治噪音污染

由于市政工程施工一般存在场地小、线路长、露天等特点，很难一直封闭施工现场，难以使用工程降噪技术，而各类器械、机具等产生的作业噪声就会对环境形成噪音污染，对四周居民的生活造成干扰。施工噪音形成因素主要有施工机械在现场作业、车辆运输等，所以应对施工噪音采取切实可行的减噪、防噪措施，包括使用减音器、消音器、隔音板、挡音板等。在施工过程中要尽量选用液压设备以及摩擦设备，取代振动式设备，并实施隔音、消声以及安装防震底座等技术措施，重视维修、保养机械设备，确保设备完好率，保证施工噪音能满足环境保护要求，尽可能不对居民生活产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3防治水污染

在条件的制约下，市政工程施工形成的废水很难在处理之后再排放，极易发生污染地下水的问题；各类机械所排放的废机油也会污染周围的水域；施工人员集中住宿产生的生活污水也随意排放，破坏周围水域等。所以要预先在施工现场四周挖好排水沟，畅通排水，保证施工场地以内不积污、不积水；充分考虑新开挖的排水沟对施工场地既有地面排水设施的影响，预防阻挡排泄地表径流，避免影响居民生活；检测施工废水，确认没有污染性强的物质才可直接排放，否则要经过简易的去污处理之后才能排放。另外，市政工程施工过程还会产生固体废弃物污染、破坏植被、破坏生态平衡等环境问题，均需施工单位严格依据施工要求规范操作，尽可能不影响周边的环境，并加强环境管理工作、充分落实善后工作。

2.4防治建筑垃圾污染

市政工程施工经常遇到将原有人行道、路面等拆除的施工作业，这势必会形成大量建筑垃圾，须按照可回收、不可回收加以分类。一是分拣市政工程施工建筑垃圾，对其中的金属配件、废钢筋等资源要进行重新利用；二是对于碎石、混凝土、土石方等可回收再利用的垃圾，可将其作为填埋地基、加固路基等的材料，提高建筑垃圾再利用率；三是不可回收的建筑垃圾必须要进行装袋处理，同时及时向指定地点清运，进行填埋处理，避免污染环境。

3重视节能控制，优化城市环境保护

3.1绿色节能措施

市政工程施工要合理制定能耗指标，提高利用能源的效率[3]。一方面设立能耗监督小组，在项目工程部临时设立用水、用电管理小组，不仅要开展日常维护工作，还要监督水与电的使用过程，一旦发现浪费要给予处罚；同时，优先选用国家以及行业推荐的环保、节能、高效的施工机具，如变频技术节能施工机具；加强能源节约教育，即在施工之前对全体人员实施节能教育，增强能源节约意识，同时在电源控制处贴上人走灯灭、节约用电等标志，在厕所设置声控感应灯，满足节约用电的要求；还有在市政工程施工组织设计环节还要科学安排工作面，减少施工场地的作业机具数量，相邻施工区域要充分共享机具资源，达到绿色、节能的施工标准与环境保护标准。

3.2 灰尘污染防治措施保护

在市政工程施工过程中，对于施工人员挖开的土方，可以实施集中堆放的管理措施，该措施能够降低灰尘扬起时的波及范围，同时要对土方进行回填，这样就可以从时间上降低灰尘的影响；运输水泥、石灰、混凝土和砂石料时，可以采用密封的罐车，如果采用敞篷车运输时，应该在物料上方覆盖一层篷布；存放施工材料的仓库和临时材料堆放点，也要设置粉尘围护栏等遮挡措施，这样就可以降低灰尘的扩散；要在固定的机械设备运行是方向波及的范围内增加除尘装置。

3.3设备节能措施

施工单位要完善建立设备管理制度，计量用电、用油等情况，健全设备档案，使机械设备始终保持在高效、低耗的状态；选用负载、功率相匹配的机械设备，预防大功率设备长时间低负载运行；安装机电设备时可选用节电型机械，包括低能耗且高效率的手持电动工具、逆变式电焊机等，同时选用节能型的油料添加剂，使设备节电、节油；如果条件允许，应科学安排施工工序，增加设备的满载率、使用率，减少设备耗能，并考虑回收利用、节约油量，保护环境。

4结论

在市政工程建设施工过程中，处理好工程建设和环境保护之间的关系，做好环境保护工作，是市政建设的重要内容，因此，掌握市政建设的发展规律，调节工程建设和环境保护的物质能量交换过程，寻找解决产生毛肚的根据和解决方法，以便从本质上改善人们的生活环境，促进城市可持续发展。

参考文献

[1]黄赛红.浅谈市政工程安全文明施工和环境保护[J].建材与装饰，2015（49）：158-159.

[2]张慕贞.市政工程施工中的环境问题与保护策略[J].资源节约与环保，2015（6）：155.

[3]徐啸龙，于秋波.市政工程施工中的环境保护措施及对策研究[J].民营科技，2016（5）：234

论文作者:覃开仕

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f47be60b95fab19ce7b9d3d.html