# 综合医院电气设备管理存在的问题与对策论文_郑飞

（六安市中医医院 237000）

摘要：医疗检查设备正常运行的重要条件就是电气设备。本文主要阐述了现代综合医院电气设备管理方面存在的问题，通过分析这些问题，系统地提出了相应的管理策略，旨在通过提高电气设备管理水平，促进现代综合医院的健康发展。

关键词：综合医院；电气设备管理；存在问题；策略

随着现代科学技术的不断更新，各级医院和相关的医疗机构不断引进各种医疗检查设备，这些医疗检查设备被广泛地用于临床的诊断和治疗当中，给广大市民进行身体疾病的检查和治疗。医院人口众多并且承担着救死扶伤的重任，在这种情况下，医疗用电设备朝着多样化、密集化和智能化的方向发展，但同时也出现了医疗用电设备无法正常运行、电气故障频发、医疗纠纷等诸多问题。因此，及时发现和了解综合医院电气设备管理中存在的问题并快速解决是非常有必要的。

一、综合医院电气设备管理出现的问题

1、缺乏对自备电源的管理

综合医院的供电相关设施应该做到安全可靠，保证在运行期间不间断的供电，并且设置自备电源。由于医院用电的特殊性，为了保证对其供电可靠，当出现停电、频率或者是电压超出规定范围、变压器出现故障等非正常状态时，柴油发电机会自动启动。由于医院停电是小概率事件，相关的电气管理维护人员在进行维护时只是简单的走走过场，心存侥幸，认为不会发生问题，疏忽了对自备电源的深度、强度以及全面的维护和管理。由于日常疏于管理，一旦长时间停电事件出现，长时间的高负荷运行，会使发电机出现发热、冒烟、线圈变、断路器跳闸、线圈绝缘下降等故障，甚至会出现有一些隐性故障，比如说电气元件机械部分动作失灵、动作错位等，这些隐性故障由于平时不注重也比较难发现，在一时之间难以判断导致抢修不及时，只能依靠外援救急。

2、公用电源电气管理不达标

首先是公用的电器开关设置问题。比如说在病房内的紫外线消毒灯没有相应的提示标语，部分病人及其家属由于缺乏医护常识，把消毒灯当作是电源开关使用，在室内悬挂着的紫外线消毒器发出的紫外线光源就会照到病人及其家属的身上，对其造成一定的伤害。这种现象在医院经常发生。其次一些病患家属自带大功率的家用电器方便其在住院期间的饮食，是自在病房内做饭或者是煲汤，不仅影响病房内的空气质量，而且大功率的家用电器增加了用电负荷造成断路跳闸，影响医院内其他设备的正常使用。最后是公用设备的螺栓、螺母出现故障。在医院内各种公用电气设备比如说饮水机，在使用饮水机的过程中，由于开关使用频率过高，水垢发生沉淀，引起温控器、加热器等处在一种混乱的状态中，造成机器产生强烈的振动，破坏了螺栓与螺母之间的基础性连接装备。在长时间的作用下，螺栓出现金属疲劳，导致发生螺牙滑丝等故障，进而使设备各部件之间发生松动，诸多因素的影响使设备无法正常的运行，同时发生的振动作用力以声波的方式传到周边的环境中，影响了病人的正常治疗和康复。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、缺乏专业的技术管理人员

综合医院人才密集，据调查，许多大型的综合医院电气管理人员较少并且大多数为兼职，电气相关技术参差不齐，而且在各种电气事故上奔波，无法专心的对医院的电气设备进行正常的维护管理。许多电器管理人员，并非正规院校的毕业生，只是有相关方面的实践经验，但是对比较复杂的电气工程技术以及新设备技术管理方面不了解，一些应该是医院内部处理的故障不得不依靠外援，大大降低了电气设备的使用效率。

二、完善电气设备管理的策略

1、注重自备电源的日常维护与管理

首先，加强对自备电源使用情况的调查，获取日常维护管理的重要资料。对自备电源的使用情况建立相应的档案，把电气事故发生之前的异常现象、具体情况、以往的故障情况、发生故障前是否有操作不等详细记录在案以备调查。其次将有针对性检修与全面检修相结合，对自备电源比较容易受损害的部件（绝缘漆、塑料、橡胶、线圈以及电线等）进行有针对性的检修。对隐性故障进行全面的检修。实行维护管理交接班制度，记录好维护管理的相关记录，严格实行事故责任到人的制度。

2、完善对公用电源电器的管理

一是对病房内比如说是紫外线消毒电器开关设置相应的提示标语并且在病房内张贴相关提示。二是严格管病人及其家属，坚决杜绝在病房内利用公共电源进行做饭或者是煲汤等餐饮行为。三是加强对公共场所相关设备的日常维护和管理，比如说对银水机的日常维护，配置饮水机水垢自动清洗装置。四是加强对医院内部人员的安全用电教育，使相关的医护人员具备科学的用电操作，确保其操作符合相关技术要求。

3、打造一支专业的电气管理人才团队

（1）对综合医院内部电气设备管理技术人员定期培训，邀请具有丰富的医院电气设备管理经验和具备专业的电气工程理论知识的专业技术人员来做现场指导和授课，提高医院相关管理人员专业素质和相关的电气管理技能，选送优秀的电气管理人员去优秀单位进行学习深造。

（2）科学开设岗位，医院根据自己电气工程管理维护的实际需求，安排相应数量的专业电气设备管理技术岗位，积极面向社会或者是相关的技术院校招聘专业的电气工程管理技术人员。

（3）制定严格的考核制度，并且规定工作人员持证上岗。在电气工程设备维护管理过程中，要求相关的技术管理人员在实施每个流程或者是步骤时必须严格按照相关的技术要求来进行操作。

总结

综合医院电气设备状况是否良好，直接影响到医疗设备的正常运行，也影响到广大病人和相关群众的生命健康。医院相关部门应该强化电气设备管理，积极引进与培养相应的电气管理人才，加大对医护人员、病人及其家属的安全用电教育，确保医院的医疗设备正常运行。

参考文献：

[1]王高安.综合医院建筑电气安全管理[J].医疗装备，2009，02：51-52.

[2]闫长江.当前医院医用电气设备管理和保养[J].科技风，2012，01：258.

论文作者:郑飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f5a6986681bbb2523b402b7.html