# 关于钢筋混凝土工程质量通病成因和预防措施分析论文_葛来华

葛来华

江苏原野建筑安装工程有限公司 江苏省泰州市 225300

摘要：建筑工艺的发展日新月异，钢筋混凝土在土木施工的广泛应用已成为当下建筑业一道亮丽的风景线。然而由于各种原因，钢筋混凝土在施工过程中不免会出现质量通病。质量的缺陷会降低材料的性能和建筑的使用寿命，甚至会引发工程质量事故。基于此，本文对钢筋混凝土工程质量通病成因和预防措施进行分析。

关键词：钢筋混凝土；质量通病；预防措施

1钢筋混凝土工程质量通病成因

1.1露筋

箍筋、副筋以及主筋等存在于钢筋混凝土结构中的组成部分都裸露在混凝土之外就叫做露筋。出现露筋这一情况的原因如下。第一，在振捣灌注混凝土的时候，钢筋垫块太少或者垫块位置移动，模板和钢筋紧密的贴合在一起。二，钢筋混凝土结构具有较小的断面以及非常排列十分严密的钢筋，如果钢筋被大石子卡住，钢筋周围就无法被混凝土水泥浆包裹。三，混凝土在配合比不合理的情况下会有离析的情况产生，浇捣部位模板漏浆严重或缺乏足够的泥浆。四，在振捣混凝土的时候，钢筋在受到振捣棒的撞击时，其钢筋位置就会发生移动。五，混凝土保护层没有受到严密的振捣，或者木模板缺乏足够的湿润度，混凝土表面缺乏足够的水，并且太早拆模，在对模板进行拆除的时候混凝土部分损坏。

1.2混凝土裂缝现象

混凝土应用的砂石、水泥、掺和剂、外加材料等均会直接影响钢筋混凝土的结构，导致钢筋混凝土结构施工和使用中出现裂缝。具体来说原材料对混凝土结构出现裂缝的影响主要体现在：①水泥等级的强度以及细度对混凝土开裂程度影响比较大，如果混凝土在设计过程中设置的等级越高，就会增大混凝土脆性，提高钢筋混凝土结构发生开裂的几率。②混凝土的用灰量和用水量受到骨料粒径的影响，骨料粒径粗细的变化和粗细集料的级配没有达到有关的标准，就会使混凝土含泥量增大或减少，就会在一定程度上增加会减少混凝土收缩量，如果混凝土收缩出现问题，就十分容易产生裂缝。③在钢筋混凝土施工中选择掺合料和外加剂，也会对混凝土收缩产生影响，没有合理考虑外加剂的数量，就会提高混凝土出现收缩问题的几率。④混凝土收缩程度受不同水泥种类的影响，其中，矿渣硅酸盐和一般的硅酸盐相比较，可以较好控制混凝土收缩量。环境温度差异过大或者是混凝土表面温差过大都会导致混凝土结构出现裂缝。温度差异过大就会导致混凝土外部热胀冷缩与内部热胀冷缩的程度不一致，造成混凝土表层出现拉应力。当混凝土极限抗拉强度低于该拉应力时，就会导致混凝土出现裂缝。

1.3孔洞

在对混凝土进行振捣的时候没有按照顺序进行，有漏振的情况出现。在预埋件或钢筋密集的地方，灌注混凝土不通畅，模板缝隙没有充满混凝土。混凝土工程缺乏良好的施工组织，其操作没有按照施工工艺和顺序进行。有杂物和硬块掺杂到混凝土之中，混凝土之中还有木块等大件料混入。其下料没有按照规定进行，吊斗直接向模板卸下混凝土，一次下料太多，由于振捣器振动作用不足，因此其下部呈现的状态为松散。

2钢筋混凝土工程质量通病预防措施

2.1露筋

在对混凝土进行灌注之前，需要对保护层厚度以及钢筋的位置进行检查，确保其准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，为了对混凝土保护层的厚度进行保证，需要对垫块进行固定，通常情况下都会将水泥砂浆垫块绑在钢筋上，每隔一米绑一块。三，如果钢筋过于密集，就需要对适当的石子进行选择。结构截面最小尺寸的四分之一为石子颗粒最大的尺寸，其尺寸不得超过这一标准，除此之外也不能比钢筋净距的四分之三大。结构具有较小的截面，如果钢筋过于紧密，在灌注混凝土的时候就可以对细石进行应用。四，为了对钢筋位置移动的情况进行预防，就需要禁止钢筋被振捣棒撞击。在钢筋密集的位置，在振捣的时候可以对携带刀片的振捣棒进行应用。与此同时，需要密实振捣保护层的混凝土，在对混凝土进行灌注之前需要对木模板应用清水进行湿润，确保其湿润充分，同时还需要将缝隙堵好。五，在对模板进行拆除的时候需要以试块试验结果为依据对其进行明确，避免模板拆除过早。六，如果混凝土顺落高度在2米之上，就需要对溜槽或串筒等进行应用。

2.2裂缝

不同的建筑工程或者建筑工程在不同的条件，尽量选择水化热较低、强度较高的水泥。禁止使用性能指标不合格的水泥，水泥指标不合格会造成混凝土结构强度不达标，导致结构性裂缝大面积出现。骨料选用要恰当、不能存在碱性反应、有毒有害物质及其含量要符合建筑物混凝土用料的相关比例。对于混凝土外掺料应适量，尽量选用粉煤灰、减水剂等外部添加剂，对于超大超长建筑物或构筑物可适量添加膨胀剂，目的是改善混凝土结构性能，降低混凝土结构中水泥用量和用水量，减少建筑物结构的改变。

在当前钢筋混凝土施工领域，控制温度差所引起的裂缝主要考虑自然环境温差、太阳照射时间等等自然因素。同时，还应该严格根据建筑设计标准以及施工作业图纸完成施工作业操作流程。针对因太阳照射时长差异所引起的裂缝问题，在认真做好保养工作的基础上，还应该确保钢筋混凝土结构内部温度与外表温度的差异不高于25℃。当遇到风雨气候时，还应该利用防雨布以达到遮盖的目的，并暂时停止浇筑作业。同时，在钢筋混凝土施工作业时还应该考虑加入较低水化特性的材料，主要包括低热水泥、或者混凝剂等各种建材。为能更好解决钢筋混凝土结构中所存在的裂缝现象，施工作业人员还应安装伸缩缝以及支座，通过提升钢筋混凝土弹力的方式达到保障建筑质量的目的。

2.3孔洞

首先在灌注混凝土的时候，如果钢筋密集，就需要对细石进行应用，使得模板间隙中充满混凝土，并且进行密实仔细的振捣。由于机械难以振捣，就可以配合应用人工捣固。其次，下料工作在空洞两侧一同展开，下部往往没有进行充分的灌注，并且没有密实的振捣，因此需要对侧面开口灌注的方式进行应用，在保证振捣密实之后将模板封好，随后再进行灌注。三，保证振捣方法的正确性，对漏振的情况进行预防，将垂直振捣方法应用于插入式振捣器，也就是让混凝土表面和振捣棒呈现斜向或垂直振捣，保证二者之间为40°到45°角度。振捣器插点排列均匀，可以对交错式或行列式顺序移动进行应用，避免混用，从而对漏振的情况进行避免。

结语：

本文就钢筋混凝土工程质量通病成因以及预防措施进行了探讨，首先介绍了钢筋混凝土工程质量通病成因，随后提出了钢筋混凝土工程质量通病预防措施。由于质量通病属于经常出现的混凝土工程质量问题，所以应该对质量通病形成的原因进行分析，并提出相应的预防措施，从而对意外事故的发生进行避免，对工程的安全性进行提升。

参考文献：

[1]王建国.A建筑公司钢筋混凝土工程质量改进研究[D].吉林大学，2014.

[2]莫轻兵.钢筋混凝土施工质量评价的智能方法[J].混凝土，2010（08）：35-37.

[3]王龙.装配整体式钢筋混凝土住宅质量监控体系探讨[D].聊城大学，2014.

论文作者:葛来华

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第21期

论文发表时间:2018/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f5c1a0176da394aaa44bd76.html