# 城市生活垃圾卫生填埋场项目工程设计优化及工程概算研究论文_沈昱

摘要：随着我国经济社会的发展和进步，城市化进程不断加快，人们的生活水平逐渐提升，城市生活垃圾逐渐增多，如何妥善处理城市生活垃圾成为社会各界所要思考的重点问题。鉴于此，本文以城市生活垃圾处理方式之一的填埋场项目为例，先是对城市生活垃圾卫生填埋场进行初步的探讨，再分析了现阶段城市生活垃圾填埋场项目中存在的问题，最后详细研究了生活垃圾填埋场项目的设计方案，希望能对城市生活垃圾的填埋工作提供一定的借鉴与参考。

关键词：城市生活垃圾卫生填埋场；项目工程设计优化；工程概算；造价控制

1城市生活垃圾的概述

1.1城市垃圾的特点

城市垃圾的成分是非常复杂的，并且会受到能源结构、传统习惯、经济发展水平以及自然条件等因素的影响，因此，国外对于城市垃圾的处理通常是不相同的，一般来说，一个国家中每个地区采取的处理方式也是不相同的， 没有一种统一的模式。但最终都以减量化、无害化与资源化为处理目标。现如今，世界上发达国家的城市垃圾从收集、运输以及处理技术已经非常成熟，并且累积了很多成熟的经验。在收集方面绝大多数国家都利用分类收集的方法，而在运输方面通常采用密闭压缩运输。

1.2城市生活垃圾的填埋原则

第一，现代化原则。即在填埋生活垃圾时要采用现代垃圾填埋技术和中央控制及管理系统。第二，环保原则。采用安全的防渗系统、渗滤液收集与导排系统、垃圾气体导排措施，以及完善的雨污分流措施及污染控制措施等。第三，节约原则。采用高维填埋理念，节约土地资源；重力流导排渗滤液和地下水，降低建设施工中的能源消耗。第四，经济实用原则。对库区总平面和填埋分区进行精心设计，尽量做到最优。

2城市垃圾填埋处理场建设当中的问题

2.1填埋场的建设需要占用大量土地资源

随着城市化进程的不断加快，大量农田被开发为厂区建设、街道开发及建设住宅等用地，农用土地逐渐减少。利用填埋的方法处理垃圾会占据更多的土地，例如，塑料垃圾通常需要一百年甚至更久的时间来彻底分解，而在这期间填埋区域以及附近都是不能种植庄稼的，且在最少几十年的时间当中不能有人居住，这不仅使以种地为生的农民失去经济来源，不利于社会秩序的稳定，还极大地浪费了土地资源，进一步加剧我国土地资源紧缺的状况。

2.2垃圾填埋场的沉降问题

在填埋场的垃圾填埋过程中和封场后的1个月左右，单层的填埋堆体会在机械压实、上层填埋堆体荷载、中间粘土层和最终覆土层土体及其自重作用下，使固体颗粒骨架得以重新排列，细小土体颗粒进入孔隙及孔隙经过地质的压缩，进而使得垃圾填埋场整个项目出现一定的沉降问题。在垃圾填埋场封场后相当长的一段时间内，在上部荷载基本不变的情况下，单层填埋堆体中的有机物部分在好氧和厌氧微生物作用下发生腐蚀和发酵等生物降解，引起固相质量和体积减小，垃圾土体颗粒体积变小，空隙压缩、排水固结，使填埋场产生长时间、大幅度的沉降。相较于一般的土体，垃圾填埋场的土体成分较为复杂、有机物含量较高，因此，相较于传统的土压缩理论，填埋场沉降的计算既要考虑垃圾土中孔隙比的分布与变化规律，还必须考虑土体中固相体积的随时间的收缩变化规律。

2.3经卫生填埋的垃圾仍能产生一定的不良影响

利用卫生填埋的方法来处理垃圾具有极大的风险，它是一项复杂的系统工程，具有极高的技术水准，如果垃圾填埋没有达到相关的规定，就可能会出现以下的问题：第一，垃圾在被微生物分解的时候会释放出很多易燃气体，在地下压力的作用下会发生爆炸；第二，为了快速降解垃圾，工作人员通常会在填埋过程中添加一些化学物质与化学药品，如果这些物质流到地下就会污染地下水，进而危害人们的身体健康；第三，在填埋过程中会填埋部分可回收资源，这不仅加大了垃圾填埋场的日常负荷，还会造成巨大的资源浪费；第四，垃圾填埋场还会在运行过程中产生一定的废气，这不但会污染填埋场周围的环境，还会给人们的健康产生不良的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提升垃圾填埋场工程建设水平的措施

3.1科学选择垃圾填埋场的地址

垃圾填埋场的种类结合场地的地形可以划分为平原型、坡地型、山谷型。垃圾渗滤液是垃圾填埋场对附近环境影响最为关键的因素，因此，在对场址进行选定的时候，应该着重注意环境地质条件。在场址的各项重点条件当中应该按照以下顺序排列：环境地质条件、环境保护条件、交通运输条件、场地建设条件、垃圾填埋场与城市的距离。所以我们在实地勘察过程当中，应该尤其重视地下水的保护以及废弃物的力学稳定性，并且要分析好地下水流边界与途径的水利特征与分布， 场址所在区域的地下水是否是独立水系，地基土的变形特征以及当地的地形与土层构造等等，并且要提出相应的改进措施。此外，在对垃圾填埋场进行选址的过程当中，还需要着重考虑城市主导风向问题，城市垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向，避免对城区产生空气污染。

3.2改良填埋场土壤、恢复生态

第一，垃圾场土壤改良。填埋场复垦工程是通过人工增加新土的肥力来恢复作物的生产，是确保填埋场地农业重复利用的重要措施。复垦工程技术的关键内容包括植被品种筛选、垃圾坝边坡的稳定、土壤改良以及土壤的侵蚀控制等。土壤改良重点是利用绿肥或有机肥料，加大土壤有机质的含量，改进理化性状。第二，垃圾场植被恢复。在沼气处理设备与处理站等污染物浓度非常高的附近地段，应该选取净化空气能力较强、抗性较好的树木。在道路的两侧可以选用树形高大美观、容易管理、生长快并且具备吸污能力的树种。在行政与生活区域可以选取具备一定观赏价值、树形美观的灌木或者是乔木，同时也可以培植那些抗性弱、敏感性较强的监测植物。为了避免水土冲刷可营造边坡防护林、沟道防护林以及隔离林带等，来实现降低地面径流、降低泥沙进入到填埋场、蓄水保土的目的，在最大程度上降低或者防止垃圾填埋对附近环境产生的不良影响，改进填埋场的环境水平，改善填埋之后的土地形状，有规划的扩大城市绿化。

3.3 工程概算与造价控制

第一，在垃圾填埋场的设计阶段，工作人员要明确投资控制的目标、路径和方法，按照相关规律和法律规范设置科学、合理的投资控制目标，突出和明确工程项目投资控制的重点，有效协调项目建设施工中的各种关系，优化建设施工工艺，做好项目工程的造价工作，有效降低渗沥液的处理成本、人工费用、设备建材成本等费用与成本。第二，相关人员要进行项目工程投资估算工作，并将估算出的价格作为进行投资计划编制、招投标、投资包干等工作的依据，有效提升垃圾填埋场工程项目概算的科学化与现代化。第三，在垃圾填埋场的建设施工阶段，相关工作人员要严格按照施工图纸与施工方案进行建设施工，并采用现代化的施工工艺与施工技术，在提升建设施工效率的同时，有效减少实际的施工支出，将其控制在事先确定的合同价格之内。第四，在垃圾填埋场工程项目的竣工验收阶段，相关工作人员要做好项目的结算与决算工作，检验项目投资是否在国家批准的项目设计概算或修正概算内。

4结语

总而言之，要想提升垃圾填埋场的总体效益，就必须做好垃圾填埋场工程项目的设计优化与造价概算这两方面的工作。因此，在进行垃圾填埋场的设计与施工时相关工作人员要在详细了解、分析建设施工地周边环境的基础上，设计垃圾填埋场项目的建设施工方案，并在建设施工开始前对项目工程进行概算与造价，为具体的建设施工工作提供坚实的保障。只有这样才能使整个垃圾填埋场真正实现无害化，有效处理城市生活垃圾，推动我国城市化进程的进一步加快。

参考文献：

[1]周向阳.论垃圾填埋场渗沥液处理工艺及改造技术[J].绿色环保建材,2018(09):173+176.

[2]徐育华.垃圾填埋场渗滤液处理工艺比较研究[J].环境与发展,2017,29(06):123-124.

[3]平丽洁. 垃圾填埋处理成本分析及控制策略探究[J]. 中国乡镇企业会计,2018(05):158-159.

论文作者:沈昱

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f70fd76aed5f41c7e8d7803.html