# 简析10kV论文_潘国本

广东怡信电力工程有限公司 528000

摘要：配电线路的运行安全和运行可靠性取决于线路设计的合理性，一般来说，只要做好了合理的线路设计，线路的运行安全就基本可以得到保障。针对线路设计的重要性，本文以10KV配电线路设计为例，对10KV配电线路的设计技术流程作浅要介绍，探讨了线路设计技术要点，并得出了相关结论，以供同行参考借鉴。

关键词：10KV；配电线路；设计

建设10kV 配电线路是一项综合工程，不但涉及的技术众多，而且建设过程复杂，并且与基层生产和生活密切相联。在建设10kV配电线路的过程中，要充分考虑各方面的影响因素，以设计和施工作为核心与重点，建立起确保10kV 配电线路建设过程的管理机制和技术体系，以更为全面与重点的控制来提升10kV配电线路的建设质量，为10kV配电线路的稳定运行打下系统性、安全性、功能性基础。

1 10KV 配电线路的设计流程

10KV配电线路电网一般分布在我国农村，结构形式采用架空线，或者采用以架空线为主的混合形式。供电方式采用放射性供电。分析我国农村地区所配置的10KV配电线路的设计流程，具体结果如下：

由于10KV配电线路在运行时涉及到的内容很多，所以在前期进行线路设计时必须要确保每一个设计环节、每一步设计步骤的完善度，可以从以下环节入手：

（1）接受任务以后，设计员要对配电线路的长度进行确定，要测量和明确好配电线路的起点和终点，然后再确定出线路的导面截面；

（2）要对地形地势进行勘察，要掌握好设计线路的沿途地形，并根据实际地形绘制出初步的路径设计方案，然后对比实体情况，进行准确的计算，绘制出更为详细的路径图；

（3）选择合适的杆塔。路径图绘制完毕后，要结合现场实际情况，结合地形地势、气象天气、线路的导面截面、档距等选择合适的杆塔；

（4）根据线路设计方案来计算出预算金额，编制一份完整的工程预算书；

（5）对准备阶段中所形成的所有的设计方案进行对比，选择技术经济性更为合理的设计方案，然后将选择出来的最佳设计方案进行整理，完善其中缺少的内容，使之形成一整套的线路设计资料。

2.10KV配电线路的设计技术要点

10KV配电线路设计技术要点一般包括配电装置选择、导体和电器使用、路径的选择等等。在实际设计时需要严格控制好这几大要点的设计工艺。

2.1 配电装置的选择

配电装置是配电线路的组成基础之一，在线路设计和选择时于要严格控制环境的温度、导体和电器的相对湿度、抗震能力等多个因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）注意控制好环境温度

在选择裸导体或配电装置时，首先应该保证的是环境的温度，要确保环境温度已经满足与符合了选择要求。由于地理气候原因的影响，所以配电装置外部环境温度是在随时发生变化的，最热月的外部环境温度大多采用月平均值来代替。需要注意的是，如果所采用的配电装置的环境温度并没有达到温度仪表所限制的最小温度，需要对装置进行保温保护，防止冰雪等冷冻事故发生。

（2）控制好导体和电器的相对湿度

导体和电器之间的性对湿度采用线路所在环境的最高月份的平均相对湿度作参考湿度，当然在实际选择湿度时要具体情况具体而定，要根据地区的不同而选择不同的相对湿度。一般来说，如果配电装置是安置在湿热地区的，那么产品就应该选择湿热带型的产品，如果是亚湿热带，选择普通的电器产品就好。当然，产品在实际应用时还应注意做好产品保护。

（3）设计配电装置的最大风速

在设计配电装置的最大风速时，采用离地10m高，30年一遇10min的平均最大风速。在这个

最大风速超过35m/s的地区进行配置的时候，屋外的配置要采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础之间的固定等措施。

2.2 导体和电器的设计选用

（1）配电装置的绝缘水平要符合《电力装置的过电压保护设计规范》里的国家标准。

（2）所选用的电器承受的最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压，设计需用的导体电器长期允许的电流不能小于该回路的最大持续工作电流，另外的导体电器应考虑日照对其载流量的影响。

（3当用熔断器保护电压互感器回路时，可不验算动稳定和热稳定。用高压限流熔断器保护的导体和电器，可根据限流熔断器的特性验算其动稳定和热稳定。

2.3 路径的选择

10KV配电线路径选择的正确与否直接决定线路的设计质量。一般来说，10KV配电线路路径选择时所坚持的原则都是经济合理性与技术合理性，只有保障了线路路径的正确性，保证线路设计的合理性，配电线路才能正常、安全运行；故障后的维修维护也会变得更加方便。所以在选择配电线路的路径时，为了满足线路路径的合理性，设计人员一定要先到现场进行实地勘察，做好线路施工现场的调查研究。另外，线路设计和施工现场一定要有设计人员、测量人员、技术人员和相关政府人员同时在场，以便于对设计中所碰到的问题进行现场探讨和及时协商，做出合理的修改，切实保证线路了路径选择以及线路设计的正确性和合理性。另外，还要尽量做到线路路径比较合理，减少在施工以后，施工单位在施工期间与当地村民的摩擦，有利于线路可行施工。

线路进行定位的原则如下：①应少占农田，方便施工、方便运行维护、交通条件方便地段，路径短，曲折系数小，做到经济、安全、合理。②选择路径要避开不良地质、地形及石场、油库、机场，军用仓库，风水（坟）等。③出线段采用十二、十六、二十四线电缆沟。减少重复施工操作。

3 结束语

10kV 配电线路设计是当前电网建设的关键内容，也是一项非常复杂、专业的工作，相关设计人员应按照合理的设计流程，结合实际情况，设计合理、科学、经济的方案，保障10kV 配电线路的安全性、可靠性和经济性。此外还得出随着我国电力工程建设规模的不断扩大，农村由架空线构成的10KV配电线路会逐渐被电缆所取代，实现无杆化电力建设这一结论。

参考文献：

［1］石锦福.对10kv配电线路设计技术要点的探析[J].建材与装饰，2010.

［2］郑武龙，姜峰远，谷树坤.用于10kV配电线路的便携式电参量在线测量装置的设计[J].电测与仪表.2006（06）.

［3］李颂华，麦炯斌.10kV 配电线路故障原因分析及防范措施［J］.中小企业管理与科技（上旬刊），2009，（08）：141- 142.

［4］魏嵬，崔文生.对配电线路设计的探讨[J].广东科技.2009（02）.

［5］耿国山，司铁明，沈向东，等.应用于电力系统的新兴控制技术［J］.黑龙江电力，2009，（02）：60- 61.

论文作者:潘国本

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f7bb91e4fa27da32eaef62d.html