# 高压输电线路的工程施工安全质量技术分析论文_苏波

（国网山西省电力公司吕梁供电公司 山西吕梁 033000）

摘要：随着用电需求的不断增多，电力系统的规模不断扩大。高压输电线路工程的建设是保障供电质量的关键，但是因为近些年供电范围广泛、高压输电线路工程项目建设数量较多不断增多等特征，高压输电线路工程的安全管理工作显得越发重要，强化项目安全管理工作属于目前供电企业所重视的工作之一。对此，探讨高压输电线路工程施工安全质量管控技术具备显著实践性意义。基于此，以下对高压输电线路的工程施工安全质量技术进行了探讨，以供参考。

关键词：高压输电；线路工程；安全管理；质量控制

引言

电力行业对经济发展起着至关重要的作用。高压输电作为电力系统的重要组成部分，带动了经济的发展。高压输电线路施工的安全至关重要，所以对高压输电的监管和检测也必不可少。在高压线路建成后，整个网络运行的安全性和稳定性很大程度上取决于高压线路的质量。因此，相关企业必须加大施工安全监管和监测力度，确保生产线的稳定运行。

1高压输电线路工程的安全管理现状

1.1施工单位安全管理不规范

输电线路工程的施工单位主要存在效率与安全的矛盾，施工单位为了追求效率和进度，经常要求职工加班加点工作，工作强度大，增加了安全隐患。国家要求输电线路施工单位在开工前组织所有工作人员进行安全学习，但这种学习只是流于表面，并没有认真做好安全培训和学习工作。很多施工单位没有制定切实可行的安全管理方案，即便制定安全规范也没有认真执行，给施工带来重大的安全隐患。

1.2材料运输难度比较大

如果所施工的项目位于地理环境较差的区域，线路长期浸泡在水中，将直接对施工的效果造成影响。在某些施工区域，由于土壤柔软且水分含量高，直接对其的承载力造成影响。由于在施工中，所需的材料数量和种类较多，运输量特别大，并且在铁塔部件的运送过程中难度非常大。如果施工区域的土壤承载力比较低、含水量又大，将直接对材料的运送造成严重影响。

1.3安全保障措施执行不到位

输电线路施工现场各层级管理人员需要有强烈的安全管理意识，但实际施工过程中大部分管理人员常常只是为了应付安全检查，不能全面正确落实制定的安全技术措施。输电线路施工现场的安全工作只是停留在表面，并没有真正按照安全规定进行管理。

2高压输电线路施工关键技术

2.1悬浮抱杆组立杆塔

悬浮抱杆组立杆塔是新型的装配方法。一般抱杆阻力杆塔的结构是倒人字形。在吊装塔架支腿时，采用的是单个提升法和分片扳立法，以使组装结构的稳定性得到保障。由于高压传输线抱杆非常重，因此，需要在滑车和平衡滑车共同的作用下吊起抱杆，以使施工质量得到保障。塔顶的接地线和腰环可以控制对抱杆的提升；在吊装曲臂和横担时，应根据施工现场的实际情况合理选择吊装方式。一般，常用的吊装方式包括整体吊装和分体吊装，每种方法都有其自身的优势，可以根据塔架结构合理选择吊装方式。分体吊装一般适用于吊装酒杯式铁塔，因为此类型塔架的横杆和抱杆重量差别不明显。整体吊装适用于吊装猫头鹰式铁塔，拆卸时必须根据铁塔中的V形绳索逐步拆卸抱杆。

2.2输电线路杆塔施工技术分析

考虑到地形、交通、位置、成本、材料等因素，根据不同的应力特征，塔模型可分为内七星塔和线性塔。对于地形条件较复杂的区域，可以选择塔基础。线路施工地形平坦时，以混凝土塔基础为主。500kV香韶线杆塔建设期间准备了设备和材料，共制备了12个滑块、12个钢锚、角桩、枕木、钢丝绳和扳手。在具体的施工中，主要施工机械采用外张力线钢吊和铝抱杆。吊装时必须将辅助材料移走，以保证吊重的科学性。提前制订安全预防措施，系绳必须尽可能牢固，并保证提升过程中的力和速度均匀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3高空架线

利用飞行器放置悬空电线，此放置方法是利用飞行设备的优势来放置电线。常用的飞行设备包含飞艇、飞伞等，在高压输电线路的施工中，利用这些飞行设备，可以顺利的完成高空架线。在高空架线时，必须确保所有电线都与地面完全分离，防止在收放线过程中损坏电线。将所有电线放置在高空中进行操作，可以使电线的质量和线路铺设的质量得到提高。高空架线操作的速度非常快，在设定好路线以后，飞行设备便可以牵引着电线顺着事先设置好的路线完成操作，整个操作过程方便快捷，且工作效率极高，并具有智能化的功能特点。目前，高空架线被广泛应用在高压输电线路的施工中，给施工带来极大的便利。

3安全质量管控在工程施工中的应用

3.1加强安全培训

施工期间要对施工技术进行培训，培训期间要一再强调安全规范和技术要求，需要要求施工人员可以准确掌握安全操作方法。尤其是带电作业部分，施工前要进行安全培训，通过实践演练方式强调施工技术安全。如施工管理人员使用视频方式，利用真实的电缆和工具等，让施工人员准确掌握正确的施工方法以及施工安全注意事项。如停电跨越电力线施工，要求项目全体管理人员到场监管，监督该部分施工，提前联络电力单位停电处理，由于停电时间有限，为避免施工人员出现急迫、忙中出错的问题，班组长要强调保持良好的心态，舒缓施工人员的工作压力。

3.2建立管理机制

在生产的工作过程中，所用的高压输电线路工程数量繁多，种类丰富，涉及的领域也很广泛，不同高压输电线路工程的重要程度也不同。因此，建立一个完善的管理机制时，应该（1）进行高压输电线路工程的分级，按照各种高压输电线路工程的重要性进行逐一分级，建立分级的机制。同时对关键和重要的施工环节进行重点关注；（2）要建立一个科学合理专业的安全管理机制，做好日常的检查和预防，日常的点检不可或缺，定期的专业点检和精密点检都需要落实，从而保证在高压输电线路工程出现问题时第一时间可以进行维护，避免后期更严重的损坏。（3）分工明确，确保每个人的职责，将高压输电线路工程的管理、检查以及落实到每个员工上，同时健全奖惩机制，确保管理机制能够在日常工作中有效实施。

3.3重视安全检查

施工期间，项目部门要依据安全管理目标，随着施工进行，展开同期管理，对施工定期检查，主要围绕技术安全、施工安全、服装安全、员工工作状态安全展开检查。施工期间要重点检查施工队伍存在的违章操作情况，仔细查看施工安全隐患。发现违章操作以及安全隐患，需要安排施工人员进行整改，整改后，还需要由安全员重复核查，达到合格标准后，才能继续进行施工。例如：线路施工期间，每周一的早上举行安全检查例会，对上一周的安全检查情况进行汇报，并对下一阶段施工风险进行强调，和技术交底会议一同提高员工安全意识。

结束语

高压输电线路工程施工期间安全管理以及质量控制是决定工程施工效益的关键，同时也是质量管理的重点环节。只有将质量管理与安全管理相关理念充分引入到电力施工不同环节与阶段过程中，可以更好地完善安全管理与质量控制等效益。工作人员要增强责任感，提高技术水平，在日常工作中认真检查和排除故障，保证施工安全性与高质量，发挥其最大作用，提升生产的经济效益。

参考文献

[1]李福志.输电线路施工中的安全管理及质量控制探析[J].机电信息,2019(35):40-41.

[2]杨晓东.输电线路工程管理的提升及改进分析[J].国际公关,2019 (12):230.

[3]曹远,孟昭显,管良.高压输电线路施工技术与检修策略研究[J].电子测试,2019(23):105-106+83.

[4]李天骄.电力工程输电线路施工技术及质量控制探究[J].中国设备工程,2019(22):175-177.

[5]张影,万亮,何沁鸿.高压输电线路工程施工安全质量管控技术研究[J].通信电源技术,2018,36(11):264-265.

论文作者:苏波

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f7f0d036656c964e6910389.html