# 建筑桩基础土建施工技术的应用分析论文_白扬

天津房友工程咨询有限公司 天津 300450

摘要：在建筑行业中，桩基础是一项较常用的基础施工技术，随着我国建筑行业持续发展，桩基础施工技术也逐渐完善，桩基础施工技术可以均匀地将其自身的承重分散到建筑结构上，降低建筑物的沉降量，同时还能进一步提高岩石土层的柔软性，使建筑物基础项目能承受较多荷载，降低出现坍塌及沉陷等方面问题。主要对建筑工程土建施工过程中桩基础施工技术应用作出全面的分析，以期给予同行提供相应的参考价值。

关键词：建筑工程；桩基础；施工技术；

在土建施工管理过程中，桩基保证了建筑物整体结构的安全稳定性，是提高整体施工质量的重要组成部分。因此，应不断优化桩基施工工艺，明确其施工要点，优化施工方案，进行施工现场的调查和搜索，选择科学合理的施工工艺，有必要确保桩基技术的有效应用，为建设整个工程打下良好的基础。

1 桩基础施工简述

正如其名，桩基础工程是整个建筑工程过程的基础，具有极高的承载能力。桩是具有特定刚性和弯曲能力的力传递构件，有比其自身的长度小得多的截面尺寸，桩基大多由埋设在基础底板中的多个“桩”共同作业构成承台基础。根据在土层不同的受力情况，桩基可分为端承桩和摩擦桩。端承桩是穿过较软土层达到深层岩石的一种桩，上部结构荷载主要靠桩端来承载；摩擦桩是设置在软弱土层的一种桩，上部结构荷载由桩端承载和桩侧与土之间的摩擦力共同作业，从而能有效地满足高层建筑的承载力和沉降的各种要求，可以充分发挥桩基本身的作用和特色。通过桩地基工程的方法，桩可分为预制桩和混凝土灌注桩两种类型。其中，预制桩主要通过静压、锤、振动或排水的方法将桩打入地基土中；混凝土灌注桩主要在土地上挖孔，在孔中放置一定量的钢筋，组装钢筋笼，将混凝土浇注到孔中制成桩。具体的施工过程应根据施工现场的状况，选择桩基础施工技术。

2 桩基础技术的类型分析

2.1 人工挖孔桩技术

人工挖孔桩技术，主要是指利用人工的方式对灌注桩开始施工。首先是结合预定的位置对桩进行打入施工，再进行挖孔。该类型的桩基础施工技术不仅能直接减少施工的成本投入，还能避免施工对周围地基造成的影响，提高施工过程中环境保护的有效性。此外，在施工过程中要重视流水量方面的合理控制，利用降环形钢筋圈增加在透水层中的模式，并在专业与规范的施工技术保障下，取得理想的施工效果。

2.2 静力压桩技术

静力压桩技术，主要是指对静力桩的自重与框架之间进行科学的配合处理，在预制桩反作用力的作用下实现预制桩的深埋目标。应用静力压桩施工技术，不仅不会对施工区域造成严重的噪音污染，而且操作过程中的震动幅度较弱，操作简单便捷，针对市区环境也能施工。但是施工地层中如果没有卵石或砂石等，则无法应用该技术进行施工。

2.3 振动沉桩技术

振动沉桩技术，其实质是指在一台或多台电动机的作用下给地基施加较大的垂直力，在垂直力的影响下提升地基土壤的整体密实度，并且保障振动的时间与频率，增强地基的密实性。在具体的应用过程中，要注意振动机固定稳定性的科学提升，对锤击的距离进行充分的控制，避免因振动位置偏离而影响施工效率与质量。该类型的桩基础技术在沙土、软土和粘土中应用概率相对较高，而在水分较多，或土质较硬的环境中则不适合使用。

3桩基础施工技术在土建工程中的应用分析

在土建工程项目进行施工的过程中，合理的应用桩基础的施工技术，不仅可提高施工的整体质量，与此同时也可以加快施工工期，促进企业自身经济的不断发展。但是在进行实际施工前，须做好相应的准备工作，这样做的目的能够为施工人员创造出良好的施工环节。

此外，土建工程项目进行施工前，需对施工技术进行优化，加强施工设备检查，要充分了解施工现场的实际情况和特点，促进桩基础施工技术得到合理的应用，只有这样才能在一定程度上促进工程项目的建设的顺利开展，进一步带动我国建筑行业持续稳定的发展，为人们居住质量的提高奠定出坚实的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1 现场勘查工作

在桩基开工前及施工中，勘察单位通过钻探、原位测试、室内岩土试验等手段，对场地岩土工程条件作出详细分析与评价，提出详细的岩土工程地质资料和设计所需的岩土技术参数，为基础设计、地基处理以及不良地质作用的防治等具体方案作出论证与建议，为详细设计和岩土治理提供依据，详细分析施工场地内各土层的强度及分层土质情况。

3.2 对桩基的位置进行确定

在土建工程项目进行实际施工的情况下，需要科学的选择桩基进行施工，同时对于地表自身的荷载力做出分析，将其人孔挖控灌注桩以及冲孔灌注桩的技术相互结合到一起，保证设计工作的顺利进行，之后要根据施工现场的实际情况和特点，建立起科学合理的施工方案。在此之外对于灌注桩进行施工的时候，需要对施工现场的现状进行认真的分析，避免在施工的过程中出现问题。

3.3 做好定位放线的工作

在对土建工程项目进行实际施工中，桩基础的放线定位工作对于整个工程施工具有着重要的意义，其中放线的工作水平以及施工的准确性之间存在密切的联系，最为主要的目的就是要对桩基的位置做出明确，但是在实际进行定位时，也是需要对放线工作的自身独立性做出相应的分析，避免对土建施工带来一定的影响。在此之外进行水准点定位的过程中，需要根据其相关的规定和标准，保证其可以做到科学合理的测量，同时在对桩位测量时，需要保证桩基自身可以具有着平整性的特点，这样可以为土建施工的顺利进行奠定出坚实基础。

3.4 合理的利用预制桩

现如今针对于我国的预制桩而言，在选择的过程中是根据混凝土桩及钢桩为主要的内容，因为这2种材料较广泛，性质稳定，施工方便等优点。此外在预制桩进行制作时，需要严格的根据打桩的顺序去进行，如振动沉桩及射水沉桩都是其重要的组成内容，这种技术的打桩效率比较高，同时应用设备的占据面积也是比较小的，不仅可以节省时间，与此同时还能在一定程度上方便进行存放。

但是为了能够避免施工的时候对土层带来破坏，施工单位必须要对土地保护做出相应的分析以及合理的规划，将其环境保护可以放到一个重要的位置上，对该区域的后期环境规划以及土地可持续利用创造出合理的空间，同时避免因为施工导致环境受到污染破坏。

3.5 人工建设必要性分析

在进行施工建设中，具有着一些比较紧密的施工位置，在这些位置进行施工中，大型机械设备是无法进行有效的解决，因此是需要相关人员进行建设，在对孔桩进行扩充的时候，需要对当地的地下透水层位置做出相应的探测，完成探测后要对水量做出最大程度的控制，避免对扩孔工程的正常运行带来影响。

此外，需根据施工区域的土地性质严格的去控制混凝土的质量，避免堵管或埋管等问题的出现，在进行人工拔出沉管管道的情况下，不可以操之过急。

4 结束语

在土建工程项目中，桩基础施工应用是保证工程施工质量的关键，在工程建设中具有十分重要的地位，在对桩基础施工时，施工单位须对现场勘察的工作引起足够重视，根据其施工条件和环境不同，采取不同施工方案，同时也需提高工程的跟踪观察，及时发现实际施工方法和设计方案中所存在着的不同，采取有效措施进行解决，只有这样才能进一步提高施工质量，在一定程度上促进我国建筑工程持续稳定发展。

参考文献：

[1]代骅轩.建筑工程施工过程中桩基础技术的应用解析[J].建材与装饰，2019，99（14）：105–199.

[2]张正阳.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用探讨[J].绿色环保建材，2019，99（4）：218–219.

[3]赵小磊.桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用[J].现代物业（中旬刊），2019（2）：198–199.

[4]彭景林.试析桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用[J].西部资源，2019（1）：195–199.

论文作者:白扬

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fa59c61c7a3c499b1133f84.html