# 浅析住宅建筑外墙外保温技术论文_杨君

杨君

牡丹江建工集团有限公司 黑龙江 牡丹江 157000

摘 要 外墙外保温技术作为建筑节能的主流技术措施，已被广泛地使用。通过外墙外保温和外墙内保温技术的优势对比，阐述目前外墙面保温存在的问题及发展前景，为住宅节能保温提供参考。

关键词 外墙 外保温 节能

外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙侧，从而使主体结构所受温差作用大幅度下降，温度变形减少，对结构墙体起到保护作用，并可有效阻断冷（热）桥，有利于结构寿命的延长。由于其突出的优越性，在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展，并将有更加广阔的市场。

1外墙外保温的优越性

外墙外保温通过对住宅建筑物围护结构的全面包覆，有效地避免了冷桥。另外，由于结构层在系统的内侧，外界环境对其影响甚微，而其高值的蓄热性能得到充分利用。当室内受到不稳定的热波作用（如室内温度上升或下降），结构层通过吸热或释放热量平衡温度，有利于室内温度保持稳定。保温层位于建筑物结构外侧，避免或大大缓冲了外界温度变化导致结构变形而产生的应力及应力积聚，避免了雨雪、冰凉、冰冻、温热、干燥循环造成的结构破坏，大大减少了外界的有害气体和物质对结构的侵蚀，对主体结构起保护作用，从而有效地提高了主体结构的耐久性能。

采用外保温系统可大大提高和改善墙体的防水和气密性能，由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于外保温系统的内侧，使得墙体内部避免了冷凝结露现象的发生。采用外墙外保温与内保温相比，可增多建筑使用面积，在既有建筑节能改造时对原有住户生活的干扰少，在建筑内部二次装修时对原有的外保温层不会造成破坏。采用外墙外保温技术，建筑热稳定性良好，因而房屋冬暖夏凉，居住舒适，有利于改善人民生活，因而越来越受到广大居民和开发商的欢迎。

2目前外墙外保温施工中存在的问题

2.1安全问题

在安全问题上主要存在防火和高层贴面材料脱落问题。—般而言，保温材料为高分子有机化合物，尽管进行了阻燃处理，但当发生火灾时，还是会引起燃烧。虽然保温层在外墙，但当房屋内部发生火灾时，大火仍然会从窗口往外燃烧，波及窗口四周的保温层，如果没有相当严密的防护隔离措施，很可能会造成灾害，火势向外保温层内蔓延，以至将整个保温层烧掉。

2.2高层建筑保温层抗风压问题

越是建筑高处，风力越大，特别是在背风面上产生的吸力，有可能将保温板吸落。因此，对保温层应有十分可靠的固定措施，要计算当地不同层高处的风压力，以及保温层固定后所能抵御的负风压力，并按标准方法进行耐负风压检测，以确保在最大风荷载时保温层不致脱落。

2.3保温墙体裂缝存在的问题

裂缝的存在降低了墙体的质量，如整体性、保温性、耐久性和抗震性能，这是困扰外墙外保温技术发展的—个常见问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆产生裂缝的原因很多，有的是由保温材料自身的冷热膨胀收缩引起的，有的是由于保温材料强度不够，因施工等外界受力产生开裂而造成的，有的是因外保护层材料的柔性不够而产生开裂，有的是施工时没有严格按照施工规程操作而引起等等。因此加强保温墙体抗裂措施研究，已成为住宅产业共同关注的课题。

3外墙外保温施工中的技术措施

3.1防火和高层贴面材料防脱落

针对存在的防火和高层贴面材料脱落问题，所有门窗洞口周边保温层的外表面，都必须有非常严密而且厚度足够的保护面层覆盖，以免有机保温材料立即被窗口窜出的火苗点燃，高层建筑采用有机保温材料做外墙外保温时，一般每隔两个楼层应该设有由岩棉板条构成的隔火条带，以免在火势蔓延时，将全部保温层烧毁。另外，在保温层外粘贴贴面材料时必须十分谨慎，在低层建筑墙面上粘贴贴面材料如果措施得当，问题并不是很大。问题是用于高层建筑时，所有贴面材料粘结层必须能经受住多年的风雨侵蚀和温度变化而始终保持牢固，否则即使个别贴面材料脱落，后果也不堪设想。因此，对于—些要粘贴贴面材料的建筑，其构造设计、粘结材料、施工工艺都必须有高度的责任心，特别严格、认真做好，并经专家论证通过，做到万无一失。

3.2基层处理

在进行外保温施工前，必须将外墙上非设计要求存在的孔洞按照规范要求封堵完毕。墙体表面在粘贴聚苯板之前应进行抹灰找平（如墙体砌筑平整度较好的也可以不用做抹灰处理），外墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼等应提前安装完毕，并留出保温层厚度，若在保温墙体上固定螺钉胀管钻孔部位必须用高弹性密封胶封严。抹灰之后要对外墙面进行检查，空鼓处要彻底清除，开裂处应认真修补。抹灰平整度偏差不宜超过3mm，目的是保证粘胶尽量均匀，使粘胶层收缩膨胀较为均匀，减少开裂可能性，使保温墙体垂直受力均匀，提高使用寿命。因此，基层处理平整度越高越好。

墙体的含水量应尽量小，粘贴聚苯板前最好将室内湿作业完成。施工中应合理安排工序，使墙体具有一定的干燥时间，然后进行抹灰找平。由于粘胶含部分有机物质，而聚苯板也是有机物质，其两者吸水性都较差，如果墙体较为潮湿，湿气排出较为困难，会出现胶落现象，影响保温墙体的使用寿命。测定基层含水率，可用密闭性良好的柔性材料平坦地干挂在基层上后掀开检查，基层被覆盖的部位未见水印或覆盖材料上未见水气，即为合格，可以开始外保温施工。遇有气温或基层温度低于5℃，风力大于5级或雨天时不得进行外墙保温施工。为防止施工中突然降雨，应在作业面内准备相应的有效保护措施，防止雨水冲刷墙面。

3.3保温层的粘结与固定

保温层的粘结与固定是外墙保温施工中的重要环节，在施工过程中要注意以下几方面的操作：

1)每个楼层间的板缝应安装防锈金属制成的托架，托架镀锌处理。2)凡在聚苯板端头处(如门窗口四周、墙面下边及顶部收口处等)，都应做网格布翻包处理。3)粘结方法要求采用点框法施工。4)聚苯板安装必须上下错缝搭接铺贴。5)门窗洞口框角处要用整板铺贴，不得拼板施工，阴阳角部做咬槎铺贴。6)锚固件安装应在该处保温板粘结完毕24h以后进行，伸进墙深不得小于设计要求，顶头和圆盘不得高于板面，墙面所有的保温板拼角处都应安装锚固件。7)门窗洞口挤塑板施工时，挤塑板应顶在门窗框上，压住翻包网并使其从上面卷过搭至聚苯板上，挤塑板接槎处不得抹粘结剂，滴水槽应避免设置在挤塑板上。8)玻纤网格布要横向铺贴，横纵向均做搭接，网格布应紧贴底层砂浆上，不得先贴网格布后抹底灰，保证网格布顺直，不褶皱、翘曲、空鼓。

3.4聚苯板板缝的处理

如果板缝不做处理，在冬季冷空气极易渗透到墙体，使板缝部位产生结露，对外保温墙体是—种慢性侵蚀，逐渐破坏粘胶层和加强网饰面层。不仅如此，由于板缝未做处理，实质上是把外保温墙体分成若干块，使每—块苯板温度不同，也使每—块苯板的收缩和膨胀不均匀，造成整个外保温墙体的受力极不均匀，很容易出现板裂缝和表面龟裂。为有效减少外保温墙面裂缝，必须对聚苯板板缝进行严格处理，如每—个板缝全部用聚氨酯发泡灌满，其原理是使外保温墙体形成—个整体，使保温墙体收缩膨胀较为均匀，局部热桥现象减少，从而减少出现裂缝的几率。

4结论

住宅外墙采用外保温技术，可减少住户的用电能源支出，有效保护住宅围护结构，使外界的温度变化、雨水侵蚀对建筑物的破坏大大降低，从而解决屋面渗水、墙体开裂等顽症，延长建筑物寿命，降低维修费用，节能效果良好，综合经济效益显著，为加快我国建设节约型社会做出了—定的贡献。

论文作者:杨君

论文发表刊物:《中国科技教育（理论版）》2016年6月

论文发表时间:2016/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fb67c843d6e1057aefa8eb8.html