# 水利工程施工中混凝土裂缝控制技术探讨邱阳论文_邱阳

摘要：我国水利工程的快速发展离不开国家经济的支持和国家政策的扶持，才有今天的局面。随着我国经济建设的不断发展和壮大，水利工程也得到了快速的发展和建设，在水利工程中混凝土是主要的原材料，承载着整个水利工程的主体。混凝土是由砂石、水泥和水按照一定的比例混合而成，是一种硬性的建筑材料，一旦受到物理变化或者自然变化就会产生变形或者裂缝。

关键词：水利工程施工；混凝土裂缝控制技术

引言

我国建设行业的快速发展推动我国其它行业发展迅速，其中水利工程的发展尤为显着。在水利工程建设中，混凝土材料至关重要，以及其它使用的原料都保证水利工程的最终质量。必须保证混凝土材料的质量，如果混凝土在施工中或使用中出现裂缝，会严重影响水利工程的正常运行。

1水利工程混凝土施工技术的特点

混凝土质量优良，性能稳定，成本低廉，被广泛用于各种修理工程。控制混凝土施工技术质量，做好混凝土浇注维护工作，对提高维修工程质量起着重要作用，同时也有助于降低施工成本。一般来说，修理工程中使用的混凝土和施工工程有差异，修理混凝土需要高强度，必须具有耐腐蚀性、抗风性和不渗透性。水资源建设取决于降水、气温等因素和季节因素，所以有时可能导致混凝土工程没有办法开展。水利工程与其他工程相比较而言施工时间长，整个工程会用到大量的混凝土材料，所以将相关管理工作以及施工技术充分做到位非常重要。水利工程的混凝土施工和其他工程相比非常负载，通常情况要依照现场情况选择合适的混凝土材料。在施工过程中要对温度进行严格控制，以防出现裂缝问题。

2水利施工中混凝土裂缝的分析

2.1干缩裂缝

干缩裂缝是水利施工中混凝土很容易出现的质量问题。干缩裂缝是由于混凝土材料混合的比例存在问题或者是混凝土材料在混合过程中操作不当从而形成了干缩裂缝。混凝土材料混合完成之后，在进行保养过程中，因为上述的原因很容易脱水，使得混凝土材料的干缩能力超过了承受能力，所以形成了裂缝。干缩裂缝主要呈网状，裂缝的缝隙小而且分布比较分散，所以不影响整个水利工程的质量。但随着时间的推移及水利工程的长时间的使用，干缩裂缝就会慢慢的影响着水利工程，最终会给水利工程的质量带来巨大的影响。

2.2沉陷裂缝

在冬季的时候，因为受到冻土解冻的影响，就会导致混凝土其里面的结构受到破坏，这样一来就会导致沉陷裂缝的出现，并且因为这种裂缝的深度较深，情况要是严重一些甚至会出现错位的现象。沉陷裂缝其宽度是个沉降量之间呈正比关系的，并且一般不会受到混凝土结构外各种因素的影响。还有要是混凝土的地基不平整，进行回填的时候各处的密度不一致，就会导致模板支撑的间距有所增加，从而出现沉降不均匀的现象。

2.3塑性收缩裂缝

塑性裂缝产生的主要原因是混凝土在完全凝固之前，表面失水过快表面水分流失，混凝土内部和表面的拉伸力不同导致的塑性收缩裂缝。塑性收缩裂缝的产生经常都是因为天气过热或者风力过大，而且混凝土施工的水灰比、混凝土的凝结时间和当时的环境温度风度以及相对的湿度有关。塑性收缩裂缝多为中间宽两端细、互相不交叉的状态，较短的裂缝长度为20-30cm左右，较长的裂缝可达到2-3m。这种裂缝对于混凝土质量的影响是非常大的。

3水利工程施工中混凝土裂缝控制技术

3.1控制水利工程的设计作业

在水利施工过程中，在满足施工过程的用水需要之外，尽可能减少相应的用水量，根据相应的操作制度，执行“一高、二掺、三低”的规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这六个字代表的是:①增加粉煤灰的用量;②加入一定量的引水剂和减水剂;③减少水灰比例、砂土含量等，从而配比出质量更好的混凝土。在混凝土浇筑作业过程中，要时刻观察自然环境的变化，对混凝土的凝聚情况实行时刻监督，防止因环境等外界因素而出现裂缝。混凝土浇筑的形状设计要根据实际要求进行调整，如果出现突发问题，将存在问题的部位进行调整，以保证最大程度上不会影响整个水利工程的质量。在容易出现裂缝的地方进行特殊处理，主要是采用设置相应的横梁固定，提高该位置的承受能力和抗压能力。对构造筋的合理设计和选用，可以帮助混凝土提高承压能力，所以混凝土中配筋率要严格控制在一定范围内，尽量选择小的间隙和直径的结构筋。

3.2加强施工质量监控力度

在水利工程项目的施工建设当中，为了防止混凝土裂缝的出现，采用早期防治的方法进行预防，这是最为有效的方法，通过科学、及时、有效的养护工作，就能够有效的减少混凝土在凝固时的收缩力，对于一些体积较大的混凝土构件，在进行养护的时候可以采用流水养护的方式，并且要在养护的过程当中及时的了解构件情况，防止出现严重的水泥水化热现象，避免裂缝的出现。

3.3对混凝土凝固以及浇筑过程中的温度进行严格控制

温度的变化也是造成混凝土出现裂缝的因素之一，所以，在施工过程中，施工人员一定要把握好温度的变化。首先，在选择水泥时，可以选择水热化反应没那么强烈的水泥材料。之后，要根据水利工程实际施工的季节，合理地修改混凝土的温度要求，比如，当夏天的温度过高时，相关工作人员可以根据水利工程的实际情况进行合理的降温以及修改混凝土内部结构的工作。最大程度避免因为混凝土里面的水分挥发致使其本身内部结构温度发生非常大的变化，这种情况会导致裂缝的出现，温度变低能够有效避免给混凝土造成的不良影响。并且，对于在浇筑混凝土时，如果出现温度过高的情况，要适当地在施工现场加入一些冰块等方法来降低施工现场的温度。除此之外，还可以根据混凝土的实际情况，选择出一个比较合理的浇筑工艺。在对混凝土进行浇筑的过程中，为了增大混凝土浇筑的面积，可以采用分层浇筑的方法，这种方法也能够在一定程度上加快热量的散播速度。同时，直接在混凝土中加入冰水的方法也可以有效的缓解混凝土内部温度过高的情况，从而缓解混凝土内外部的温差，进而降低混凝土出现裂缝的情况。

3.4加强混凝土施工中的养护

混凝土施工完成后，后期的养护也是非常重要的，要采用合理的规范要求，把控好混凝土初凝温度和工作期间温度的变化。防止引起温差裂缝，混凝土的浇筑时间尽量安排在夜间，这样可以最大程度的降低混凝土的初凝温度，降低裂缝产生的情况。白天一定要对混凝土施工地方进行全面的遮挡和覆盖，防止表层水分过分的蒸发。施工单位严格按照养护标准进行养护，确保最大程度的降低混凝土的裂缝程度。

结语

国水利工程建设的发展对于国家经济可持续发展战略目标起着很重要的作用，所以对于水利工程中的每一项工作都必须重视，混凝土作为保证水利工程质量的基础点，必须确保水利工程施工中混凝土的质量得以控制，防止裂缝的产生。继续引进和创新先进的技术，防止和降低混凝土裂缝的产生，运用先进的技术防止混凝土裂缝，为水利工程的建设打下坚实的基础，为我国经济发展建设提供保障。

参考文献

[1]赵永彬.道路施工混凝土裂缝成因及防治策略[J].科技资讯，2017，15（9）：110.

[2]王战国.综合管廊结构混凝土裂缝成因分析及预防措施研究[J].城市道桥与防洪，2017（10）：120-123.

[3]郭朝林，夏颖.泵送混凝土施工裂缝的成因和防治[J].建筑工程技术与设计，2018（20）：18-19.

[4]陶庆新.土木施工中大体积混凝土裂缝成因及其防治措施分析[J].建筑工程技术与设计，2018（17）：96-97.

[5]朱武，李莉.水利施工混凝土裂缝的产生原因及防治措施[J].科学中国人，2015（10）：67.

论文作者:邱阳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fb918b17ec145287f818486.html