# 建筑给排水设计中的节能减排论文_于东波

摘要：随着环保节约理念的普及以及经济建设的不断发展，建筑工程也面临着机遇和挑找，建筑工程逐渐走向节约化的发展之路，而给排水工程是建筑工程中重要的一部分，给排水设计的节能减排就显得极为重要。本文主要就建筑给排水设计节能减排的必要性以及具体的措施进行了研究。

关键词：建筑工程 给排水设计 节能减排 措施

一、建筑给排水节能减排设计的必要性

1、建筑给排水节能减排设计有利于环境保护工作的进行

提倡建筑给排水节能，减少污染物的排放可以在很大程度上改善生存环境，减少环境压力，促进了整个社会环境的改善，同时还能提高人们的生活水平，保证生活质量。

2、建筑给排水节能减排设计有助于促进经济的不断发展

众所周知，能源是人类生存与发展的重要基础，经济的发展依赖于能源的发展。目前，水源问题已经成为全球共同关注的重要问题之一，水源的短缺已经成为制约经济发展的最重要的因素之一。然而在建筑过程中，从建材生产、建筑施工直到建筑物的使用，都在一定程度上消耗着大量的水资源。所以建筑给排水设计的节能减排工作成为各个建筑工程所面临的重要问题，要不断进行建筑给排水节能设计的普及与推广。

3、建筑给排水节能减排设计有助于人们生活水平的提高

随着经济建设的快速发展，人民的生活质量得到一定的提升，所以人们对于生活环境的要求更高、更严格。目前，水资源缺乏的状况比较严重，所以在建筑设计中要注重水耗能的具体情况，这就要求建筑给排水节能减排设计要在满足合理舒适的要求下，采用新技术、新工艺减少水资源消耗，提高水源的使用效率，满足建筑给排水节能减排的要求。

二、建筑给排水节能减排设计的具体措施

1、合理设计给水系统，选择合理的给水方式

对于超高层办公楼的用水特殊性，因下班后基本无多少用水点，上班时用水点较多，用水需求量大，用水时段非常不均匀，变频调速泵组供水量变化范围比较大，水泵运行节能效果不明显，建议采用水箱水泵联合供水；对于多层大型商业由于大部分商业建筑总高度不高，建议采用变频泵组加辅泵及气压罐供水；对于住宅建议采用变频泵组加压供给；而对于五星级酒店因用水的特殊性，建议采用水箱水泵联合供水，这种方式的稳定性较好。

2、合理设定减压阀

首先优先选用高质量产品。减压阀是供水分区的核心元件，一旦发生故障，整个区域的供水都会受到影响，不仅加大耗水耗能率，还会产生振动和噪声，使得配水器材寿命缩短，卫生器具遭受损坏。其次要注意分区减压阀不能串联配置，否则便失去了节能的意义。根据《建筑给水减压阀应用设计规程》，减压比要在一定范围内调整，例如，比例式减压阀的减压比不大于4。如果减压比过大，则说明阀前压力过大，能耗过度，可能导致元器件发热量增大的现象。此时，可增设供水泵组，缩小单一泵组的供水面积。另外要根据设计规程要求选用性价比适中的减压阀，配套设施附近不再设旁通阀。为了方便维护管理，减压阀不应设置在不宜深入的偏僻角落。

3、采用变频调速水泵

节能高效的变频调速水泵针对未设置调节水箱的供水方式有着很重要的作用。变频调速水泵的投入使用可以很好的控制并计算由于不利情况所引起的电能和水量浪费，还可以在未来发挥保护各类紧缺资源的重要作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，水泵自动控制技术和各种新型额监测仪表和感温材料逐渐进入市场，这些也可以在热水供应系统中得到很好的应用，尤其是循环水泵的运行也会选择使用自动控制系统，并且采用变扬程以及流量的方式进行控制与管理。在配水龙头处，建议在离配水点最远的地方来安装设置感温组件或水流指示器，由此将信号发送给循环水泵正常使用的控制系统，然后通过热水在不同的配水工况系统中随机改变运行的参数，从而达到节电以及节能的目的。同时还要注意加压泵组总流量应不小于且贴近高峰点用水量，多台水泵组合时，单台水泵选择应考虑其工况点在其水泵特性曲线高效区下端，且设置辅泵及气压罐，满足小流量需求，管路损失应详细计算，流出水头设计合理，压头选择做到符合实际需求，避免出现大马拉小车的现象。

4、采用新型节水型卫生器具及其配件

给排水节能设计需要全方位综合考虑各种因素，在进行建筑节水的设计时，如何选择具有节水性能的卫生器具和配水器具就显得很重要，我们不仅要考虑到价格因素和使用这些器具的对象，还应当对各个器具节水性能进行比较。筑节水的一个重要方面就是大力推广使用具有节水性能的卫生器具和配水器材，它们的使用直接影响着建筑节水工作成效。新型设备的采用可以更好地达到节能效果，具体包括（1）节水龙头的采用。作为每家每户必备生活用品，水龙头既是耗能耗水大户，也是最具开发节能节水潜力用品。目前国内生产供应节水龙头主要存在质量不过关、档次低等问题。开发节水龙头设计、提高节水龙头质量对于节能节水具有重大意义。与此同时，设计者及有关部门应该向各建设单位推荐使用档次高、质量好节水龙头。（2）公共场所的卫生间不应采用无控制花管长流水的小便槽，而应该推荐使用感应式水嘴、便器冲水阀，这种非接触方式既卫生又能达到节能节水的目的。（3）水表等计量装置的采用。节能节水的重要举措之一就是安装水表等计量装置，有关部门已经做出了明文规定，设计者应该根据物业管理和业主的具体需求采用质量好且合适的水表。

5、充分利用太阳能，节约电能和天然气

太阳能是一种清洁能源，是节能方式的重要选择。应该进行广泛推广，太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处于北纬40º以北，日照时间较长，均适合推广太阳能热水器。目前的太阳能热水器技术可分为平板型和真空管型两种。通常情况下平板型应用于住宅建筑中的小型热水器当中，大多采用的是自然循环技术，且多为单循环，也就是集热器内的水被加热以后，会直接的进入到储水箱当中备用。平板型太阳能热水器的特点是结构简单、成本较低，但其抗冻能力较差；真空管型热水器所采用的是全玻璃真空管形式，其结构简单、价格较为适中。水可以在玻璃内被直接加热，通常的家用热水器就是直接将真空管接入到非承压水箱中，然后采用落水法进行取水。另外，也有采用金属热管组合的承压式或者U型管组合的分离式热水器，其特点是抗冻和抗压能力强，且耐冷热冲击能力也较好。

6、充分利用市政自来水压头

全国大部分地区市政自来水压头有0．2～0．4kg，自来水压力能达到的用水区域，首选市政自来水直接供给，对于市政自来水压力达不到的用水区域，可考虑利用无负压供水设备加压供给，这点也是充分利用了市政自来水压头，当然这得首先的得到当地自来水管理公司许可。

结语

经济的进步和社会的发展带动了城市化建设进程的加快，城市中的人口数量增加，城市生活用水量也大幅度增加。建筑设计者要响应国家生态建筑和可持续发展的要求，对建筑给排水系统进行合理设计，合理利用市政管网余压，采用节水型配水器、卫生器具和节水型管材，加大对清洁能源的利用，最大限度的减少水资源的浪费和污染。

参考文献

[1]甘明伟.建筑给排水节水措施的探讨[J]. 科技致富向导,2012,15.

[2]倪海英.探析建筑给排水的节能问题[J]. 科技致富向导,2012,5.

论文作者:于东波

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fb9bb214e771b39dbecf30d.html