# 装配式技术在保障房项目绿色施工中的应用探讨论文_陈友鹏,

摘要：文章对目前在建筑行业中开始逐渐兴起的装配式技术进行简单介绍，分析传统建筑方式中存在的问题，指出装配式建筑在保障房项目建设中的优势，并以实际保障房项目建设中所达到的绿色施工的效果进行阐述和分析，以供参考。

关键词：装配式技术；保障房项目；绿色施工

1引言

进入本世纪以来，我国提出了要全面发展住宅产业化的战略目标，且在住宅产业化标准体系不断发展的过程中，也出现了保障性住房来进一步改善人民群众的居住条件，也促进了我国房地产行业的发展。尤其是十九大提出了租赁并举的住房保障性政策，因此也加大了对保障性住房的建设力度。保障性住房与普通的商品房住宅建筑有所不同，其通常具有较大的建设规模和较为单一的户型种类，所以其户型的标准化程度较高，这也成为可以采用装配式技术进行建设的主要原因之一。而在保障性住房建设过程中采用装配式技术，不仅可以有效提高建筑质量，而且可以节约建筑资源，缩短施工工期，并且有效降低施工成本，最终可以促进我国保障性住房项目中绿色建筑施工技术的发展。

2装配式技术概述

所谓装配式技术就是在建筑工程施工中采用实现定制或者预制的构件，使用机械设备对这些构件进行吊装和现场装配安装和连接的施工技术。此施工技术可以将建筑工程所需的各种预制构件进行连接并构成一个整体建筑，是一种工业化的建筑方式，比较适用于大规模的建筑工程施工，可以减少施工材料的浪费、节约人力和施工成本，并减少施工过程中对环境的污染，有效促进我国的建筑工程行业向技术密集型和规划化产业方向发展。对于目前我国的住宅建筑来说，应用装配式技术的建筑构件主要有预制外墙板、预制内墙板、预制叠合板、预制阳台、预制空调板、预制楼梯、预制梁和预制柱等构件种类。

3装配式产业化生产方式

3.1传统保障房建设中存在的问题

在我国传统的保障房建设过程中存在的问题主要表现在以下几点：一是建设质量的问题。由于传统的保障房建设采用的是目前比较常用的混凝土现浇的方式，但是此种建设方式对混凝土自身配比及其原材料的质量要求较高，且容易受到拌合方式、现场环境以及浇筑作业方式等因素的影响而导致混凝土强度不符合设计要求。此外，由于保障房建设项目的工期较为紧张，加之没有对施工质量进行严格监督和管理，容易出现偷工减料以及违反施工操作规范等行为的发生。二是建设工期的问题。采用传统的混凝土现浇方式其容易收到天气条件和自然灾害等因素的影响而耽误其施工工期，且由于保障房建设项目通常具有较大的建设规模，且需要在较短的时间内建成，所以施工工期通常较为紧张。三是施工过程对环境的影响。在采用传统的施工方式进行保障房建设过程中，会产生数量较多且种类繁多的各种污染物质，如废水、废渣等物质，且在施工过程中会产生大量的扬尘，对周围环境造成较大的影响和破坏，不符合我国目前提出了低碳环保的要求。四是造成资源的浪费问题。传统的保障房项目建设中需要进行大量的现场湿作业，且还需要对混凝土搅拌进行冲洗，所以在施工现场需要消耗大量的水资源，不仅会对水资源造成污染，而且造成水资源的浪费问题，同样此问题也出现了施工中所需要的钢筋、水泥等建造材料方面。

3.2装配式建筑的特点

针对传统的建筑模式中存在的问题，装配式建筑则表现出显著的优势：一是由于装配式建筑所使用的建筑构件多数为具有较高工厂化和标准化的预制构件，所有预制构件是在机械化的生产线中进行批量生产的，去除了人工生产制造的误差因素，因此对传统建筑模式中的构件渗漏、隔音和精度等问题进行有效改善，所以具有较高的质量。二是在预制场中进行构件的预制之后，将其运至现场进行装配作业，减少了施工现场中对施工材料的使用，并节省了混凝土浇筑和养护等作业中所需要的大量的水资源以及人工劳动。三是由于采用预制构建进行现场装配的方式，其具有较高的施工速度，因此也大大减少了施工工期。四是构建的预制是属于工业化和批量化生产，可以在施工之前完成，而预制构件的现场装配工作具有较小的工作量，所以也减少了人工劳动成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外由于采用干法施工，减少了混凝土的使用，且不需要在现场进行砌筑和抹灰等施工操作，所以大大减少了建筑垃圾的数量，降低了建筑装配施工过程对周围环境的影响。

4装配式技术在保障房项目绿色施工中的应用

4.1围护结构的绿色施工

以某保障性住房项目建设为例，其建筑主体结构均采用预制构件，以围护结构为例，其外墙主体外保温材料为无机发泡聚氨酯符合保温板，内侧为加气混凝土板，屋面采用半硬质玻璃棉板保温，外门窗采用单框三玻平开塑钢窗，隔墙则采用的是利用工业化批量生产的轻钢龙骨硅钙板轻质内隔墙，以及结合新型混凝土空心砌块，以上材料的选用不仅满足了设计要求，而且具有较低材料成本和较高的环境保护效益，且能够方便人工进行砌筑，具有质量轻、强度高和多功能等优点。

4.2施工过程中对施工材料的节约

在对此保障房项目进行建设过程中，一是采用的施工方式为预制板与现浇结构相结合的方式，其中叠合板、外墙板和内承重墙都为工厂与进行预制而成的，尽在部分外墙内侧和顶板接缝处使用少量方木，因而大大减少了施工中所用的混凝土量和木材。二是叠合板底部采用满堂架进行支设。此种支设方式具有较大的步距且只需要进行水平杆的单向设置，所以也大大减少了脚手架的使用数量。三是外墙板和内隔墙均使用工厂预制构件，在工厂中进行预制构件加工时，由于采用同一的固定化模板且进行机械化的混凝土浇筑作业，所以生产出的预制构件具有较高的精度，并能有效减少混凝土和钢筋等材料的浪费问题。四是不仅节约了原材料的使用数量，而且减少了原材料的转运、运输和二次周转的成本，并降低了在以上转运和运输过程中的资源浪费和安全风险，提高了作业效率。

4.3干式施工对环境的保护和用水节约

由于现场采用干法施工的方式，不仅减少了现场的施工工作量，而且降低了施工过程中对周围环境产生的噪音污染和建筑垃圾的污染。此外由于现场中没有砌筑和抹灰等工程量，减少了二次装修所产生的建筑垃圾，并且产品部件也均采用了环保材料，降低了装配式建筑施工对周围环境的影响。此外，经过现场施工可知，采用干法施工可以节约用水约60%以上，并由于减少了现场施工人员，也节约了大量的生活用水。

4.4提高了施工精度

采用装配式施工技术，可以将建筑精度控制在2mm之内，是传统施工精度的3～4倍以上，且可以确保混凝土表面平整度偏差控制在0.1%，大大提高了外墙瓷砖的拉拔强度，并由于墙体、窗框、外墙瓷砖和保温材料等都是经过一体化生产的，所以具有较高的精度和较小的误差，因此在施工中也减少了抹灰和剔凿施工所造成的施工材料的浪费，提高了施工质量，避免出现漏水和保温性能较差等问题的发生。

5结语

在保障房项目施工中，由于其具有较大的施工规模和较为统一的户型设计，所以比较适用于采用装配式施工技术进行施工。与传统的混凝土现浇施工方式相比，装配式施工技术从施工质量、建设工期、对环境的保护和资源的节约等方面表现出较大的优势。且在实际的保障房项目建设中，由于采用了绿色围护结构、施工中减少了木材、混凝土梁和脚手架的使用，降低了原材料的浪费和进行转运等的费用节约，并由于采用干法施工而节省了大量的水资源，降低了施工中对周围环境的污染和影响，且大大提高了施工精度，提高了施工质量，因此，装配式施工技术在保障房项目建设中值得推广使用。

参考文献：

[1] 马佳宝, 王元清, 张延年,等. 保障性住房装配式承重部品的关键技术和研究进展[C]// 全国结构工程学术会议. 2013.

[2] 张博为. 基于PCa装配式技术的保障房标准设计研究[D]. 大连理工大学, 2013.

论文作者:陈友鹏,

论文发表刊物:《科技新时代》2018年4期

论文发表时间:2018/7/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fbd4f904c14c29ba2dfce79.html