# 电力工程中配电电缆施工技术要点探究论文_段仲华,时熹

（中原油田供电服务中心 河南省 457000）

摘要：目前，按照油田电力发展的规划目标安排和油田电力系统专项安全隐患治理改造思路要求。此种需求背景下，电缆作为影响电力工程配电水平关键性因素，只有确保电力工程配电电缆施工技术水平，才能使电力工程配电电缆作用充分发挥，促使电力工程为油气生产提供更好电力服务。基于对电力工程配电电缆施工技术分析，本文在结合相关资料与个人经验基础上，对电力工程中配电电缆施工技术要点进行了相关合理化探析。

关键词：电力工程；配电电缆；施工技术

引言

电力工程在施工的过程中不可忽视的就是配电工程电缆施工质量，它会对电力整体功能的发挥产生一定的影响，与此同时还会影响到用户人生安全，再加上人们对配电电缆施工过程中的观念的改变，比较重视配电电缆的实际施工质量，配电电缆施工和其他配电施工相比较，存在着比较高的技术性，如果某一施工技术不到位，就会给配电电缆施工质量带来严重的影响，所以要对其施工技术进行深入的分析。

1现阶段电力工程中配电电力在施工前的准备

1.1积极的确定电缆横截面

结合当前电力工程在配电电缆应用过程中的实际状况可知，一定要保证配电电缆在施工过程中的安全性，要严格管控好配电电缆价格，最大程度上选择性能相对来说比较好并且高重量的配电电缆，与此同时在确定配电电缆横截面的过程中，应该对电力供应电缆的横截面需求给与满足。在正常背景下，如果电缆横截面不是很大的话，不管是电缆应用还是供电方面的需求都会不一致，也会降低电压质量，甚至在线路出现损耗的状况下，极易导致线路由于过热出现烧毁现象，如果电缆横截面较大，就会进一步加大电缆资金的投入，总的来说，在确定电缆横截面的过程中，一定要严格按照电网技术要求，充分的把电缆负荷预测作为主要的依据，这样做的目的才能对其进行准确的确定。

1.2科学的确定电缆型号

对于电力工程而言，在进行配电电缆施工的过程中，一定要确定好电缆型号，只有这样才能更好的开展其他环节施工。在施工前，相关的施工人员应该结合配电电缆在施工中的实际需求以及设计方案等，有效的确定出电缆型号以及数量等，有效的检测出电缆的各项性能，在一定程度上满足配电电缆能够对施工中的各种性能进行满足。通常状况下，我国大多数电力工程所应用的配电电缆主要为乙烯电缆，但该电缆在电力工程应用的过程中，存在着比较好的输电运行能力，不仅在输送的过程中具有着良好的稳定性，同时还具有较高的安全性，能在较多的电缆施工中得到有效的运用。

2电力工程配电电缆施工技术要点

2.1电缆线敷设方式

2.1.1直埋方式

直线敷设主要对电缆进行敷设施工，采用直接敷设方式，对电缆进行全部敷设施工。采用直线敷设进行配电电缆施工，先对电缆沟进行仔细清理，对电缆敷设提供一定施工保障。其次在电缆线安放前，合理控制滚轮安放位置，调整好滚轮安放间距后，一般为3~5m，需将滚轮安放电缆沟中，在滚轮带动下使电缆能够按照要求有序进行电缆敷设。安放滚轮位置为直线段，要对滚轮位置进行直线统一，若滚轮位置为转弯，要将转弯滚轮放置对应位置。最后进行电缆盘架设时，利用专业线盘支架进行电缆盘架设，架设距离需要控制在5~10m。对于其他敷设方式，直埋敷设方式资金投入较少，施工流程较简单，适用各种电力工程配电电缆施工。

2.1.2电缆沟埋

电缆沟敷设与直接敷设方式基本相同，区别处表现为电缆铠装层应用方面，电缆沟进行实际敷设时，为满足配电电缆防护要求，采用防护方式为铠装层与金属支架双向防护，只有采用此种方式进行多层保护，才能确保电缆防护运输安全性。电缆沟敷设方式进行施工时，先要在电缆沟处进行滚轮安装，然后电缆沟底处进行电缆放置，最后对电缆各个线路名称进行记录，便于后期管理与检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意进行电缆沟埋过程，电缆沟深度不能太浅也不能太深，合理进行深度控制，确保电缆符合电力工程设施要求。

2.1.3架空电缆敷设

在一些比较特殊施工环境下，配电电缆不能采用普通施工技术进行电缆施工，因而架空电缆敷设技术相应产生。采用架空电缆敷设技术进行电缆敷设时，为确保电力输送要求，需要将电缆横截面范围控制在35mm2左右，以使得电缆使用性能能够得到一定保障。对于电缆敷设施工曲线半径，则需要将其可波动范围进行一定控制，以确保电缆敷设效率。此外对于同一通路电缆架设，需要保障6根左右35kV电缆输送，使得其能够满足电力传输相关需求。

2.2需要妥善的处理好电缆接头

对于电缆接头而言，是作为电缆工程之中一项关键性的施工内容，多数的电缆事故出现的原因是因为电缆接头没有得到妥善的处理。因此在对其进行具体施工的过程中，施工人员需要对其电缆接头作出标准化的安装和处理，从而保障导线以及电缆连接处具有着平滑性，同时接头安装的过程中要严格的根据要求进行，保障其接头的规范性。

3配电工程电缆的施工技术

3.1电缆头制作技术

对于配电工程而言，电缆头制作技术的应用对象主要是中间接头和终端头。由于雾霾、雪天等天气会产生一些腐蚀性气体，因此，施工单位在应用电缆施工技术的过程中，应该避开上述恶性天气。除此之外，施工人员应该在确定电缆截面、型号等参数正确之后再进行后续施工。为了保证电缆接头的有效性，应该对接头位置进行防腐蚀以及防火处理。

3.2电缆敷设施工技术

在敷设电缆之前，施工人员首先需要对电缆沟进行清理，防止杂物的存在对后续电缆施工产生影响。在应用电缆敷设施工技术的过程中，施工人员需要根据实际的电缆数量等因素选择适宜的电缆敷设方法，进而保证电缆施工质量。

3.3电缆预防性试验

旧配电工程而言，电缆预防性检验的作用是有效保证电缆的运行安全。因此，在电缆敷设过程中，施工人员应该在制作电缆中间接头以及终端头之前对电缆进行实验，以此防止电缆存在铝包腐蚀、机械损伤等问题。

3.4电缆防护技术

当电缆敷设完成之后，为了保证电缆的正常使用，应该对其进行有效防护。常见的电缆防护技术主要包含以下几种：①标示技术。这种技术是指，在敷设电缆的位置设置相应的警示标识，防止人为施工等因素对电缆的破坏。②孔洞封堵技术。在变配电工程中，电缆施工中会产生连接孔洞、排管孔洞等多种类型的孔洞，为了保证电缆的正常使用，应该利用堵泥封孔技术对上述孔洞进行有效封堵。

结语

综上所述，为保障油区生产的可靠性，电力工程配电电缆进行施工时，涉及专业操作比较多，施工人员只有按照规定标准与技术进行施工，才能有效规避各种配电电缆施工问题。为此为了切实提升电力工程配电电缆施工水平，实际进行电力工程配电电缆施工时，需要合理对配电电缆施工方案与方式进行确定，并做好每个施工环节技术性处理，以确保配电电缆施工规范性与技术性，进而促使配电电缆能够充分发挥，为电力工程高效运用提供基础化功能支持。

参考文献

［1］孙奇珍，曾文凡，冯诺旼．蛇形智能巡检机器人在配电网电缆通道的应用研究［J］．机电信息，2018，99(20):38-39．

［2］王建伟．高压电力电缆的运行维护分析［J］．机电信息，2017，99(20):59-60．

［3］赵燕鹏，李传东．35kV电力线路单相完全接地故障位置的查找方法［J］．电世界，2017，60(07):28-31．

论文作者:段仲华,时熹

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fcff8cbc6a2e9738f4f12f9.html