# 商品煤采制化精密度方法论文_潘伟,陶健,程帅

大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 021000

摘要：资源在经济产业发展中起到了重要功能，如今人们抢占资源的能力和方式越来越多，可供产业持续发展的条件却也因资源开始受限。部分国家通过开采资源获得了比他国富裕的生活，但我国本身的煤炭储蓄资源就不丰富，煤有时还需要以商品的形式经加工后用来获取效益。对于煤精密度实行检验和计量，实行具备科学性质的方法使用，能将其生产中的商品煤质量更高，满足交易条件和厂家效益，也能对我国的行业质量控制条件进行参考。

关键词：商品煤；采制化精密度；采样质量

引言：我国针对商品煤的制造和使用都有明确的国家实行标准，非常重视其在应用中的质量和价值含量，得到客户认可能使其制造的结果被大家广为接受，也能对其在市场中的地位进行动态推测。虽然已经依照规定来进行环节中的应用，但在计量方法上还是要注意各项措施的内容，才能提升制取商品的专业度和精密度。

煤炭企业在发展中注重方法的使用，能降低人为拉近的商品质量，也能对其行为中的失误进行纠正，使商品煤在采制化中有更高纯度的成品出现。

一、商品煤采样精密度确认因素分析

产品的精密度需要反复的鉴定和科学的方法才能进行确定的标准数值，数值之间出现的规律变化则是人工处理中因素把控不准的结果。有时会出现幅度较大的数值表达，其效应可能与个体存在条件有关，也可能跟产品质量程度有关。使准密度保持在高水平内会较难控制工艺好坏的影响，保持在低水平内则会使其质量难以达到应用的指标，要根据企业出品质量的标准来确定数值操控范围。注意在计算精密度时的方法是否适用于变化的数值，不要总以差值的方式来衡量商品，有时也可通过抽检形式来对其个体进行查验。

在对商品实行必要的查验时会出现条件中的误差，尽管误差出现的条件有时不可控制，但能将商品内的参数依据成品质量进行数值上控制，精密度可以通过估算的形式来衡量商品是否可以应用。企业在确定数值范围时，可以参考国家规定中的差值比例，进行计算后的商品重量值、尺寸值、比例值等其它数值的确认，精密度的确认应该根据煤成分因素中含量所少进行评估，减少参数在判断时影响企业规章制度的因素，对其使用的方法进行探索使其能具备效益。

二、影响商品煤采样、制样和化验精密度的因素

1.影响商品煤采样精密度的因素

商品煤采样精密度是指煤炭企业在进行商品煤采样、制样和化验的总精密度。其中在商品煤采样中影响精密度的因素较多，包含采样单元数、采样单元子样数目\采用总样和子样质量、采样点的布置、采样器的规格等。在众多影响因素中，子样数目是决定精密度的最重要的因素，即如果子样数目太少，则该煤样便缺乏代表性，此采样精密度也会降低；而如果子样数目太多，不仅不会提高采样精密度，同时还会提高制样工作量，因此子样数目必须控制在合理的范围内。根据采样相关规定要求，由于同一品种的煤炭品质也不会全部相同，但如果煤炭质量越优秀，其品质比较均匀，则所需要的子样数目越少。如果煤标称最大粒度越大，则采样子样质量越多。为了能够确保子样数目在满足要求和采样点布置正确的同时，也能够满足精密度，则需要确保子样量满足要求。

由于煤炭资源存在不均匀且容易出现粒度离析情况，因此煤炭企业确定采样点时需要将其均匀分布在煤炭资源中，确保相应的颗粒均能够进入采样设备，继而提高煤样的代表性，提高煤样的精密度。根据相关规定要求，采样器具开口尺寸需大于30m m，满足在容纳一个子样的同时，不会因为过满而泄漏。如果采样器具开口过小，则无法满足大粒度采样需求，即子样质量无法达到要求，继而造成系统误差。则相反采样工具的尺寸（或采样器具的开口尺寸）越大，样品采集量越大，代表性越强，同时要保证全断面采取煤样。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.影响商品煤制样精密度的因素

在商品煤制样中，影响精密度的主要因素包含缩分前煤样的均匀性、缩分后煤样留量，即设备器具性能、程序及污染等。一般人工缩分中，二分器缩分最好。因此为了能够有效减少人为误差，则煤炭企业需要注重加强对机械方法的应用，或采用二分器缩分。根据相关标准要求，二分器格槽开口尺寸必须超过最大粒度的三倍，且不能够低于5m m，同时为了避免粉煤和水分损失，割槽倾斜度则必须大于60°。煤炭企业应当依据G B 474-2008《煤样的制备方法》控制缩分后的留样量，并做好制样设备和器具性能检查工作，如避免破碎部件磨损，避免样品污染等。同时在使用设备和器具之前，必须做好清理和冲洗，以降低制样误差。

3.影响商品煤化验精密度的因素

在商品煤化验中，影响精密度的因素主要有化验设备的性能，化验室温度的变化等。化验工作人员必须严格按照相关操作流程和规程开展化验工作，否则会明显提升误差，降低化验精密度。

三、提高商品煤采制化精密度的方法

1.提高商品煤采样环节精密度的方法

企业在取样环节中应当注意对于样本的需求，要注意在不同定点中使用的方法是否适用，对于样本的数量和范围控制在此批次产品需求中。不能因为条件的不规范，就将已经计量过的样本重新使用，要严格遵守采样处理制度，将取样的大小和成分控制在范围中。有时会因为个人的疏忽，将样本中的材料顺序应用记混，导致采样方式不恰当，一定不会对其行为进行隐藏，可能不会影响最终的方法效果，但有可能对采样的工具造成损伤使其难清洗，当确认其质量能应用时在大量开发中可能会因为范围的错误，导致商品煤最终制取时不能以最好的质量进入市场。要减少样本同外界环境的接触，减少其纯度的变化影响最终计量结果。

2.提高商品煤制样环节精密度的方法

在制样环节中的纯度比较容易控制，但限制于样本原来的条件中。要先将其步骤中的设备精度调整到刚好，再将材料投入设备中进行制取过程。要对检验中仪器的误差进行排除，并对其使用方法进行演练后应用于样本。有时设备不能及时反应，出现将煤样碾压后吞入自身中，就只能将其整体进行清理后使用其它样本进行检验。要注意煤样选用的条件，依据本身尺寸大小来将其克度控制在显示中，使最终结果能经计算后查证。

3.提高商品煤化验环节精密度的方法

要对其生产中的设备情况进行定期调整，对其生产中的煤样进行标准检验，对其温度变化可能进行控制中的煤样检验，将生产时的环境温度以检验标准进行控制。要对检验结果中的数据进行反复检验，并更换样本进行不同设备内的成果检验，使设备问题和成品问题能以不同方式来进行调整，以检验结果为准的方式能在环境中进行精准度测量，减少其方法在应用中的误差和失误。

结语：综上所述，煤炭企业在进行煤炭资源开采时，想要控制好商品煤样的精密度，保证开采质量，则必须严格依据国家相关标准和规程开展工作。煤炭企业应当加强商品煤采制化管理，针对采样环节、制样环节和化验环节等进行控制，确保选择科学合理的技术和设备，提高采样精密度。

参考文献：

[1]煤炭检测方法中精密度的探讨[J].袁晓鹰，郭合颜，张永春，姜涛. 检验检疫学刊.2015（02）

[2]煤炭检测方法中精密度的表达与确定[J].林令海，袁晓鹰，张永春，姜涛，肖忠玉. 科技视界.2015（15）

[3]机械和人工采制化精密度一致性的分析及解决措施[J].周亚宁. 内燃机与配件.2017（18）

论文作者:潘伟,陶健,程帅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fe8cb79b0a91946dbe267d4.html