# 建筑工程外墙保温施工策略分析论文_李萍

广西柳州钢铁集团有限公司 广西 545002

摘要：对建筑外墙进行保温施工不但能够有效的对环境进行保护，节约了能源，还符合现阶段推崇的绿色施工要求，有效的提高了工程施工的质量和水平，有助于建筑业的不断发展。本文探讨了建筑工程外墙保温施工策略。

关键词：建筑工程；外墙保温；施工；策略

建筑外墙外保温节能施工技术作为构建宜居环境的典型技术，符合节能环保发展趋势，具有提升建筑热工性能、改善内部环境、保护外在主体等诸多优点，值得大力推广应用。

1、外保温节能施工技术的特点及其优点

1.1 外保温节能施工技术的特点

建筑外墙保温施工的难度较大，质量要求高，在整个施工过程中占据了重要的地位，因而，其对于施工操作人员技术要求以及施工技术的要求都十分的高。同时，外墙保温的施工技术不仅对建筑物本身起到好的保护效果，还能够增加建筑物的使用寿命，使外墙保温施工中获得了空间资源的同时，还能够最大可能的创造更大的空间领域。由于外保温节能施工技术应用到建筑外墙的外侧，保温材料经常由于外界的干扰就会使其结构发生改变，其外部的抗裂防护层很薄，热阻很大，当有阳光照射时，有保温层建筑的温度就会明显的高于没有保温层的建筑。因而，提高建筑外墙系统中抗裂能力，就能很好的提升建筑外墙保温层的性能，改善建筑施工结构的韧性，提高建筑外墙保温层的耐热性。

1.2 外墙保温施工操作中存在的具体优点

1.2.1 有助于保护建筑的墙体

为了有效减少过多的光照和有害气体对墙体表面的质感造成损坏，则可以在外墙增加一层保护层，有助于减少紫外线和有害气体。不但如此，它还能有效减少雨雪对于建筑物外墙的侵蚀，有效避免了渗透问题的出现，对原先的建筑物主体构架进行了加固，客观上减少了后期维护建筑物的成本投入。

1.2.2 有助于提升墙体的热工性能

为了能够有效保护墙体结构的材料，可以使用外保温技术，减少蒸汽渗透而影响墙体，墙体上不需要额外设置隔气层，能够有效提升墙体的热工作性。这样一来能够有效达到节能减排的效果，有效实行绿色施工。

1.2.3 有助于调试建筑内部的温度

建筑外墙的保温隔热能力在有所提升后不但能够有效降低建筑物内部的温度，还能够将多余的热能隔绝在建筑气体的外部，将墙体内部温度变化的范围控制在最小，有效避免了由于热胀冷缩而造成轻体发生破裂的问题，有效调节了室内的温度，保障了居民的生活环境。

2、保温材料的选择

2.1 保温材料挑选

聚苯板、聚苯颗粒、挤密苯板保温材料是目前普遍采用的施工建筑的保温材料。与挤密苯板比较，聚苯板的抗裂能力比聚苯板要强很多。聚苯颗粒的材料主要由胶粉料与胶粉聚苯颗粒所构成。一般来说，硅粉、粉煤灰、水泥、熟石灰是胶粉材料的主要成分。其导热系数通常都在0.09W 左右，相比抗裂砂浆，两者之差为20倍。

2.2 挑选增强网

玻纤网格布是增强抗裂保护层的最重要的材料之一，外保温技术中大力应用之。它可以有效提高保护层拉伸强度。同时它的分散应力可以分化裂缝为极为细小的裂缝，以产生抗裂功效。保温层外保护开裂砂浆呈碱性，使得玻纤网格布产生长期抗碱性能，以有效应对裂缝。

2.3 挑选保护层材料

外墙外保温尽量使用涂料饰面，尽量少使用面砖饰面，水泥砂浆使用也需要注意。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传统水泥砂浆柔韧性变形不佳，强度与收缩都较大，被直接放置保温层外层后，因其较差的耐候性就导致出现裂缝，严重者出现脱落。所以，要解决好这一问题，务必选用专用的抗裂砂浆，采用合理的增强网作为辅助，并将适量的纤维加入砂浆中；抗裂砂浆的压折比不得大于4；还可把钢丝网片加入到抗裂砂浆中。钢丝网片孔距需要适中，不可偏大，也不可偏小。若外饰面为面砖，面砖的短边需要覆盖的网孔应要2个，采用防腐佳的热镀锌钢丝网作为钢丝网。

2.4 采用无空腔构造提高体系稳定程度

如果选用聚苯板作为外保温材料，保温层受到的压力来自重力与风压。受聚苯板强度制约，保温层会出现开裂，严重者有可能出现脱落现象。今后增强保温板强度，最大限度的扩大粘结面积，运用无空腔，使其达到抗风压破坏的目的。

3、建筑工程外墙保温施工策略

3.1建筑外墙聚苯颗粒料浆保温节能技术

聚苯颗粒料浆保温节能技术在建筑工程中的应用主要着重于工程施工中对于建筑基层墙底层的处理和防护。首先，要对于施工中的基层墙体进行除污操作，去除墙体上的附着物、清扫墙面上的浮灰以及墙体上在施工中沾染的油污等影响保温材料粘贴强度的污物；然后，进行建筑墙面的涂砂浆操作，确保水泥和中砂的比例适中且混合均匀；接下来就要进行冲筋、大慧饼的操作，这个过程要注意筋宽控制在50mm 到70mm 之间，厚度则同保温层设计一样即可。

最后进行聚苯颗粒保温材料的涂抹施工，需要注意的是这个步骤需要在以上步骤完成2 小时后才可进行，首先要进行第一遍的保温层的涂抹，厚度不宜过厚（30mm 左右即可），且施工中禁止来回拉抹的操作，对于阴角部分采取从外向内打鱼鳞状底糙的涂抹方法；待干燥到手指按不动的时候再继续第二遍保温层的施工，这个阶段需要注意表面涂抹的平整度的控制。以上外墙保温节能技术在建筑工程中的具体应用可以很好的实现建筑外墙的保温效果，同时，由于采用原料的环保性能，也降低了建筑施工中治理环境问题的能源消耗。

3.2 外墙保温节能技术中聚苯板薄抹灰技术

建筑施工中对于工程中门窗、阳角以及檐口下附近墙体的施工，对后续建筑的保温性能有着十分重要的影响。聚苯板薄抹灰保温节能技术的应用同聚苯颗粒保温技术的应用具有一定的不同之处，对于建筑工程中阳角的处理需要通过挂垂线或者使用经纬仪确定好阳角的基准线，另一方面还要两种好保温板铺设的水平度，在墙面的保温处理中尽量采用整块的聚苯板设计，这样可以减少许多拼接缝的施工处理步骤；由于聚苯板是要黏贴在墙体上的，因此，对于粘结剂的配置要求较高，为了增加聚苯板施工过程中同基层和外围保护层的结合力作用，通常需要在聚苯板表面涂抹界面剂，在采用聚合物砂浆作为粘结剂以保证聚苯板黏贴的牢固性。

3.3 玻化微珠自保温砌块

玻化微珠自保温砌块具有节能环保、防火阻燃等特点，其主要施工流程有：基层处理→砌块试排列→墙体放线→预埋钢筋网片及拉结筋→砌筑→预留窗门洞口→砌体防裂抗渗处理→抹灰。

①施工前要做好基层的清洁工作，用同等级保温砌筑砂浆按照标高对楼层结构面与梁面找平。②排列砌块时要按照砌块的规格进行排列。③进行墙体放线，施工前要复核好砌体边线以及窗门洞口放线，在墙体交接处及转角处设置皮数杆。④砌筑施工，要使用等级相同的保温砂浆以及施工工艺进行砌筑施工。⑤预留出预留门窗洞口及预埋管线的位置。⑥处理好顶层。砌筑到顶部时，应该预留一定的空隙，砌体砌筑完成后一周以后采用配块斜砌并敲打挤实，用保温砂浆灌注。⑦进行抹灰施工。用界面剂材料或者水泥浆料将设有钢丝网部位的墙面进行满涂后，而后再进行抹灰施工，先抹灰一层抗裂防水砂浆打底，然后再抹灰处理。

总之，外墙保温技术作为建筑节能的重要一环，发展至今已经具有了不同的应用类型。在实际应用当中，为确保外墙既能保温，实现建筑节能，我们需要选择合适的外墙保温材料，严格规程进行施工，防止出现工程质量问题。

参考文献：

[1] 刘艺. 外墙保温技术在建筑工程中的应用[J]. 建筑技术开发. 2016(01)

[2] 王睿. 关于建筑工程外墙保温技术与施工的研究[J]. 建材与装饰. 2016(06)

[3] 李江红. 建筑外墙保温技术及节能材料[J]. 建材与装饰. 2016(06)

论文作者:李萍

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fece7a46a36efc26f520952.html