# 岩土工程中的淤泥质软土地基处理研究论文_宋港

身份证号码：42212619861219XXXX

摘要：岩土工程中经常会遇到淤泥质的地基，所以为了强化对其的处理，我们必须切实意识到强化对其处理的必要性，明确淤泥质地基处理方法的基本思路，并在岩土工程中，切实掌握其技术要点，才能更好地促进整个岩土工程质量的提升。随着岩土工程建设规模的增加以及城市化进程的不断推进，人们对岩土工程施工中淤泥质软土地基处理技术越来越熟悉。

关键词：岩土工程；淤泥质地基；结构特性；处理方法

前言

淤泥质软土在沿海或者沿河的地质结构中十分十分常见，地质中包含了大量的淤泥、有机质以及颗粒，导致其具有有承载力低、透水性差以及压缩性大等缺陷。淤泥质对建筑工程具有十分不利的影响，关系着整个工程的质量。如不对其采取合适的方法进行处理，可能会导致工程出现沉降、地基失稳的质量问题。地基处理方法作为常见的施工方法，在建筑工程中随处可见，而淤泥质地基处理技术对传统处理方法提出了更高的要求。淤泥质软土的地基处理主要是为了使淤泥质软土的强度得到增强，提高其承载力，并且减小其压缩性能，从而有效地控制淤泥质可能出现的沉降问题以及保证淤泥质地基的稳定性，使得建筑工程能够保证其质量与安全，避免出现在长时间后出现质量问题。

一、淤泥质软土地基的特点介绍

淤泥质软土是指滨海、湖沼、谷地、河滩沉积的天然细粒土。具有以下特点：

1.1力学性能差

强度极低，压缩性大，大部分压缩变形发生在垂直压力为100kPa左右，作为地基时的沉降量很大。地基承载力低，强度增长缓慢，加荷后易变形且不均匀，变形速率大且稳定时间长，一些深厚的软土沉降持续数年甚至数十年之久。淤泥质软土具有亲水性，渗透性很差，土体中得水分大部分与固体颗粒形成结合水，内部水分很难排除。此外，具有触变性及流变性大的特点，作为地基则易产生不容许的差异沉降。

1.2含水量高、孔隙比大

淤泥质软土天然含水量在40%～70%之间，有的大于70%，天然容量在15～18kN/m3之间。由于其形成条件和土体颗粒组成的内在特性，软土土体颗粒之间空隙很大，天然空隙比通常大于1。

1.3杂质较多

淤泥质软土通常含有很多细颗粒及大量有机腐植质，颜色呈深灰色或暗绿色，有臭味。

二、岩土工程中的淤泥质软土地基处理方法

2.1灌浆法

在对淤泥质软土地基开展处理工作的过程中，效果最为显著的当属灌浆法。针对淤泥质的地基，在开展相关灌浆处理工作的过程时，为了确保稳固效果的理想化，主要对液压、气压或者电化学的原理内容进行应用，由于泥浆自身具有一定的固化作用，在软地基之中对其开展泥浆浇灌，抑或是在建筑物与其地基之间的缝隙中，开展浆液浇灌工作。

2.2桩基法

在实际的岩土工程施工中，各种规模的施工都比较常见，因此在一些中型规模的岩土工程施工过程中，我们可以采取特殊的方法应对淤泥质软土地基。在处理淤泥质软土地基的时候可以发现，其中淤泥质软土层通常都比较厚，想要对其处理非常困难。

在这种情况下，就可以利用桩基法提高岩土工程施工的稳定性，向淤泥质软土地基中打进支撑桩作为固定和主要的支撑力来源，由于岩土工程的规模不大，其需要的承载力也比较有限，利用这种方法往往足矣。

2.3换土法

针对地表浅层，在对其开展相关施工工作的过程中，运用最为普遍的方法就是换土法，换言之，针对位于地表浅层的软土、素填土、杂填土、暗塘、池塘中的软图以及具备一定塌陷性的黄土等，与该种类土壤存在类似性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可以对该类型的土壤，强化开展结构优化工作。也就是说，通过自身重量相对比较轻的架构，运用“U”型桥梁，能够减轻上部结构的自重，并且还具备一定的基础埋深浅的特征，进而能够在淤泥质软土层之上的密实土层中，对基础开展埋置工作，能够避开淤泥质软土层，能够确保取得理想效果。由于通过“U”型桥梁平台，能够对上层结构的重量起到一定的优化作用，在一定程度上能够实现负荷量的减轻，同时，还可以对地基基础起到一定的稳固作用，因此，在泥质松软层中的密实土层内部，可以固定地基基础，进而有效降低松软土层所受到的干扰影响，确保取得良好的固定效果。由于上述特点，所以在开展岩土工程施工工作的过程中，可以对换土法进行大力推广与应用，使其应用到越来越多的钢架拱桥、肋拱桥、桁架拱桥等各类桥梁的施工中去。与此同时，针对一些中小型的建筑，在开展相关施工工作的过程中、在进行有关设计工作时，可以直接对比较薄的地板进行选择并应用。通过选用这些较薄的地板，能够实现地基基础面积的延伸，在扩大地基基础面积的同时，还能够对建筑上层所承受的压力起到高效的缓解作用。

2.4排水固结法

淤泥质软土地基的处理往往非常复杂，因此我们在施工的时候经常会遇到这样或者那样的问题及麻烦，比如说我们该利用怎样的技术进行处理才能避免建筑物的不均匀沉降现象，就是非常值得探究的一个问题。在实际施工中有一种处理技术被称为排水固结法，也就是说采取措施将淤泥质软土地基行吗的水分排出去，而后进行岩土工程施工往往能取得突出的效果。排水工序中，我们需要根据岩土工程施工目标点的地形特征选择恰当的排水措施和排水管道。在选定排水方法和排水管道以后，我们就需要通过对淤泥质软土地基进行加压的方式迫使软土地基中的水分排出土壤，而后将其导向非施工区域进行处理。利用这种排水固结法，淤泥质软土地基的稳定性和强度都会有较大程度的提升，岩土工程在其上进行建设的可行性也会有所提高，这对于保证岩土工程质量、推动企业经济收益增长都有着不可替代的重要作用。

2.5加筋法

在岩土工程中，加筋法是指通过合理且科学的在项目施工的地基缺陷处和土层中添加某些特殊材料进行淤泥质地基的加固处理方法，根据添加的材料不同，通常分为土工合成、土钉墙技术与加筋土三类。加筋法通过将这些填充材料加入，使其与淤泥质形成整体，从而增大地基的稳定性。

加筋法中，土木合成材料可分为土工织物、膜、特种合成的材料以及复合型的合成材料土钉墙技术是指施工中采用钻孔、插筋以及注浆来将材料加入到岩土工程中淤泥质地基中。

在岩土工程中淤泥质地基处理过程中，加筋土法利用土颗粒的位移以及拉筋作用，将抗拉拉筋与土结构融合为一体，从而有效地增加了岩土工程的整体强度以及稳定性，保证了建筑工程的质量与安全。

三、注意事项

近年来，随着我国岩土工程的建设力度不断加大，在实际工程中，需要进行加固和除险的地基越来越多，尤其是淤泥质等软基，而现代岩土工程的质量要求又在不断的提升，所以为了更好地确保其处理成效得到不断的提升，我们在注重处理技术应用的同时，还应加强复合地基处理技术的应用，切实加强对现有技术的的改进和创新，尽可能地避免由于施工技术问题导致工程质量问题的出现，尽可能地强化淤泥质等特殊地基的处理，才能更好地提高工程质量，这是我们必须所注意的事项，否则工程质量就会受到影响[3]。

四、结语

淤泥质软土地基由于自身的特点，在工程建设当中存在极大的危害性，若其不进行任何处理或者处理不当，很有可能产生地基失稳，使建筑物发生不同程度沉降，给建筑实体带来损坏。遇到不同的实际情况，需要勇于探索，用最简单可行、经济实惠的方法来完成淤泥质软土地基的处理。现如今，我国在如何对淤泥质软土地基的加固方面已经取得了有效的经验，但仍有必要继续在这一课题上进行深入研究，进而提供更高水平的质量与安全保证。

参考文献：

[1]潘瑞春，黄瑞章，周新年.道路工程软土地基处理方案选择研究进展[J].公路交通科技（应用技术版），2012（10）.

[2]周学兵.岩土工程中的地基处理方法总结[J].中华民居（下旬刊），2014，08：335.

[3]林涛.岩土工程中的淤泥质软土地基处理分析[J].价值工程，2011，11：92-93.

论文作者:宋港

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ff3508ff402e439018b44da.html