# 公路沥青路面基层施工技术要点及质量控制措施论文_李树标

广西建工集团联合建设有限公司

【摘 要】在经济不断发展的背景下，我国的公路施工技术和工艺也取得了重大的进展，给交通运输带来了质量上的保障。在公路建设中，路面的平整度对于行车安全、路面的承载力有着重要的影响。然而国内仍旧有部分公路工程存在着车辙、龟裂、坑槽等现象，不仅影响了美观，而且也使得路面的使用性能下降。为了延长路面的使用寿命，必须把握好沥青路面基层施工技术要点。

【关键词】公路沥青路面；基层施工；技术要点；质量控制

前言

在公路建设项目中，沥青路面应用最为广泛，公路沥青路面基层施工技术是路面基层质量的决定性因素，是公路建设工程中的基础环节，直接影响着公路的整体质量[1]。由于沥青道路对于路面基层施工技术有着较高的要求，为了保证公路的质量，在路面基层施工过程中要结合实际，确定造成沥青路面平整度的影响因素，掌握公路沥青路面基层施工的技术要点，保障公路的服务水平。本文从影响公路沥青路面平整度的主要因素入手，阐述了基层施工的技术要点和质量控制措施。

1.影响公路沥青路面平整度的因素

基层是公路工程的基础，基层的不平整、不连续、不稳定与整个路面有着直接的关系，当基层原料中的含水量过高，材料质量差，或者是结构不符合标准，会使得公路出现裂缝、波浪、收缩，给整个公路的平整度造成严重的影响[2]。

2.公路沥青路面基层施工的技术要点

2.1施工前的原材料准备

原材料的质量直接决定着公路基础工程的质量，沥青路面基层的原材料主要包含两大类：其中一类是粗集料，虽然来源渠道比较多，但多数是来源于采石场的碎石。碎石加工过程中较为粗糙，没有统一的规格和质量，对于沥青路面基层质量带来不小的影响。为了保证碎石质量合格，应加强粗集料筛选的技术，尽可能地选择相同规格的粗集料。第二类是细集料，即矿石粉，与粗集料相比，细集料对施工的质量影响作用更大，因为其在施工过程中工序比较多，因此在施工之前应该加强细集料的质量控制以及合理地设置配料比，并且应使细集料的配料比在公路建设中保持不变[3]。

2.2施工过程中的技术要求

公路沥青路面基层施工的核心阶段就是级配砂砾垫层的施工，砂砾作为沥青路面基层施工的基础，对保证路面基层的强度和稳定性有着重要的作用，应该严格控制好砂砾的规格。一般来说，要保证砂砾的压碎值在30％范围之内，最大颗粒的直径应该保持小于6cm；粉料数量应少于总砂砾数量的7%，而0.5～5cm的砾石量不应少于总砂砾量的一半；砂砾的塑性指数应小于6。级配砂砾垫层的施工流程包含5步：第一步碾压，第二步摊平，第三步洒水，第四步再次碾压，第五步养护[4]。水泥稳定砂砾基层施工主要采取上基层的厂拌法施工以及底基层的路拌法施工两种方式，对整体路面可起到增强平整度和强度的作用。施工过程中通过半幅通车半幅施工的方法以提高级配砂砾垫层的施工质量，从而减少施工工期。

2.3混合料的施工

公路沥青路面在填筑摊铺施工前，应该先清理干净路面基层的垃圾杂物，严格地核对公路的厚度以及基础路面的密实度等参数，若发现在公路的基层中存在松散或者坑槽现象，应立即暂停施工，待修整完毕之后再开始。为了使公路面层和基层之间保持适度的粘结性，应该预先在公路基层表面撒上一层透层沥青，并且将时间维持在5小时到8小时之间，保证沥青的平整度、厚度和密实度符合要求。混合料的压实施工一般包括初压、复压及终压，应做好材料的准备工作，施工过程中严格遵照标准，按照施工流程进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.公路沥青路面基层施工的质量控制措施

为了使公路整体达到最高的平整度，延长路面的使用寿命，使驾驶员行车达到最佳的舒适度，增强行车安全，并且增加施工方的行业竞争力，必须要保证公路沥青路面基层施工质量。当今国内的公路状况并不是很理想，大多数的公路路面都或多或少存在着程度不等的质量问题，尤其是乡镇级别的公路，公路路面的裂缝较多，还有很多凹凸不平等问题，给行车安全造成了一定的影响。我国的公路工程虽然与以往相比有了很大的进步，但是在公路整体施工质量管理形势上仍较为严峻，我国的公路建设企业应该重视这些不足之处，加强公路沥青路面基层施工质量控制，以下列举了几点质量控制措施，希望能给施工方提供一些帮助。

3.1保证施工材料的质量

施工材料的选择对于保证公路沥青路面的整体质量有着极为重要的作用，因此要把好施工材料的质量关。应该依照国家相关的规定和要求选择施工基本材料，如自然土等，在选择厂家方面上，应该选择大厂家，这样才能保证产品有质量上的保证，另外对购进的施工材料要严格地进行抽样检查，按照批次划分，对于不合格的产品予以淘汰。检验符合要求的产品要规整入库，并且根据产品的保存条件安排储存和运输，从根本上消除影响施工材料质量的因素。因自然土的颗粒状态不同，在公路施工中，应结合施工场地的土质条件来进行挑选，从而使公路的坚实度得到有效保障，为沥青路面的质量打下良好基础。

3.2控制施工材料的配比

施工材料的配比不当是导致公路路面出现开裂现象的主要因素，若混凝土和沥青的配比不当会使得公路路面过软或者过硬，因此应该视施工具体情况而定，科学地制定材料配比。应该采用先进的配比控制技术，将施工材料的用量严格控制好，将施工中的各项要求落实下去，才能防止公路因为施工材料配比不合理引起的质量问题，从而保证公路施工计划顺利执行。

3.3保障沥青路面路基的质量

一般情况下，在公路路基施工之前，要对施工地土质的物理性质进行测试，通过科学的实验分析施工地的土壤条件，并且对路基的含水量以及最大容量进行估算，才能确保公路施工更为严谨科学，从而保障沥青路面的施工质量。通过科学的分析，能够了解到土壤颗粒的特性，例如土壤的颗粒越小，土壤的弹模量也会相应越低；而土壤颗粒越大，比如砂性土，土壤的弹模量也会越高。

3.4防治雨水对公路的危害

公路在使用过程中，除了车辆的行驶会对其造成损害，雨水的侵蚀和冲刷这个自然因素也会给公路的质量造成一定的损害影响。因此对于雨水这个不可避免的客观原因，对公路表层采取防水处理十分必要，可减轻雨水对路面的冲刷和腐蚀作用，此外，在公路的两边要设置排水沟，及时地排走雨水，减少雨水淤积侵蚀路面。在保证公路质量的同时，提高了行车的安全性，延长了公路的使用寿命。

3.5确保公路工程的整体质量

公路沥青路面基层施工质量控制应该严格按照施工工序进行全程的管理，做好施工准备、施工过程、施工后的管理工作，包括施工材料的选购、储存、运输、施工过程中的监督管理以及施工后的公路保养与维护。施工方应该结合施工地的具体情况进行科学合理的施工计划，施工过程中对施工现场进行实时的追踪，及时反馈施工质量问题，严格按照施工计划管理，加强每个施工环节和每道工序的质量控制，确保公路的整体质量。

4.小结

公路沥青路面基层施工技术要点的掌握和质量控制是实现公路整体质量的有效保障，具有复杂性和艰巨性，需要公路施工企业从施工准备阶段和施工过程中对每一个流程进行精细化的严格控制，同时也要重视施工后期的公路养护工作。在施工过程中，施工方应该根据施工地的具体情况，科学地把握公路沥青路面基层施工技术要点，及时发现施工中的问题并有效规避，加强材料的质量控制，完善施工技术，采取必要的病害防治措施，以确保公路沥青路面的整体质量。

参考文献：

[1]徐金福.试论沥青混凝土路面施工技术要点[J].建材与装饰，2015（14）：201-202.

[2]杨金阁.有关公路沥青路面基层施工技术的分析[J].科技与企业，2015（07）：158.

[3]王凤岐.提高高等级公路沥青路面平整度的施工技术探析[J].黑龙江科学，2014（02）：47.

[4]邹善琴.公路沥青路面基层施工技术[J].工程建设标准化，2015（03）：124.

论文作者:李树标

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第5期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ff6781cb30f8e64fe14e9f7.html