# 浅析暖通空调系统中环保节能技术及应用论文_甘武强

甘武强

身份证号码；452501197501032918 广西南宁

摘要：空调节能就已经成为我国节能技术领域的重要议题。随着中国经济的快速发展，国内民用住宅、旅游宾馆、大商场、办公及商用建筑越来越多，加上家庭用空调的剧增，使空调能耗激增，夏季空调耗电已日渐成为能耗大户，空调节能已日渐成为刻不容缓的大事。减少暖通空调系统能耗意义重大。本文对暖通空调节能技术的方式及具体措施进行了分析。

关健词：暖通空调系统；环保；节能技术；应用

我国幅员辽阔，地域宽广。从北到南分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。我国严寒地区、寒冷地区以及夏热冬冷地区的部分城镇都需要采暖，采暖燃煤对大气造成严重污染。与此同时，我国大部分地区夏季炎热，空调又日益普及，建筑空调能耗正在迅速增加。据统计，空调能耗占建筑能耗的55%左右，约占社会总能耗的20%。因此空调系统的节能不容忽视，降低空调系统的能耗对减少建筑系统总能耗的意义重大，同时对缓解用电紧张局面，优化能源结构和提高能源利用率也具有十分重要的意义。

1、暖通空调节能技术的方式

1.1排风余热回收技术

夏季，空调建筑的排风温度低于室外新风温度，室内含湿量也低于室外新风含湿量。利用热回收装置对排风和新风进行热交换，可以降低新风温度和湿度。冬季，排风温度高于室外新风温度，排风含湿量高于室外新风含湿量，热回收装置可以预热和加湿新风。具体做法为，在排风出口安装热交换器，排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热；利用排风余热来预热新风（或者利用余冷来预冷新风），从而达到回收排风余热的目的。目前可以采用的热回收设备分为显热回收型和全热回收型两种。这种产品不但能够用于中央空调系统，而且能够用于供暖建筑和使用家用空调器的建筑。不但节能，而且改善了室内空气质量。现在全国已有多家产品，武汉也研制和开发出了这种产品。有关专家对这项技术的节能意义有很高的评价，对其应用前景有很乐观的估计。应当说这项技术的应用在我国还处于起步阶段，进一步提高产品的性能和质量，并且使其易于与各种不同的建筑相结合，便于安装使用，是这项技术的主要研究方向。

1.2变流量技术

采暖、空调系统的设计是按照比较不利的气象条件进行的，所以在绝大部分时间内，实际负荷小于设计热（冷）负荷，并且在一天之内也是不断变化的。那么，水和空气作为热量和冷量的的载体，其流量也应当是随着负荷的变化而变化。这既是采暖、空调质量的要求，也是节能的要求。因此，如何动态地控制系统的流量，既能满足经常变化的负荷要求，又能最大限度的节省能耗，是暖通空调领域近年来的技术热点之一。对系统的流量调节，传统的方式是改变系统的阻力，即用阀门调节。这种方式显然是不经济的，因为是以消耗流体的机械能为代价的，这些机械能是需要泵和风机提供的。为了避免这种无谓的能量消耗，对于系统的集中调节，采用改变系统动力的方式，而不采用改变系统阻力的方式，已成了人们的共识和技术潮流。改变系统动力的变流量技术，就全国范围来看，在热水供暖系统、空调的冷冻水系统、冷却水系统以及风系统中，都有了很多的应用。

2、暖通空调系统节能技术具体措施

2.1 空调系统的设计负荷的合理计算

如今正确地计算负荷对整个系统的设计十分重要，负荷算大了会导致投资运行费用增大，耗能增大，算小了则不能满足功能要求，负荷直接决定空调系统设备和容量的大小。目前我国普遍在负荷计算上结果偏大，通过采取合理降低室内给定值标准与适当的减少新风量的方法，可以消除不必要的损耗，节约能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 热源温度的控制

外网及热源必须采取相应的控制手段，是由于暖用户在室内多采取温控措施及室外气温的变化，使系统热负荷的动态的变数，例如热水网路采取相应的质量 - 流量调节或质量调节方式及气候补偿方式等。目前，许多地方采用根据室外温度自动调供水温度的方法。

2.3 采暖、通风与空调系统的选择要合理

其选择时应在满足规范要求的前提下，选择系统形式。充分分析人工环境控制场所的特点，注意朝向、周边区与内区、使用功能的差异，分开设置或分环设置以便于控制、调节及管理，避免不同区域出现过冷或过热的能量浪费现象，使其与系统能够相互配合达到最佳效果，从而达到既经济又节约的目的。

2.4 地源热泵技术

当前以地热作为热泵装置的热源或热汇来对建筑进行采暖或制冷的技术被成为地源热泵技术。地源热泵通过输入少量的高品位能源（如电能），既可实现低温热源向高温热源的转移。在冬季和夏季，分别将地热能作为高温热源和低温热源，在冬季将地热 “取”出来用于采暖或热水供应，在夏季将室内的热量提取后释放到地层中去。目前在自然界和工业生产中，存在大量的低温位热源，储藏于空气、土壤、水，以及工业废气、废水中，利用热泵可以回收这些低温位热源，产生高温位热量来供应生产和生活之用。

2.5 降低输送过程中能耗

现如今选用保温性能好的新型保温材料对管道进行处理有利于节能。对供暖系统进行全面的水力平衡调试，改善供暖质量主要利用计算机。采用以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网水力平衡技术，实现管网流量的合理分配，提高输送能量的效率。在满足空调精度、人体舒适度和工艺要求的前提下，通过提高供回水温差、选用低流速、输送效率高的载能介质和效率高、部分负荷特性好的动力设备，可以减少输送过程的能耗，从而提高输送效率。

3、暖通空调环保节能技术的应用和发展

3.1开发利用新能源和新技术

3.1.1各种新兴环保能源的利用

（1）采用天然气作为空调制冷设备的能源.天然气是继煤炭和石油之后的第三大常规能源.能够有效控制二氧化碳和二氧化硫的排放量.减少环境污染.对人体健康危害降低 使用天然气为能源的制冷空调市场前景广阔。

（2）利用各种可再生资源，如地源热、地下水、太阳能、自然风、海洋能等自然资源。地源热泵空调.是利用在冬季吸收土壤、地下水、地表水等天然资源的能量.向建筑提热能.夏天向天然资源释放热量，给建筑物供冷的一种高效节能的空调系统。主要用于居民住宅、别墅、学校以及商业建筑。太阳能空调利用太阳光的辐射为能源进行制冷工作。它的使用，弥补了供电不足的缺口，缓解了供电压力，也非常环保，不会带来传统电空调使用过程中所带来的城市热岛效应.并且由于太阳能空调的使用原理中并不包括氟利昂.就不会产生相关的有害物质致使大气环境遭受破坏。是名副其实的绿色节能空调。

3.1.2新的环保节能技术应用

（1）蓄冷空调.一般主要利用冰和水两种介质 由于许多大城市白天供电紧张.为了限制用电.白天和晚上的电收费水准不同。一般晚上定点以后.电价低廉，就可以采用冰冷空调 此种空调正是在夜间电价低廉时.开启一部分制冷机组进行制冰.并储存总能量 在白天电价较贵的用电高峰期.再进行融冰用以提供低温水.释放出所储存的能量，用以应对大量的用电需求.这样的方式能够有效降低用电成本。除了冰和水.也有利用变温相变材料做蓄冷介质的.如共晶盐等。但由于技术的不完善和高额的制作成本.此项新技术仍然在研究阶段。

结语

暖通空调系统的发展源自于建筑业，近年来飞速发展的建筑业带给空调制造业良好的发展机遇。在暖通空调制造中大力使用环保节能技术，是相关行业走向辉煌的必行之路。另外，暖通空调系统的节能不仅关系到人们的冷暖、健康、安全、工作效果和产品质量。还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染是关系国计民生和国家可持续发展的重要行业。因此，不断研究和发展新的环保节能技术，才能保证暖通空调系统与时俱。

论文作者:甘武强

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20279e1ffe719e4ac81bb841.html