# 试论河道险工成因及治理方法论文_黄锴

常州市河道湖泊管理处 江苏常州 213000

文章内容加以添加润色，最好加一些你做过的工程概况进去。

语句可以适当的看看改改。修改的部分标注红颜色字体。

摘要：水利工程是我国基础民生工程项目之一，主要针对河流功能完善展开治理，确保水资源满足社会生产、生活的需求。堤防与水利工程之间存在密切的关系，它作为河流防洪机制直接影响了工农生产和人民群众的生命财产安全。随着人类社会环境不断开拓，客观上河流治理过程中人为因素也在不断增加，险工地段的治理也越来越受到重视。本文中基于河道险工形成的原因展开分析，并进一步提出相应地治理方法，以供广大水利工程技术人员参考借鉴。

关键词：河道治理；河道险工；成因；方法

简单地说，河道险工是指容易出现险情的堤段，它所造成的直接影响是河堤坍塌、河流改道，尤其在汛期或雨季危险指数大幅度上升。坍塌过程中往往存在主溜现象，主溜位置在哪儿，该部位就容易发生坍塌事故。

1、河道险工成因分析

第一，堤岸出现裂缝孔隙。堤岸施工过程中存在缺陷或长期使用中缺乏修缮，导致土石内部在热胀冷缩的物理作用下形成裂缝、孔隙，河水会不断地渗透、浸入，导致堤岸稳定性变差，在暴雨或汛期出现河水暴涨的情况下，土体无法承受河床两侧的水体压力，从而出现坍塌。堤岸出现裂缝孔隙破坏之后，意味着整体土工作业出现非完整性特点，在后期发生类似浸泡、水流、风浪震荡等现象，发生坍塌的可能性也就更大。

第二，堤岸抗剪强度降低。堤岸的抗剪力强度取决于构堤岸的材料，包括土体摩擦力、石料契合度、混凝土粘结力等。尤其是土体中的内摩擦力至关重要，它取决于土体材料本身的特点。一般来说，土地密度越大（即压实度越大），土体中的土粒摩擦力越大，而粘结性取决于土粒本身的物理特性，胶质含量越多、越干燥，粘结力也就越大。堤岸在长期受到河水浸透的过程中，土体本身就处于水饱和度较大的状态，土壤空隙中的水分子会减弱内摩擦力和粘结力，一旦超过了抗剪强度临界值（也就意味着该堤岸土体完全被水分子浸透），就可能发生坍塌事故。

第三，上提下挫因素。所谓“上提下挫”是一种河工现象，存在两种表现形式。当河道延伸过程中突然有曲线变为直线，主溜靠岸的位置大溜会不断向下游转移，或者河道流向突然从直线变为曲线，主溜靠岸的位置大溜会不断向上游转移。这两种情况下，溜势会发生改变，导致大溜脱离本侧护堤而向对岸冲刷，形成不规则的河流导向力，进而形成坍塌现象。

第四，水位及地下水因素。河道内水位在短时间内大量下降，没有留给堤岸土体中内含水外渗的时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在河水对两岸的剪力迅速下降的过程中，土体由于含有大量的水缺乏反作用力支撑，由此导向力从水平转为垂直，河堤坡面的土体开始脱落、滑落、坍塌。地下水的形成机制以来砂层，单砂层的质量较轻，随着地下水一起脱离堤岸土体，进而造成坍塌现象。

除以上原因分析之外，造成河道险工的原因还有很多，不一一列举。河道险工段一旦出现，如果缺乏妥善处理，再次发生河堤坍塌的机率就很高。

2、河道险工治理方法

按照工程技术种类划分，河道险工的治理方法包括丁坝和护岸两种主要形式，除了单独使用，具体应用中可以长丁坝、短丁坝相结合的形式，或丁坝与护岸结合的形式。本文中通过具体的河道险工特征展开研究，提出相应地治理方法使其更具有直观性和说服力。

第一，缓坡治理方法。河道缓坡通常出现在河道较宽、水流量较大的情况下，从险工治理角度分析，可以采用植被覆盖防水土流失的直观方式。缓坡提供了绿色植被种植和生长的良好条件，同时，由于岸坎高差、坡度、河槽水位等因素存在差异，对植被的影响也不尽相同。高差越大、土质越差、坡度越大、水位变动幅度越大的区域，坡面植物的生长状态就越差，反之就越好。结合实践表明，缓坡段河道险工治理适合喜水性灌木、乔木，其生长速度快、根系发达，可以快速实现土体固化。

第二，陡坡治理方法。陡坡的河道险工段治理则需要综合考虑现场环境，包括河道特征、防洪力量、生态强度等，尤其要重视陡坡的弯道段治理工作。治理工作开始之前，对常水位之上的削坡进行详细测量，确保空余出一米左右的平台空间。在平台上设立铅丝石笼，铅丝石笼之上覆盖半米左右的开挖土。此外，通过丁坝工程技术实现整体性治理，将河道险工段采用块石堆砌的方式进行施工，并加以石笼网护；无论短丁坝还是长丁坝，在险工治理布局的过程中，都要结合近几年的河道事故问题展开分析，明确主要诱因，进而选择相应地外部材料。

3、结束语

总体而言，河道险工的诱因各有不同，除了水体、土体、河道等本身因素之外，与周边生态环境、气候特点等均有密切关系。所以在治理之前必须结合水文要素进行勘测，并结合现场施工条件采取科学的方案，从中筛选最合理的方法。同时，笔者认为无论哪一种河道险工治理，都应该遵循“合理布局、关注大局”的原则，河道安全不是一段的安全，而是整个河流系统的安全，在此基础上加强施工材料、施工设备、施工技术等控制，进而确保河道堤岸安全。

参考文献

[1]赵怀林,段德河,蔡昌国.河道险工成因及治理方法[J].黑龙江水专学报,2004,02:116-117.

[2]赵静.河道险工成因与治理措施[J].内蒙古水利,2016,04:59-60.

[3]张广恕.试论河道险工成因及治理方法[J].民营科技,2015,06:186.

论文作者:黄锴

论文发表刊物:《江苏科技报》2016年11期

论文发表时间:2017/4/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2027e517132b88b4f16eb83b.html