# 井下深部房室安全装置的发明与现场应用论文_李炜,王成钊,盛俊旭,丛培佳

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 山东莱州 261442

摘要：本文介绍了井下主排水泵房及变配电硐室存在的问题，通过采用封闭式房室安全装置取代普通的封闭栅栏门，改善了水泵房及变配电硐室的工作环境和设备运行环境；通过采取优化设计、现场安装质量控制，使安装质量达到了规范及设计要求，满足了井下主排水泵房及变配电硐室的安装需要，使用效果良好。

关键词：井下；现状；安全装置；发明；应用；效果；

1井下现状

随着井下采掘矿量的增加、开拓掘进的延伸，特别是矿山进入深部开采阶段后，井下涌水量、凿岩台车凿岩作业及采场充填回水等大幅度增加，对于井下排水系统的正常运转提出了更高的要求。

井下无轨设备及辅助吉普车发动机排放的尾气导致空气污染，井下涌水、回水量的增加导致空气湿度增加；且由于矿山濒临海边，水质中氯离子含量是海水的几倍。氯离子含量较高、湿度较大、污染严重的空气进入排水泵房，变配电设备及电气元件由于遭受腐蚀缩短了其使用寿命，使井下水泵房变配电设施的可靠运行存在潜在的安全隐患，影响了井下排水系统的安全、可靠运行。

由于井下空间巨大，易于老鼠生存的条件比较适宜，经常发生老鼠进入泵房及变配电硐室，咬坏变配电设施中配电线路、导致故障发生的事件时有发生，影响了井下变配电设备的正常运行和井下供电安全。为确保井下水泵房安全可靠、运行，必须根据泵房出口实际情况，设计并安装密封式安全门，满足井下排水系统安全、可靠运行需要。

2井下深部房室安全装置的发明

本安全装置由门扇组件、门框组件、转轴组件、密封固定组件四部分组成，包括纵向边缘板（1）、横向边缘板（2）、纵向筋板（3）、横向筋板（4）、密封钢板（5）、底板（6）、横向密封垫（7）、把手（8）、纵向密封垫（9）、横向门框（10）、纵向门框（11）、加固框（12）、木挡板（13）、支撑角钢（14）、定位角钢（15）、转轴（16）、转轴座（17）、转动臂（18）、扳手（19）、锁紧套（20）、导向套（21）、固定卡（22）、锁紧杆（23）、转动套（24）、固定耳（25）、转动销轴（26）、固定板（27）组成。

本装置-门扇组件由纵向边缘板（1）、横向边缘板（2）、纵向筋板（3）、横向筋板（4）、密封钢板（5）、底板（6）、横向密封垫（7）、把手（8）、纵向密封垫（9）组成。把手（8）是用圆钢制作，实现安全门开关动作；在密封式安全门在井下现场安装、调试完毕后，在密封式安全门门扇外部进行焊接、固定。

本装置-门框组件由横向门框（10）、纵向门框（11）、加固框（12）、木挡板（13）、支撑角钢（14）、定位角钢（15）组成，且在纵向门框上设置有2个密封锁紧定位孔，与密封固定组件上的定位销配合使用，确保门扇的密封效果。在两侧纵向门框（11）底部上设有定位角钢（15）、在底部横向门框上设有支撑角钢（15）；在两侧定位角钢（15）之间、支撑角钢（14）上安装有木挡板（13），以杜绝井下老鼠等有害动物进入泵房和变配电硐室，防止对于水泵和变配电设施造成的危害和损伤，确保电气设备的可靠、正常运行。

本装置-转轴组件由转轴（16）、转轴座（17）、转动臂（18）组成。当门框组件、门扇组件现场组装完毕，根据转轴组件定位安装尺寸，确定转轴座（17）、转动臂（18）的安装位置，并采用角焊、连续焊接的方式，将其分别焊接固定在门框、门扇组件上；将转轴（16）安装进入转轴座（17）、转动臂（18）上设有的安装孔中；依靠转轴座（17）的支撑作用和转动臂（18）的旋转作用，实现门扇与门框组件开关动作。

本装置-密封固定组件由扳手（19）、锁紧套（20）、导向套（21）、固定卡（22）、锁紧杆（23）、转动套（24）、固定耳（25）、转动销轴（26）、固定板（27）组成。扳手（19）通过锁紧套（20）实现对于固定卡（22）的锁紧定位；导向套（21）上设有通孔，能够在锁紧杆（23）上滑动，满足固定卡（22）的快速定位要求；固定卡（22）上设有通孔，能够在锁紧杆(23)上滑动，通过定位销，实现其与门框组件上锁紧定位孔内准确定位，满足锁紧需要；锁紧杆（23）上部设有外螺纹，实现其余锁紧套的转动锁紧配合；转动套（24）与锁紧杆（23）通过焊接进行连接；固定耳（25）与固定板（27）通过焊接固定在门扇内侧板上；转动销轴（26）实现转动套（24）、转动耳（25）的连接，满足门扇锁紧需要；固定板（27）焊接在门扇内侧板上。

3井下深部房室安全装置的实际应用

本安全装置--门扇组件：纵向边缘板（1）、横向边缘板（2）、纵向筋板（3）、横向筋板（4）采用10mm钢板制作；密封钢板（5）采用3mm钢板制作；为保证门扇的整体稳定性和强度，底板（6）采用δ16mm/Q235B金属结构钢板整体制作；横向密封垫（7）、纵向密封垫（9）采用δ10mm耐油橡胶板制作，并用粘结剂直接粘结在底板（6）的四周边缘上，起到密封作用。

本安全装置--门框组件：横向门框（10）、纵向门框（11）、加固框（12）用30#槽钢制作，具有足够的强度和稳定性，满足安全门制作及安装需要。焊接在纵向门框（11）底部的定位角钢（15）采用56×8mm角钢制作，且对于木挡板（13）的安装就位起到定位作用；支撑角钢（14）对于木挡板（13）起到支撑作用，木挡板（13）高度≥500mm。

本安全装置--转轴组件：转轴（16）用Q235B/Φ60圆钢加工而成，为满足安装需要上端设有厚度20mm的台阶，下端设有1.5×45°倒角；转轴座（17）采用方钢制作，为方便安装需要，设有10×45°倒角，以满足安装时焊接需要；设有R43mm圆弧面及Φ42mm中间通孔，满足安装需要；转动臂（18）采用厚30mm钢板制作，且钻有Φ42mm通孔、R43mm圆弧，满足销轴（16）和门扇整体转动需要。

本安全装置--密封固定组件：由扳手（19）、锁紧套（20）、导向套（21）、固定卡（22）、锁紧杆（23）、转动套（24）、固定耳（25）、转动销轴（26）、固定板（27）组成。扳手（19）用Φ20圆钢制作；锁紧套（20）用Φ48圆钢车削加工，设有M24内螺纹，与锁紧杆（23）配合，实现锁紧要求；导向套（21）用Φ48圆钢加工制作，中间设有通孔，能够实现在锁紧杆（22）上滑动，满足固定卡（22）的定位、锁紧要求；固定卡（22）用50方钢焊接加工而成，设有Φ25通孔，能够在锁紧杆（23）上滑动，满足快速定位要求；锁紧杆（23）用Φ24圆钢车削加工而成，上部设有M24外螺纹，与锁紧套（20）上M24内螺纹配合，满足锁紧要求；转动套（24）、固定耳（25）用Φ50圆钢车削加工而成，设有Φ25通孔，满足转动销轴（26）的安装要求；转动销轴（26）用Φ34圆钢车削加工而成；固定板（27）用10钢板制作，焊接固定在门扇组件底板（6）上。

4应用效果

通过在井下-600泵房安装密封式安全门，彻底改善了该泵房的设备运行条件和设备操作环境，保证了变配电设备的正常运行，延长了电气设备设施的使用寿命，为井下生产创造了良好的条件；该装置已经取得国家实用新型专利。

作者简介：李炜（1972.1-），男，山东省莱州人，分矿副矿长，机械工程师，从事矿山机械设备运行、维修管理工作。

通讯：工作单位：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿

论文作者:李炜,王成钊,盛俊旭,丛培佳

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2030a0e84aef8d01d9154c31.html