# 浅论自来水管道工程施工中的通病与防治论文_谭祥瑞

黑龙江省大庆市萨尔图区铁人一村水务工程公司 黑龙江大庆 163001

摘要：在城市建设中，自来水管道建设在人们的生产生活中发挥着重要作用，基于此，本文结合多年来的工作经验，对自来水管道工程建设的通病和防治措施进行了探析。

关键词：自来水管道；施工通病；防治措施

1 自来水管道工程施工中的质量通病及防治对策

自来水管道的施工需要经过多个环节，其中包括施工前，施工时以及施工之后等等。在施工之前需要做好工程的测量工作，同时做好记录，另外，还要确保建设工程的路线具有一定的合理性和经济性。这样才能提升管道运行的科学性。而且，管道施工中的各个法兰和阀门都应该达到相应的标准，工作人员需要找到是施工的通病，并且进行预防。

1.1临时水准点的测量放样以及管道轴线、标高控制

在光纤的安装工程中主要是利用道路的水准点以及道路的中心点来进行临时的交接工作。但是在实际测量中，一些单位甚至忽略了测量数据的准确性，或者贪图一时方便，忽略了唯一的测量方法，这是给管道施工中带来严重的受损。如果管线建设项目不定期复核，就会对高程和轴的控制有一定的误差，严重影响到临时水平。

为了有效地缓解这一问题，必须在施工过程中选择专业的施工单位和工程设计，专业人员可以正确地纠正临时准水点。此外，对工作的定期审查是必要的。施工人员应更重视累积偏差问题，并确保污水管位置与自来水管之间的距离达到一定的标准。

1.2预留口与割接点位置方面存在的问题和防治对策

在预留施工和切割点的位置上，许多人没有能遵守设计图纸，因此，在进行后续管线施工时，必须把人行道、绿色或新路都拆除，这在一定程度上降低了施工的效率。此外，还根据设计图纸设计了一些切割点的位置，然而，管道材料与设计图纸上的材料非常不同，这对供水系统构成了安全隐患。

为了解决这一问题，在施工期间，应严格按照设计图纸进行预留口和割接点位置的施工。预留口的位置可以用作基线，并在新建道路口的外侧预留1～2m。按照设计图纸进行施工难度较大的，经批准后，应当按照签证意见向上级单位报告施工情况。

1.3自来水管道连接质量通病的防治

在自来水管道施工中，管配件法兰部位连接出现问题，这会导致自来水管道工程出现渗漏，不但会影响自来水水质，而且也会影响整个自来水管道工程的效能发挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆预防和控制本疾病，应以两种技术和意识为主，在建设自来水管道的过程中，必须加强施工人员的责任意识，做好技术披露，并实施责任制，将责任落实到个人。同时，将加强水管连接工程的管理，把技术改造为确保自来水管道连接的质量基础，通过改进技术提高自来水管道连接和质量的性能。。

2 自来水管道工程施工的管理问题及应对措施

2.1准备工作不到位

一般在自来水管道工程施工前，需要进行一定的准备工作，以确保工程的顺利实施。而实际上，很多工程在施工前并没有对施工中所需要用到的机械设备或仪器材料等进行检查，以确定一切机械性能正常，材料质量合格。另外对于一些需要试验从而取样的项目没有做好见证取样，如土壤含水量的测定等。对于这一问题的防治，可以采取加强管理，提高管理人员的责任意识和管理技能。严格要求施工人员在施工前将所有机械设备或仪器材料都进行全面的检查，并提交检查报告，做好施工交底工作。并建立一定的试验室，对施工中需要取样的项目进行科学合理的试验，以及时见证取样。

2.2进场材料质量控制方面存在的问题和防治对策

施工中需要的许多建筑材料都没有质量合格证书或工厂合格证书，或所提供的合格证上没有明确标注具体的数量、材质、规格等。另外，在铺设中使用到的连接管口、螺丝等零部件的数量有偏差。实际施工中使用的水泥和石灰的用量与购买单上注明的数量不同等，这些将影响水管的施工质量。

针对以上现象，应严格把好进场材料的质量关。为进场的材料精心做好准备检验工作，所购建筑材料必须具备质量合格的检验证书或工厂合格证书，这是确保材料质量的基础条件。除此之外，管理者在采购前应根据施工的具体需要制定采购计划，并详细记录每一次采购数量的信息，同时保证记录信息的正确性和有效性，做到不漏记、不误记。

2.3自来水管道工程清理工作问题的防治

自来水管道工程在后期需要进行清洁工作，特别是对于自来水管道内部要做到彻底清洁，这关系到自来水管道工程的供水安全和供水质量。但是由于在自来水管道工程施工过程中，开挖、开槽、连接、焊接等过程会导致碎屑、杂物、砂浆、石子进入到自来水管道工程内部，进而在自来水管道工程的运行中出现对自来水管道工程网络的影响，产生自来水水质和管道堵塞等方面的问题。对自来水管道工程进行清理，防范重点应放在改善施工管理上，要规范自来水管道工程开槽、开挖的过程，严格控制自来水管道连接和焊接等操作，加强日常的施工操作和清理工作管理，真正清理自来水管道网络内的杂物，以确保自来水水质和管道的畅通。

结束语

自来水管道工程直接对公众的生活和城市生产有着重要影响，因此，要对自来水管道工程予以发展和专业两个方面的高度重视，要加强施工中自来水管道工程技术的运用，严格对自来水管道工程的质量进行重点控制，使自来水管道工程得到管理工作、技术体系、施工人员的基本保障，从细节上防范自来水管道工程建设中质量通病的产生，进而全面而有针对性地保证自来水管道工程的施工质量，更好发挥自来水管道工程的价值与功能。

参考文献

[1]陈青远.市政给排水工程施工常见问题及对策[J].中国城市经济，2014（26）：228.

[2]杨言庆.水利工程施工管理经验与探讨[J].浙江水利科技，2014（29）：81-83.

[3]王中平.自来水工程施工管理的思路探讨[J].山西建筑，2014（21）：265-266.

[4]葛辉强.试论自来水管道工程施工的通病与防治[J].科技创新与应用，2014（18）：163-165.

论文作者:谭祥瑞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/203a68b737283ae50305131d.html