# 建筑工程现浇混凝土模板施工处理技术及运用研究论文_张民国

天元建设集团有限公司 山东临沂

摘要：现浇混凝土模板施工是建筑工程施工建设中的重要环节，施工技术水平直接关系到建筑工程整体的安全性和使用功能，本文结合工程案例，分析建筑工程现浇混凝土模板施工处理技术，提出合理有效的质控措施，保证建筑工程施工质量，进而促进建筑工程综合效益的最大化实现，并为相关研究人员提供一定的借鉴和帮助。

关键词：建筑工程；现浇混凝土模板；施工技术；运用

一、工程概况

某建筑工程为现浇混凝土框剪结构，建筑物地下一层，地上14层，其中上部主体首层层高为4.2m，2～14层层高为3.0m，建筑总高度为42.5m，两台客梯以及两个步梯均在立塔中间位置，立塔上部主体结构为框剪结构。在材料选择方面，根据清水混凝土要求开展模板设计，明确模板强度、刚度、稳定性等质量要求，保证表面光洁度，阴阳角模板必须统一而整齐，板底选择长为100mm、宽50mm的方木支撑，承重则是扣件式钢管脚手架，包括扣件、立杆、横杆 、支座等部件，选择Ф48×3.5钢管，而模板以12mm厚的竹胶大模板为主。

二、建筑现浇混凝土模板施工重要性

在现浇混凝土模板技术与房屋建筑中。足以充分证明，现浇混凝土模板技术在房屋建筑中的重要地位。模板在实力施工过程中的作用是使混凝土能够形成一定的模型及结构，同时，还可以使日后的施工能够正常的进行。模板工程作为现浇混凝土结构施工过程中必不可少的一部分，对于施工的各方面设施都有不同程度的影响。现浇混凝土模板技术对全部施工的成本控制及工期控制都有极大的促进作用。如果能够很好的提高模板施工技术，施工的工期和成本都可以有不同程度的减少。

三、建筑工程现浇混凝土模板施工处理技术

3.1模板制作

通过对工程概况和工程要求的分析，结合工程质量标准进行现浇混凝土模板的制作，以施工设计图纸为主要依据，布设模板支撑，保证模板支撑体系的刚度、稳定性等参数符合工程质量标准，进而提高模板自身的稳固性与可靠性。除此之外，要融合模板支撑体系，绘制现浇混凝土模板拼装样图，根据样图进行模板制作，根据对应标号来拼装，避免盲目拼装影响现浇混凝土模板施工质量，减少不必要的资源浪费。建设方要安排专业人员进行模板平整度检查，将其平整度控制在规定范围内，防止对后续的施工环节造成影响。

3.2模板安装

模板安装中，在竖向结构钢筋验收完成后，处理施工缝，着手准备模板安装工序，并在安装前，要求施工人员必须清理杂物，对模板定位预埋件进行焊接和修整，做好测量放线，并在模板下进行找平砂浆。楼板模板以单块安装时，各个铺设单元必须由四周阴阳角模板和墙、梁模板进行连接，再向中央进行铺设，跨度超过4m的情况下，起拱参数为 0.1%，中间起拱，四周不起拱。

在模板拼装中，根据模板配板图尺寸进行拼装，特别是在现场拼装的情况下，必须控制相邻板面间的拼缝，接头处安装卡子，防止发生漏浆的情况，在拼装完成后，通过钢丝将模板与竖向钢管进行绑扎牢固，在模板定位中，引测标高控制线，根据1000mm墨线把板底控制线引导模板上，保证模板的整体性。

3.3模板支设

在模板支设中，选择50mm×100mm的木方作为板底支撑，将中心间距设定为600mm，支撑系统以扣件式钢管脚手架为核心，其中脚手架排距为1.8m，步距为1.5m，跨距为1.8m。在实际施工中，施工人员要在脚手架钢管下方铺设长为50mm的木垫板，保证钢管排架要横平竖直，上下层支顶位置保持相同，通过连接件将其牢固连接 ，水平拉撑连通。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，施工人员可根据室内大小来确定顶板模板起拱大小，模板支设的下部支撑选择钢管脚手架，顶板纵格栅利用拉通线找平，尤其是四周格栅，运用弹线使其处于同一标高，板和格栅间选择50mm长钉进行固定，其间距设定为500mm，铺装完成后，通过水准仪进行标高校正，最后用靠尺进行找平。在四周模板铺设的过程中，要尽量和墙齐平，设置加密封条，防止出现墙体“吃模”的情况，把模板表面水泥砂浆清理好，涂抹脱模剂，修整四周破损的模板，使其接缝严密，保证板面的平整度。

3.4封堵施工缝

在实际施工中，安装模板后，要处理楼板间施工缝，选择木方封堵施工缝，堵住缝隙后，加强整体楼板加固处理，保证楼板整体的支撑力度和稳定性。同时，要根据工程质量要求，固定钢筋网，选择和钢筋直径相等的木条进行固定，保证缝隙处的坚固性，固定钢筋间距，而木条的尺寸必须控制精准，提高测量精度，使其达到最佳的加固效果。

3.5模板拆除

在拆除模板的过程中，要结合现场条件试块强度，技术人员检查审批后，下达拆模通知，由施工人员进行拆模。拆除模板和支架时，混凝土强度必须达到1.2NPa，具体由模块强度测试结果而定，使得混凝土表面或是棱角不会由于拆模而受损，拆模顺序和模板安装顺序相反，先安装的模板要后拆，而后安装的模板先拆，调节顶部支撑头，使得模板构架向下移动，让模板和楼板逐渐分离，保留养护支撑和养护模板，剩下的模板均在钢管脚手架上。把拆除后的模板放在储存地点后，让模板保持平放，并清理好模板表面，针对损坏部位进行修理，涂抹隔离剂，避免粘结灰浆。

四、建筑工程现浇混凝土模板施工的质量控制措施

4.1检查进场模板质量

在模板进场时，要核对模板的技术性能，使其满足工程质量标准，并检查外观质量，模板表面或是任何部位不能出現腐朽、霉斑、鼓泡的现象。在规格检查中，检测末班厚度，用钢卷尺在距板边20mm处，长短边分别测3点、1点，取8点平均值；各测点与平均值差为偏差。在角线差检测中，用钢卷尺测量两对角线之差。

4.2控制安装质量

模板安装要按照《混凝土结构工程施工及验收规范》相关规范，保证模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性，在主控项目上，安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。在一般项目上，模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按要求起拱。模板拆除时，把拆除后的模板放在储存地点后，让模板保持平放，并清理好模板表面，针对损坏部位进行修理，涂抹隔离剂，避免粘结灰浆。

4.3加强施工管理

制定施工单位企业文化和施工单位管理体制，项目领导组织安全意识培训和施工技能训练，对分包商定期考核，并定期资格考试，坚决持证上岗，严格按照法律文件中所规定的材料设备标准，按照相应规范验收施工。

结束语：

综上所述，在建筑工程现浇混凝土模板施工中，要全面了解工程特点和相关质量标准，规范制作、模板安装、模板支设、封堵施工缝以及模板拆除等施工工序，规范施工操作行为，检查进场模板质量，控制安装质量，加强施工管理，进而保证建筑工程现浇混凝土模板施工的综合质量水平。

参考文献

[1] 曾宪平，喻亮，张桂焕.现浇混凝土模板施工中的几个问题[J].一重技术，2005.

[2] 程华安.现浇楼梯清水混凝土模板设计与施工[J].山西建筑，2010.

[3] 马书林，马凯.现浇混凝土组合钢模板施工技术[J].混凝土世界，2012.

论文作者:张民国

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年9期

论文发表时间:2019/8/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20416006f4d5ea9a06e6a985.html