# 建筑工程暖通设计方案优化研究论文_奴国宝

江苏警星消防设备有限公司 210000

摘要：在建筑工程设计中，暖通设计是重要的一部分，现阶段的暖通设计必须要在能源消耗最少的前提下满足人们的日常需求。本文结合建筑工程暖通设计中存在的问题，提出了暖通设计的优化策略。

关键词：建筑工程；暖通设计；优化研究

基础设施建设不断发展的过程中，人们对建筑工程的设计提出了更高的要求。在当今能源问题日益突出的同时，空气污染与人们的生活需求形成较大的矛盾，为了解决这以矛盾，必须在能源消耗和人们的生活需求之间寻求合理的平衡点，在可持续发展的理念的引导下，实现节能减排，迎接建筑工程暖通设计的挑战。

1暖通设计概述

暖通主要分为供热供燃气通风和空调系统，例如采暖系统、通风系统和空气调节系统等，从总体建筑的功能上看，三者是建筑的重要组成部分[1]。

采暖系统采取必要的措施保证室内温度高于室外温度，发挥建筑物的温度调节功能。

通风系统是暖通设计中需要重点考虑的问题，由于建筑的主体部分含有较多的钢筋水泥，空气难以流通，给人压抑的感觉，必须要采取科学的措施解决空气流通的问题。

空气调节系统可以对室内的温度和湿度进行调节，提高居住环境的适宜性，可以提供足够的新鲜空气，为人们的身体健康提供保障。

2暖通设计中存在的主要问题

2.1供暖方面的问题

1只入户不入口

在采暖通风和空气调节设计的过程中，要求在入口位置设置温度检测设备、压力检测设备和热量检测设备，但是在具体的工作中，相关人员只将重点放在入户的热力装置安装方面，忽视了入口位置设备的安装，在设计过程中也没有对入口位置进行合理的标注[2]。

2入口设计安装不合理

建筑的供暖系统中，建设单位为了提高管理的便利性，通常在一个单元中设置一个入口，或者一栋楼一个入口，以降低工程建设成本。但是无论采用何种建设方式，都没有结合供暖系统本身，注重室外管线衔接的合理性，导致在高层建筑中出现供暖疏漏的问题。在建设图纸设计过程中，设计人员没有明确规定入口管线的耗热量、管径和水平距离，最终到时在设备的安装过程中比较随意，出现较多的不合理现象。

3楼梯间散热问题

在散热器安装过程中，需要先对整体建筑进行合理的分析，散热器安装需要有独立的支管。但是在很多工程中把楼梯间相邻的散热器连接起来共用同一根支管，导致楼梯间的密封性能不良，其中一个散热器出现故障后，相邻的散热器也会出现问题。

2.2通风方面存在的问题

1保温材料选择不合理

选择保温材料的过程中，需要结合实际考虑到施工成本，同时考虑材料的使用寿命和使用位置。但是在实际工作中很多建设单位注重的只是经济效益，忽视了保温材料的使用寿命。在经济效益的影响下，建设单位一般采用滤波玻璃棉材料用作保温，虽然可以发挥较好的保温效果，但是材料有较强的吸水性，在冷冻管的保温中是不合理的[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2防火阀问题

防火阀一般设置在通风空调管穿越防火区的位置，通常情况下都是保持开启状态。在火灾发生后，烟气温度逐渐上升，温度达到防火阀的设定阀值时，防火阀自动断开，避免火灾蔓延。目前存在的主要问题是，建筑中值设置了防烟阀，没有设置防火阀，降低了建筑的安全系数。

3建筑工程暖通设计方案优化

3.1提高设计方案的科学性

在建筑工程暖通方案设计过程中，首先需要满足客户的需求，另外要保证设计符合国家标准，在环境保护方面发挥一定的优势。在方案设计过程中满足以上需求外，要符合实际建筑的情况，针对地下水源较多的地区，可以选用水源热泵，结合当地的地质情况和地下水的额变化情况，考虑实际的气候状况。针对地下水不足的区域，可以充分利用电力资源，在设计过程中充分考虑当地情况，对全年气候进行分析，保证暖通设备在季节变化的过程中也能发挥重要温度调节作用。

3.2暖通设计的经济性

在暖通方案设计过程中，注重经济性，同时也是建设单位关注的重点，但是必须意识到，在节约成本的同时，必须保证设计能够满足设计需求，同时建筑发挥良好的使用效果，在保证使用价值的同时提高经济效益。

暖通设计中需要考虑投资费用，投资费用有多种，例如一次性投资费用和多次投资费用。其中一次性投资费用主要包括材料、管道和空调设备的费用，还有多种设备的安装费用等，有很多零碎的投资部分往往会被忽视，导致在后期的建设中一次性投资费用不足或者不明确。多次投资费用主要包括电力能耗和热能使用过程中产生的费用，还有后期设备保养过程中产生的费用，多次投资费用成为衡量暖通设计方案经济性的重要标准[4]。

在考虑经济性的过程中，同时也需要对可能产生的费用进行综合计算和比较，在保证设备质量的前提下，提高设备应用的经济性。

3.3暖通设计方案的可操作性

设计者必须在设计过程中重视方案的可行性和可操作性，对操作者而言，大型的空调系统和控制系统必须具有较高的可操作性。为了实现这一目的，降低工作人员的劳动强度，设计人员必须采取自动控制的设计理念，同时兼顾设计成本。

3.4暖通设计方案的环保性

在环境问题日益严重的时代背景下，人们的环保意识也逐渐提高，在建筑工程暖通方案设计中需要重点包括方案的环保性。例如，在北方地区的供暖工程中，多采用燃煤锅炉，产生的大量废气会对环境造成较大的压力，因此设计者必须秉持环境保护的原则，设计过程中考虑环保问题，如果污染问题不可避免，选择科学的污染治理方案。

4结束语

在建筑工程中，暖通工程设计是重要的部分，在暖通设计过程中，需要根据施工现场的具体情况完善设计方案，提高设计方案的科学性、经济性、可操作性、环保性。随着建筑产业的快速发展，暖通设计受到广泛的关注，同时也获得了较快的发展。在新世纪的楼宇建筑中，对暖通设计进行优化，无疑改善了人们的居住环境，房屋的舒适度得到优化，人们的生活水平不断提高。

参考文献：

[1] 辜东海.对暖通设计方面的问题及处理方法分析[J].城市建设理论研究（电子版），2015，26（23）：147.

[2] 王锦，何军.暖通设计中的常见问题及对策研究[J].建筑工程技术与设计，2015，26（14）：41.

[3] 曾曦.高层建筑暖通设计创新研究[J].建材与装饰，2015，8（2）：52.

[4] 赵子忠.绿色节能技术在暖通设计中的使用[J].建筑工程技术与设计，2015，22（20）：211.

论文作者:奴国宝

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/205d733fee9fd6bcedf7b543.html