# 电气工程自动化技术在建筑电气中的作用王爽论文_王爽

富力（沈阳）房地产开发有限公司

1导言

在我国，随着现代化社会的不断变革，电气自动化技术在实际建筑工程应用中也有着较好的成绩。时至今日，电气自动化技术已然成为了经济发展中的重要组成部分，将新型的电气自动化技术引入到传统的建筑电气领域之中，有利于推动社会发展的步伐。若想要实现电气系统的自动调节与监控，应当加快将电气自动化技术应用到建筑电气工程当中的步伐，从而使整个系统的运行更加安全。

2电气工程自动化技术在建筑电气中的作用

2.1提高了建筑物的安全性

建筑电气设备自动化本身来说，就具有一定的危险性特征。在实际的管理和操作中，工作人员要重点关注外部环境因素和人员操作因素对于系统所产生的影响。由于传统的电气管理模式难以满足当代发展的需要，因此，要结合先进的建筑电气设备自动化控制技术，实现自动化管理控制，对系统内部的各个环节进行动态化监控管理。还可以通过遥控监管的模式，避免意外灾害对工作人员造成的损害。

2.保障建筑电气系统各功能部分联动通畅

建筑电气自动化应该基于网络管理以及智能监控进一步予以落实和开展，建筑电气自动化可以有效联动空调、消防等建筑中的各个功能部分，并保证其联动通畅，通过有效的联动及时处理紧急状况。举例来说，当遭遇火灾时，建筑电气自动化系统则会接收到检测仪器给出的信号进而关闭系统中联通的其他功能部分，同时打开喷淋系统及时浇灭火种，此外还会及时打开消防通道供建筑内部人员及时逃生，通过电气系统各功能部分的联动及时应对突发灾害，在一定程度上保护了建筑内部人员安全以及财产安全。

2.3有效发挥监视性能与测控性能

在建筑电气设施运转中，很难用肉眼观察电气系统的自变量变化情况，因而难以从表面上判断机械设备的带电状况，建筑电气的自动化就尤其适用于克服以上弊端，建筑电气自动化系统中设置的诸如传感器等设施设备可以充分发挥其监视性能与测控性能，有效的监视建筑电气设施的各类信号，全方位的把控建筑电气设施运转情况。具体来看，电气自动化系统包含以下组成部分：给排水、安全、消防、综合性布线等自控体系，其中安全自控体系的运转要点在于对讲、防盗功能监控、进出口监测、闭路电视监控等自控体系的运转。

2.4电气自动化实现电气工程设备的智能化

电气工程设备智能化在生产中有助于提高生产效率。随着科技的发展和电气自动化技术的广泛应用在各种领域之中，人们对于智能化的要求也逐渐提高，只有把电气自动化运用到实际当中，才能使电气设备智能化得到最大的表现，同时也可以实现现在提倡的人机结合的概念，智能化管理能够提高电气自动化在工程中的应用，从而促进电气自动化在建筑电气工程中的发展和带动相关工业的发展和上升。

3电气工程自动化技术在建筑电气中的应用

3.1在配电系统中的应用

现阶段，中国供电系统普遍被使用，作为建筑企业也在不断地尝试新的技术进行综合能效考核。电气工程自动化技术的使用较其他技术而言具备更多的优点，在实际的应用操作中，要保证设备中电器电缆的闭锁信号通过远程的传输，还要注意各种电缆之间的连接方式及其他复杂的情况。同时，要完善配电系统的自检信息功能，要让故障在发生之前，就能被及时地发现并处理，避免安全隐患。在建筑电气的供电系统中，保护控制装置十分重要，使得保护控制装置自身要具有极高的敏感性，同时具备高标准和高性能的使用特点，才能在实际操作过程中，达到工作的使用标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆网络零时限流保护技术也是防止系统越级跳闸事故的重要技术之一，它利用网络保护的技术方法，使用智能通信的手段对各个故障区域和故障部件进行检测和定位，由GCS31B系列和GCS390M矿用保护装置组成。这样的技术不同于传统的继电保护技术，它可以适用于各种比较复杂的短线路供电网，可以设置为零时，有效地实现快速保护母线功能。

3.2在楼层控制中的应用

随着21世纪社会科技的发展，传统楼层控制的控制运行方式已经无法适应现代实际工作中的需求，并且不断朝着自动化、智能化的发展方向进行完善。为了更好地使得楼层控制节能降耗技术在城市高层建筑中发挥自身独特作用，以下主要阐述电气工程自动化技术在高层建筑工程中的运用情况，通过合理地对楼层控制的运行方式进行调配后，可以降低不必要的损耗，可以通过对其操控方式上进行控制。比如梯控技术。数量为2～3台的电梯多采用并联控制方式，选择这样的并联控制方式，最大的优点在于当没有电梯运行任务时，比如两台电梯，其中一台停留在基站，另外一台停留在预设的楼层上，根据实际需要的情况，如果是电梯接收到运行任务的提醒时，位于基站的电梯会向指定的楼层运行，至于停留在预设楼层的电梯则会自动下降至基站，用于下一个任务；而当基站楼层外的楼层输出了电梯的运行命令时，位于预设楼层的自由电梯则会前往发出命令的楼层，如果发出运行命令的楼层与自由电梯的运行方向相反，则由基站的电梯实施运行，前往相应的楼层。

3.3电气自动化技术在建筑电气接地中的运用

其一，落实直流接地。现代建筑中电气设施的种类复杂、数量繁多，上述电气设施利用微电流或微电位开展诸如信息传输、能量转换、信号放大等工作环节，同时上述设施也同网络相连，因而务必要构建稳妥的基准电位以及供电电源来保障上述工作环节顺利开展，具体来说，可以将大断面的绝缘铜芯用作引线，引线的一头引导电气设施的直流接地，引线的另一头和基准电位相连，在利用建筑电气自动化技术实现直流接地过程中，务必要避免中性线与接地线的连接。

其二，落实静电接地与屏蔽接地。在建筑自动化体系的电气保护系统中，防静电干扰占据关键位置。干燥且干净的空间中，移动的物体或者是人因为摩擦均会引发大量静电。举例来说，在相对湿度为15%的空间中，人的行走行为会引发3.5万V静电电压，这些电压如果未被有效的接地则会严重影响设施设备的运转，甚至会破坏设施设备的芯片。因而可以利用导静电体连接带静电物体以及大地，通过导静电体将物体产生的静电接入大地，构成回路，避免静电电压影响电气设施运转。在现代建筑的防止电磁干扰处置中，屏蔽和接地是关键的策略，具体来说，可以利用PE线连接多点实现室内屏蔽；利用PE线连接屏蔽管路两端实现导线的屏蔽接地。

4结论

综上所述，随着人们对于居住环境和建筑物功能要求的提高，防火、排水、空调、照明、配供电等自动化控制水平的高低已经成为了衡量现代建筑的标准之一，当然建筑电气工程自动化作为现代建筑的核心技术也面临着很多的挑战，电气工程师应综合多方面的技术来以绿色节能，安全可靠，丰富多彩为目标对自动系统进行进一步的探索和优化，将我国建筑产业推向新的高度。

参考文献：

[1]张强,何善辉.建筑中的电气工程及其自动化[J].建材与装饰,2018(40)：210-211.

[2]孙奇卉.电气工程自动化技术在建筑电气中的作用[J].电子技术与软件工程,2018(18)：123.

[3]张磊.建筑中的电气工程及其自动化技术分析[J].无线互联科技,2016(04)：140-141+144.

[4]饶伟.建筑电气自动化在现代建筑中的运用探究[J].江西建材,2017(22)：182-183.

论文作者:王爽

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2068d60cbff96b9f0c6d884b.html