# 配电线路故障的原因及其运维管理分析论文_麦腾邦

（广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 广东顺德 528300）

摘要：我国社会和经济的发展越来越快，人们对供电需求越来越大，这就要求供电稳定性以及安全性必须越来越高。但是，配电系统实际运行的过程中，常常会由于各方面原因影响导致配电线路出现各种故障。因此，为了确保配电系统的稳定安全运行，应该针对配电线路故障原因采用相应的运维措施。

关键词：配电线路；故障原因；运维管理

随着社会的文明不断进步，人们的日常生活里用电的地方越来越多，电能也就成为保障人类生活，正常运转的关键要素。配电线路出现故障，会造成电力输送不畅，不仅会给人们的日常生活带来不便，还会另社会正常运转受到阻碍。所以，为了人民生活更加美满，社会发展更加和谐，相关部门必须对配电线路的运行维护和管理工作进一步重视，保证电力输送平稳便捷，这也是满足人们生产生活用电的最为基本的要求。

1.配电线路故障的原因分析

1.1外力破坏

首先，要提到交通事故引发的破坏。常规来说，配电线路通常都设置在道路两侧，由于机动车数量的增加，道路上的交通事故比率也在不断攀升，有些较为严重的交通肇事会影响到配电线路安全，造成配电线路当中电线杆的倾斜或倒塌，致使电力输送中断的后果；其次，是项目施工造成的损坏。如今各地工程项目星罗棋布，项目类别层出不穷，有些工程在施工过程中，由于施工单位没有对图纸进行很好研究，或者施工中疏于勘测，就很有可能对杆塔基础造成损毁，或者给电杆的牢固程度造成影响；再次，一些社会当中的不法活动。少数的不法分子为了获得个人利益，不惜牺牲国家财产安全，对配电线路当中的部分昂贵的电力设施器件进行盗取和破坏，导致配电线路瘫痪；最后，在人们的开山炸石实施爆破过程中，存在很多的不可控因素，爆破同时会对一定区域范围内的配电线路造成波及，或者电线等设施直接被爆破力所损毁，这种情况一般发生在山区地带。

1.2配电装置陈旧落后

当前，地区的电力输送压力相当大，电力的负荷系数大，同时对电力输送设备的要求也是相当高的。就当前现状来说，配电装置设备很多性能还不够完善，电力装置设备老旧退化现象比比皆是，设备升级不及预期。大量配电装置经过长时间运转，已经故障频繁，再者缺少配套的制度进行定期维护保全，导致供电过程中，配电设施运转率大为下降。长此以往，给电力输送工作造成了很大的安全隐患，供电的质量也受到极大限制，供电效率是不足以满足人们生产生活当中的需求的。

1.3配电线路管理不到位制度不完整

配电线路故障问题的出现虽受到很多外力以及自身因素的影响，但是运维管理不到位也是影响配电装置正常输送的一大主因。在当前运营模式下，由于配电管理人员对本职工作重要意义认识不足，导致整体工作中行动散漫，配电线路检修保全不当，致使配电线路问题频发。运维管理制度是对运营管理工作的保证和监督，也是对运维管理人员业绩考核的有力依据。然而，实际工作中，现行多数运维管理制度陈旧，不具备与时俱进的创新精神，没有很好结合本地配电线路运行特点，从而影响到了配电线路的正常运行。

1.4自然灾害的破坏

自然灾害对配电线路损害也不容忽视。输送电线以及电线杆长期处于露天环境之下，极容易受到自然气候的影响。例如在大风天气里，电线设施在风阻力下，强度稳定性受到很大影响；另外，雨季天气，电线杆的地基长期受到雨水侵蚀，加之没有定期的填土深埋，很可能发生线杆倾倒，而且雨水由于自身成本对导线也有一定的侵蚀作用，如不能定期检修维护，极易老化。

2配电线路的运维管理控制措施

2.1增加配电线路资金投入

只有加强对线路的运行维护与管理，才能保证线路的安全平稳运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆只有以资金的有效投入作为基础和前提，配电线路维护和管理工作才能得到有效开展。线路质量好坏是电力系统能否正常运行的关键，质量好的线路离不开从业人员的精力投入，与资金的支持。保证配电线路架设的品质，从业人员必须定期参加专业培训，以提升组织内部整体实力，资金的使用和物资的采购要有严格监管，确保低成本高效运营。

2.2线路维护工作要有针对性的开展

造成线路故障的原因有很多种，维护工作必须做到有计划有步骤，每月都要按年初设定计划进行稳步推进，维修保全过程中，各项记录表单要按要求填写，并安排专人进行检查，关键部位应该建立设备设施维修档案，只有这样在工作时，才能有一定针对性的来提高线路的维护和检修效率。对于比较常见的故障，首先应对其成因进行摸排，然后统一采取具有针对的措施进行改进，从整体上降低故障率。以雷击产生的故障为例，抢修过程要按照标准作业流程进行，不能有漏检项目，从而综合解决故障隐患，使线路出于安全运行的状态之下。抢修工作的组织安排固然重要，但在线路管理方面预防工作也不可忽视，应该安排专人和气象部门相关人员保持良好的沟通合作关系，对于一周内的天气变化有个大概的了解，如遇极端恶劣天气出现，应及时通知相应的管理部门，以方便其在第一时间根据情况，对工作进行严密部署，只有这样才可以有效的避免由于天气变化，所引发的配电线路受损等问题。

2.3重视从业人员培训和技能考评

线路管理和维修人员必须在接到维修指令后，能够第一时间到达现场进行故障排查，这才是电路正常运行的保证，所以从事配电线路维修维护的人员也必须具备优秀的专业素质。要想使配电线路的安全平稳运行，对线路维护和检修从业者进行必要的培训很有必要，而且要结合一定的考评工作，通过培训考评结合适当的绩效激励，从业人员技能和水平自然会不断的提升。还要通过培训提高从业人员的思想觉悟，以及为人服务的工作责任感和使命感，使其认识所从事工作的重要意义，同时提高他们的大局意识、安全意识、防风险意识。

2.4采取必要的防雷措施

雷击故障是配电线路引发故障重要原因之一，每年雨季是其高发区。电力监管部门要在雨季注重采取防雷策略，来降低和避免雷击对配电线路的破坏。常用方法有架设避雷线和架设耦合地线。避雷线的作用是能够使进入杆塔的电流减小，或实现其分流，进而减小其电压冲击的破坏性，能够很有效的避免雷击对配电线路造成的破坏。耦合地线既能够使导线和避雷线之间的耦合用处增加，达到分流的效果。值得注意的是，电力人员要结合配电线路实际情况，应该根据当地雷害等级程度以及配电线路实际情况选择合适的放雷措施，对其进行维护。

结束语

总之，社会经济的变革和生活理念的创新，使人们的日常用电需求逐渐增加，客观上对电力企业的供电质量以及线路稳定性提出了严格的要求。配电线路是电力资源传输的重要媒介，其关系到千家万户的日常用电质量。但由于基础设施的陈旧和客观条件的干扰使配电线路电力传输中存在诸多问题，严重限制了我国电力企业的快速发展。广大从业人员要对配电线路故障原因进行更深入的分析，并提出有建设性的解决方案，为人们营造一个良好的用电氛围。

参考文献：

[1]高钦崟，叶志晖.配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].大科技，2016，（13）：82-83.

[2]解海涛，张传营，邵珠福.浅谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].商品与质量，2016，（48）：98.

[3]刘伟.谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].建筑工程技术与设计，2017，（19）：2960-2960.

[4]张琳.浅谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].商品与质量，2017，（4）：63.

[5]吴润州.浅谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].商品与质量，2016，（29）：120-120，121.

论文作者:麦腾邦

论文发表刊物:《河南电力》2018年14期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/206e2d9d05bfb2fa42a49bc4.html