# 柱锤冲扩碎石桩处理液化地基土的工程实例论文_张艳芳

张艳芳廊坊市城市建设勘察院 河北省廊坊市 065000

摘要：柱锤冲扩碎石桩不但消除地基土的液化，也提高了地基土的承载力和均匀性，减少了沉降量，是一种造价低，施工速度快，经济效益好的地基处理方法。本文阐述了柱锤冲扩碎石桩在实际工程中的应用。

关键词：柱锤冲扩碎石桩；液化地基土；标准贯入试验

1 工程概况该工程位于廊坊市安次区某小学院内，原有平房北侧。拟建教学楼长50.0m，宽15.0m，地上2 层，砖混结构，条形基础，基础埋深-1.6m。

拟建物抗震设防类别为重点设防类。其南侧15m 为原有教室，计划拆除，其东侧30m 为居民住宅。

2 场地工程地质、水文地质条件2.1 工程地质条件场地属河流冲积平原区，土质以粘性土、粉土为主，表层为素填土，各层土工程特性如下：①层素填土：黄色，以粉土为主，夹粉质粘土，层厚0.4m 左右。

②层粉土：黄色，湿，稍密～中密，承载力特征值fak=100kPa。层厚2.8m～3.1m，层底埋深3.20m～3.50m。

③层粉土：黄灰色～灰色，湿，中密～密实，承载力特征值fak=100kPa。

层厚2.0m～2.4m，层底埋深5.50m～5.80m。

④层粘土：灰色，可塑，高压缩性，夹薄层粉土，承载力特征值fak=80kPa。层厚3.5m～5.1m，层底埋深9.30m～10.60m。

⑤层粘土：灰色，可塑～软塑，中～高压缩性，夹薄层粉土，承载力特征值fak=100kPa。层厚3.2m～5.1m，层底埋深13.70m～15.00m。

⑥层粉质粘土：黄色，可塑，中压缩性，承载力特征值fak=140kPa。

该层未见底，揭露土层最大厚度为5.0m。

2.2 水文地质条件场区浅层地下水属第四系松散层孔隙潜水，勘察期间实测稳定水位埋深2.3m～2.5m，相对标高 -2.05m～-2.28m，水位受季节、降水等因素影响会有所升降。年变幅约1.0m。

场区浅层地下水对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性，场区浅层地下土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

3 主要工程地质问题依据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场地抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。场地覆盖层厚度大于50m，该场地类别为Ⅲ类，设计特征周期为0.45s。

按照《建筑抗震设计规范》第4.3.3 条～第4.3.5 条，用标贯法对场地水位以下20m 深度范围内的②层粉土、③层粉土进行液化判别，单孔液化指数6.38～11.42，平均单孔液化指数为8.46。该场地中等液化。

4 碎石桩复合地基设计4.1 设计思路该场地土层分布较稳定，②层和③层粉土，层底埋深5.5～5.8m，平均标贯击数5.4～5.8 击，地基承载力特征值100kPa，中等液化，单孔液化指数6.38～11.42，其下卧层为④层粘土，承载力特征值80kPa，土质软弱。拟建物为小学教学楼，抗震设防类别为重点设防类，场地土中等液化，应全部消除液化沉陷。

考虑到场区周边环境条件及施工设备的可行性，选用柱锤冲扩碎石桩法进行处理，处理深度超过液化土层，处理范围从基础边缘外扩5m，处理后桩间土的标准贯入锤击数不小于9 击。

4.2 设计参数；⑴处理范围，按JGJ79-2012 第7.2.2 条及GB50011-2010 第4.3.7条第5 款，处理范围从基础边缘外扩5m；处理深度超过液化土层；⑵设计桩数635 根，有效桩长4.8m，保护桩长0.5m，施工桩长5.3m，平均成桩桩径不小于600mm，以穿透液化土层为原则；⑶三角形布桩，2.0m×2.0m 布桩，中间再内插一根桩。

⑷复合地基承载力验算fspk=[1+m（n-1）]fsk式中：fsk 为处理后桩间土承载力特征值fsk= βfk β为经验值，根据廊坊地区经验粉土β取1.2m 为面积置换率 m＝0.141n 为桩土应力比，n 取3.0；则复合地基承载力特征值fspk=[1＋0.141×（3-1）]×1.2×100＝153 kPa⑸单孔碎石贯入量约2.25m3，按下式计算：V=k×h×（πd2/4）式中：V 为单孔石料贯注量k 为填料充盈系数h 为施工桩长m⑹铺设200mm 厚的碎石褥垫层，最大粒径小于30mm，夯填度0.85。

⑺填料为碎石，石料要求新鲜碎石，自然级配，最大料径不超过70mm，含泥量不超过5％，若石料被周围土体污染，应进行冲洗处理。石料须复检合格后方能使用，已经风化的石块，不能作为填料使用。

5 施工流程⑴清理平整场地，清除场地上空电线和地面障碍物；⑵桩位放样，根据桩位平面布置图实地测放桩位，插入筷子，防止桩位偏移；⑶桩机就位，使柱锤对准桩位；⑷沉管成孔，用柱锤边冲孔边将套管压入土中，直至桩底设计标高；⑸成桩，用运料车将拌合好的碎石分层填入桩孔夯实，边分层填料夯实，边将套管拔出；⑹成桩后，桩机移至下一桩位，施工顺序宜间隔进行。

6 质量检测6.1 检测要求施工后7～14 天，对桩身和桩周土进行抽样检测，对桩身采用重型动力触探试验检测，对桩间土采用标准贯入试验检测，桩间土的检测位置在由4 根桩组成的四边形的中心。检测组数不少于总桩数的2％（一桩一土），桩身重型动力触探试验击数不少于4 击/10cm，桩间土标贯试验击数不少于9 击/30cm，满足工程设计要求后方能进行上部施工。

6.2 检测结果⑴桩身检测：成桩7 天后，抽取13 根桩，进行重型动力触探试验，桩身重型动力触探试验击数均不少于4 击/10cm，满足工程设计要求。

⑵桩间土检测：进行13 孔标准贯入试验，桩间土标贯击数均不少于9击/30cm，且击数均匀，场地液化全部消除，满足工程设计要求。

⑶承载力检测：成桩14 天后，抽取4 根桩，进行载荷试验，复合地基承载力特征值均大于153 kPa。

⑷②层、③层粉土处理前、后标贯击数统计，见下表：碎石桩处理前、后实测标贯击数对比表

7 总结柱锤冲扩碎石桩质量主要取决于柱锤的质量、落距、分层填料量、夯填度、夯击次数和总填料量等，因此在施工过程中，应随时检查施工记录及现场施工情况，并对照预定的施工工艺标准，对每根桩进行质量评定。

该工程有震动和噪音污染，南侧原有平房有明显振动，但未产生破坏；东侧设置隔振沟，沟宽1m，深度4.0m，施工未影响东侧居民正常生活。

柱锤冲扩碎石桩不但消除了地基土液化，也提高了地基土的承载力和均匀性，减少了沉降量，是一种造价低，施工速度快，经济效益好的地基处理方法。

参考文献：[1]李相然.土力学与地基基础[M].北京：中国电力出版社，2009.7[2]熊锦亮.浅谈当代常用软弱地基土处理方案[J].山西建筑，2011.1．[3]张利.公路路基软弱地基稳定性研究[D].西安建筑科技大学，2006.[4]《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 中华人民共和国住房和城乡建设部[5]《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 中华人民共和国住房和城乡建设部[6]《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 中华人民共和国住房和城乡建设部作者简介：张艳芳，1985.10.10，女，汉，廊坊市城市建设勘察院。

论文作者:张艳芳

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/209ded13422f8ba0df0fe8c7.html