# 探究有线传输技术在通信工程中的应用及发展方向论文_李宪东,董轶竹,李刚,李岩石

中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司 黑龙江哈尔滨 150000

摘要：关于有线传输，指的就是基于光缆和电缆这些传输介质，用来实现光信号信息能够有效传送的一种传输方式。一般情况下，有线传输系统核心构建是信息、信道等终端，以及有线信道和信号处理等部分。这里通信工程中的有线传输、调制解调、信号复分接以及传感器和传导材料等方面技术，他们存在着彼此密切的关系；与此同时，由于通讯技术的各个传输介质不同他们也存在着区别，那么有线传输技术之间也会出现各种差异。

关键词：有线传输技术；通信工程；应用；发展方向

1简析通信有线传输技术

1.1架空明线

在通信工程中，架空明线技术指的就是在电线杆上面科学合理的架设导线，各个导线都以构成一个传输通道。通常来说，这个道频带低端最多300Hz，高端频率通常在1MH。架空明线传输的速度比较低，并且传输的距离比较短，所以在实际应用中受到了限制。

1.2绞合电缆

绞合电缆也叫做平衡电缆和对称电缆，可划分为高频率电缆与低频率电缆。在通信工程里面常见的双绞线就是高频率的对称电缆，这种双绞线传输信息的能力非常好。通常在双绞线当中掺入屏蔽双绞线可以使其可靠性大大提高，并且其适应能力也非常强。然而，这样成本会大大提高，在一定程度上限制了应用范围。低频率对称电缆实际的应用范围是有局限性的，主要是因为这种电缆频带宽度比较窄，传输信息通道的容量也比较小。绞合电缆传输技术在通信有线传输技术中有着较广阔的发展空间。

1.3光纤传输

在通信工程中光纤传输技术是非常重要的一种技术，其不仅仅通讯容量大、带宽高、抗干扰的性能很强，其保密性也比较强，并且其通讯传输质量也非常好。光纤传输技术质料的成本不是很高，并且分量较轻，其通信传输通道用的是数字信道，光纤传输技术在通信工程发展中占有极其重要的地位。

1.4同轴电缆

在通信有线传输技术中同轴电缆技术就是用单根的铜线作为电缆的芯线，在芯线的外表用钢管包裹，进而一个符合通信数据信息传输要求的信道就建造出来了。在通信电缆中同轴电缆可以有效提高电磁波的传输速率，进而提高其工作能力。在同轴电缆传输技术中频带是很宽的，高端频带通常为10GHz，这种类型的有线传输技术被广泛的应用在电视信号传输中，其效果非常好，因此其应用范围比较广，在通信工程有线传输技术中是非常重要的。

2传输技术在通信工程中的应用

2.1传输技术在本地骨干线网的应用

传输技术在通信工程的应用主要分为两种形式：①本地传输；②长途传输。本地传输即为本地骨干线网传输的应用，主要是在本地的传输网络中，进行小数量的信息传递，包含的信息量不大。目前我国大部分城市都实现了光缆入户的建设，因此，很多城市的信息入户都会表明采用的是光缆形式。而且，本地骨干线网主要的连接和传输的形式是管道连接，即通过四通八达的“管道”模式，对整个城市进行信息传递，最重要的是传递速度和的质量都很高，而且具有自身升级和更新设备的功能，这是因为本地骨干线网能够随时接受管理。而且传输技术在本地的骨干线网络之中的应用，最主要的一点就是成本可控，能够降低成本，提高信息传递的速度，让使用者享受到高质量、低价格的优质服务，这也是促进通信工程发展的主要原因。而且，采用SDH传输技术在本地骨干线网中的应用，可以发现，利用光线传递信息，以帧的形式承载信息的方式，可以进一步的加快信息的传递速度和效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，利用SDH传输技术与本地的ASON技术进行结合，组建一个信息传递网络，进一步的实现了快速传递信息的目标和要求。

2.2传输技术在长途干线网的应用

传输技术在长途干线网中的应用，是通信工程信息传递中的另一重要的环节。长途干线网的传输技术的要求是很高的，不仅仅要求具有灵活性，还要求有扩展性。这是因为长途干线网传递信息的过程中，传输的是大容量的信息，同时还要求信息传递的种类，而且传递信息光纤中的激光波长是不一样的，如何兼顾这些信号以及信号量的大小，完成信号的输出和传递。这些就是传输技术在长途干线网中的具体应用方面。目前主要使用的是WDM和SDH的结合，这样可以有效的缩短MSC的距离，从而降低了信息传递的成本，同时，硬件没有改变，但是信号传递的数量实际上增加了，甚至增加到了十几倍和几十倍。减少了中继设备的安装，减少信号的传递环节，从而加快了信号的传递速度和效率，确保了信号传递的稳定性和安全性。而且单节点交叉的特性，让信号和信息之间和互相联通，进行信号全面输送，这样既可以加强传输技术的灵活性，又可以增加传输技术的扩展性，提高的信号传输的效率和稳定性。

3传输技术在通信工程中的发展方向

3.1传输技术的商业化发展趋势

SDH传输技术在通信工程中的应用，逐渐趋向于商业化发展。是因为SDH与ASON技术的联合，可以有效的减少信息传递的中间环节，在一定程度上，有效的控制了信息传递的造价成本，而且因为该种信息传递的方式更便捷，具有大容量传输的特点，可以实现传输技术的灵活性和拓展性，在相同点时间内，传输更多种类的信号，加快了传输效率，也是减少信息传输成本的主要原因。而且传输技术目前使用的SDH技术，并且基于该种技术的基础和特点，未来的商业化发展方向，不仅要保证本地骨干线网的数据传输量的增加，还要保证长途干线网的中间环节的降低和减少。而想要实现通信技术的商业化，就要保证ASON传输模式中，采用的是OEO交换技术，这样可以实现ASON运营商能够利用NNI接口，实现数据信息的交流和传输，加快信息传递的速度。

3.2传输技术逐渐向多元化发展

传输技术在通信工程中的应用，逐渐向多元化趋势进行发展，这是因为多元化发展，能够满足不同的信号波长共同传输，同时还可以保证信息传输的速度是一致的，这样可以确保信息在传递过程中，不会出现信号丢失的问题出现。而且传输技术的多元化发展，可以降低对光缆数量的要求，实现少光缆，多传输的目标和要求，这样可以在极大程度上，减少商业成本，这也是传输技术商业化发展的一个重要环节和发展目标。所以，多元化发展的传输技术可以提高设备的价值，提高信息传递的速度和质量，最重要的是，能够实现资源集约化的管理，让资源的分配更科学和合理，让不同地区的人们能够同时享受到信息快速传递的、高质量的服务。因此，传输技术在通信工程的中，未来的发展趋势就是多元化发展。

4结论

通信工程的不断进步与发展给人们相互之间的沟通带来了很大的便利，而传输技术又是通信工程发挥作用的关键。只有不断地研究与创新新的科学技术，才能将通信工程中的有线传输技术的各种优点发挥地淋漓尽致，有线传输技术才能有更好的发展前景，从而更好地确保了企业的发展。

参考文献：

[1]陈天健，付智宏，张华飞.通信工程中有线传输技术的应用及改进[J].通讯世界，2016，23：20-21.

[2]潘绮.通信工程中有线传输技术的应用及改进策略[J].通讯世界，2016，13：124-125.

[3]王鲜，窦荣光，刘风皋.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].通信电源技术，2016，04：175-176.

[4]肖冲凯.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].通讯世界，2016，18：85-86.

论文作者:李宪东,董轶竹,李刚,李岩石

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20a3f3b70046e9c708b84278.html