# 基础地质勘查技术在岩土工程深度勘查中的应用论文_刘海标,黄杰,吴建平

南宁市大大居建筑科技有限责任公司 广西壮族自治区南宁市 530031

摘要：为确保岩土工程质量及安全性符合设计要求，施工部门需在工程准备阶段做好基础地质勘察工作，基于基础地质勘察信息动态整合工程施工方案，促進岩土工程稳定有序开展。基于此，本文就岩土工程勘察中基础地质技术的具体应用进行相关概述，旨在通过科学地质勘察数据，保证工程整体质量。

关键词：岩土工程勘查；基础地质勘查技术；应用

1 前言

我国对于岩土勘探的研究起步较晚，技术尚不成熟，由于工作人员的技术掌握不熟练以及对于勘探规范理解不透，造成勘探过程中遇到很多问题。岩土工程的主要任务是确保在任何条件下，岩土和土地不会因为人类的活动、自然环境变化导致强度不够或者变形，使得岩体发生变形，失去稳定性。最后导致与岩体相互接触的建筑物发生安全事故。影响岩土工程勘探的因素众多，其中起基础性作用的是岩土的基础地质，建设岩土工程首先要对所选地域的地质进行探索，基础地质好坏直接影响到后期工程的强度和稳定性。因此，研究岩土工程勘探中的基础地质问题是一项紧迫的课题。

2基础地质技术应用意义

基础地质技术是当下岩土工程地质勘察重要方式之一，主要分为地区地质调查、基础地质研究、地质资料收集等流程。高质高效应用基础地质技术可为岩土工程勘察工作提供更加精准全面的理论依据，对保障工程整体质量具有重要意义。

2.1 提升工程项目设计合理性

在岩土工程中，设计阶段需涉及工程结构规划、工程成本工程、工程施工组织划分等内容，对工程能否在规定工期内有序建成具有深远影响。而将基础地质技术应用在岩土工程勘察工作中，可大大提升基础地质信息完整性，规范设计环节思路及走向。设计部门可依据基础地质勘察情况，在工程选址报告书中标明工程范围、结构特征及所需应用施工手段，切实了工程项目设计方案合理性。

2.2 提供施工管理动态数据

与其他建设工程相比，岩土工程施工工序复杂，施工质量极易受到周边地质环境影响，对地下结构造成不同程度破坏。因此在岩土工程勘察期间，施工部门需紧抓地下结构破坏程度的全面监管工作，积极应用基础地质技术，保证工程安全有序开展。具体而言，应用基础地质技术中钻探方式，分析岩石实际特征及结构，依照工程安全标准加固岩石持力层。通过辅助钻孔摄影手段，收集地下水运行及变化情况，基于工程实际地质环境，不断优化施工方案及技术手段，降低岩土工程后期施工安全事故发生几率，从根本上保障施工质量及安全。

3基础地质勘验技术应用

因为目前建筑高度越来越高，建筑面积越来越大，导致建筑对于地质要求越来越高，因此传统的岩土工程勘验技术已经跟不上时代的需求，更新技术，发展技术成为了岩土工程勘验领域的需要，作为岩土工程勘验技术的基础——基础地质勘验技术也具有同样的需求，进一步研究发展基础地质勘验技术，才能更好的为建筑工程施工服务，更好的为人类需要服务。

3.1 野外勘验

基础地质勘验归根到底是对于地质的研究对于大自然的研究，这就决定着这项技术是一项室外技术，天天坐在研究室里不可能提升基础地质勘验的水平，必须要到野外实地进行实时实地勘验，才能准确的得到相应数据，准确的判断基础地质环境。但是野外勘验也不是无节制的，野外勘验正因为其需要在室外进行，更应该有计划性和规划性，一个有计划有规划的野外勘验能够有效提高建筑工程水平，因此做好勘察的准备工作十分重要。在野外勘验的过程中，首先要保证勘验时间的要控制在限定时间内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保证勘验结果的完整性和准确性，防止勘验结果信息不会随意遗漏，要对岩层进行分层勘验，确认每一层岩层的基本情况，分层记录，这样数据情况不会混杂，保证了勘验结果的整齐准确完整。使用钻探进行帮助勘验时，要集中在同一个钻扣进行勘验，保证勘验结果的完整性。在勘验过程中，要尽量减少外界因素对于勘验结果的影响，在对地下水水质和空气情况进行勘验时要保证钻孔结束一段时候后在进入获取勘验结果，保证勘验结果的准确。

3.2 室内测试

室内测试是我国目前岩土工程勘验中所欠缺的部分，因为室内测试时最考验知识水平的部分。室内测试近乎是完全屏蔽了所有外在因素，因此所得到的勘验数据是最准确的数据，但是室内测试要注意的部分不比野外勘验少多少。首先在野外取样时，要根据所采集的样本采用与其想配套的采集设备，在采集过程中要注意所采集的样本是否遭到了人为或者外在因素的破坏，如果样本受损则应该及时更换样本，再次采集新的样本进行测试，采样时还要注意不同性质的样本采样数量、采样要求不尽相同，比如粉土采样时，需要控制直径大于0.075mm的颗粒质量小于总质量的百分之五十。

3.3 在现场检测中的应用

岩土工程目标为保障工程整体质量、提升工程经济效益及安全效益。因此在岩土工程开展之前，需对工程施工现场进行全面勘察及质量检验，制定岩土结构加固方案，确保工程施工现场环境满足工程安全建设要求。而应用基础地质技术可全面勘察施工现场地质情况，分析施工现场隐藏安全风险，制定出更加科学专项的施工现场处理方案。

4 岩土工程勘验中常见基础地质技术

4.1 钻探技术

进行岩土工程勘验的主要目的是全面掌握施工场地地质环境，为后续建筑施工提供完善的准备。因为基础地质勘验需要对深层岩土进行勘验测定，因此需要采用钻探技术进行，确保勘验所得数据准确完整，这是基础地质勘验的基本要求。在钻探进行前要针对不同的地质和要钻探深度选择适合的探头，否则会导致勘验进度受到严重阻碍。

4.2 槽探技术

如果是单纯的平原分层地质就可以直接采用钻探技术，但是当面临地质构成复杂的环境下，单纯的钻探技术就不能起到很好的效果，这时候可以选择槽探技术进行勘验，尤其是岩溶地区，槽探技术能够应付众多的陡坡和暗河，从而保证勘验结果的准确和勘验效率的提高。

4.3 地探技术

当钻探技术和槽探技术都很难得到准确的勘验数据时，可以选择采用地探技术。地探技术需要众多的专业性设备和专业人员进行操作，其主要分为物理探测和化学探测技术。根据不同的勘验请款可以采用不同的勘验方式，地探方式相较于钻探技术和槽探技术，有着更高的适应性和准确性，但是其成本也较高，对于技术的要求也比较严格。

结束语

在勘察岩土工程时主要的研究对象就是地下工程和地基基础之间的关系。因为不同的地域有不同的地基土，所以在进行岩土工程的勘察工作时，一定要了解工程最主要的技术矛盾和主要的技术问题。只有完全的了解了工程设计的意图和设计的要求才能够进行岩土的勘察工作。在勘察时，要分析地下工程的设计、工程基础和在施工时容易出现的问题。这样才能够提出更科学更经济的解决办法，从而扩大了工程的市场。

参考文献：

[1]杨大辉.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用初探[J].四川建材，2017，43（12）：67+75.

[2]杨华富，程绍萍，卢雪清.岩土工程勘察中的常见问题及优化措施研究[J].四川水泥，2018（9）：224.

论文作者:刘海标,黄杰,吴建平

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20c2767a0dae4a9ccfb86a21.html