# 吊拉钢桁架结合平台在超高超长悬挂结构中的应用论文_杨磊

杨磊江苏龙信建设集团有限公司 江苏南通 226100

摘要：建筑设计随着时代的发展越来越复杂化，很多建筑为了在设计时为追求造型和吸引眼光，摒弃了传统的设计风格，而是采用了更为复杂的结构形式。此项目在结构南北两侧面为不规则立面，采用外悬挑吊柱结构，最大悬挑长度为13.2米，宽度为27米，离地高度74米。为解决施工质量及保证施工安全，采用钢桁架悬挑平台组合作为支撑架体，既保证了设计要求的吊挂受力体系和逆作法施工要求，也保证了现场施工的安全和质量关键词：钢桁架组合；超高超长悬挑吊挂挂结构；施工技术

一、工程概况美丽之冠珠海横琴梧桐树大厦项目，位于珠海市横琴岛国家级开发区。

工程外造型为梧桐树形状。项目总建筑面积173459 ㎡，建筑总高度188.8 米。地下4 层地上40 层，地上建筑面积为104493 ㎡，主要功能为商业、办公楼、七星级酒店，主体结构型式为框剪-悬挑桁架结构，标准层高为4.4m。

二、超高悬挑吊挂结构工况梧桐树大厦结构在14-20 层外侧设计了悬挑长度较大的悬挑结构，在外侧立面形成了多层次大悬挑的砼体系。14-20 层设有新型高空悬吊结构，最大悬挑长度为13.2m。

14 层~18 层悬挑结构为吊挂结构，在14-18 层中间设置支承斜柱，截面为0.9m×0.9m。吊挂结构的吊柱为钢骨混凝土柱，截面为0.9m×0.6m，19 层、20 层悬挑结构为常规结构，柱截面为0.9m×0.6m；悬挑结构板厚0.12m，梁截面为0.6m×0.7m、0.4m×0.7m。

三、悬挑结构施工难点（1）本项目外侧的悬挑结构为多层次大悬挑混凝土结构，16 层悬挑结构楼面标高为74，属于危险性较大的高空支模。

（2）14-20 层悬挑结构的最大悬挑长度为13.2m，属于高空超大悬挑结构支模。

（3）多层次大悬挑结构的每个分段均包含了多层结构，模板支架设计需满足多层结构施工的要求，且具有足够的安全度。

（4）外侧悬挑结构的受力体系为吊挂结构，制定悬挑结构模板支撑方案时需考虑到结构受力体系的特殊性，采取顺序施工留设受力体系转换接口或采用逆序施工方法，确保吊挂结构主受力体系的成型。

四、悬挑区域梁板高支模的总体方案4.1 模板支撑体系设计思路（1）针对本项目的多层次大悬挑钢筋混凝土结构，若采用从地下室顶板上搭设满堂支撑架的支撑体系，不仅需要大量的模板支撑架，还需对地下室顶板进行复核验算，如不满足则需加固，经济性差。另由于架体高度超高，即使设置连墙件、剪刀撑等构造措施，其在顶部荷载作用下仍易发生整体失稳，支撑体系受力性能差。

（2）基于上述考虑，综合比较分析采用多层次高空吊拉型钢桁架支承平台的支模方案，既能减小支撑体系的搭设高度，又能满足大悬挑的施工要求。

（2）14-20 层的高空吊拉型钢平台方案：在12-13 层间设置悬挑长度为13.8m 的型钢支承平台。主承力桁架采用矩形双拼钢桁架，锚固于内侧混凝土柱上，桁架高度为3.35m，弦杆根部均采用0.6m×0.6m 的埋件。

主承力钢桁架间设置联系桁架，外侧设置矩形悬挑桁架。同时，在14 层和15 层设置吊拉钢索，对型钢桁架平台进行二次吊拉，吊拉索采用1860 级2-5Ф15.24 钢绞线。

（5）高空吊拉型钢平台在其锚固和吊拉点的混凝土强度均应达到100%的设计强度后安装，但应在施工至相应楼层时，根据钢桁架预埋件位置、吊拉索波纹管留孔位置进行预埋施工。

（6）设计图纸要求进行受力转换及逆作法施工，故 14-18 层范围的悬挑结构采用两阶段施工方法。即第一阶段：施工斜柱的楼层面；第二阶段：采用逆作法施工斜柱外侧的吊挂结构。

4.2 支撑体系施工方案及施工步骤（1）待主体结构封顶，即内侧结构主体完成后，进行14-20 层悬挑结构施工。

（2）根据设计的高空吊拉型钢平台，进行钢桁架的制作。

（3）当12~15 层混凝土强度达到设计强度后，开始进行12-13 层间主承力钢桁架的吊装，然后进行连系钢桁架、连系钢梁和阳台下悬挑桁架吊装。

（4）根据吊拉钢绞线钢筋的设计位置进行无粘结筋的穿束。

（5）待型钢平台安装完毕且对关键节点进行验收后，根据设计张拉力对预应力筋进行张拉。

（6）预应力张拉完成后，根据模板支架布置图，进行模板支架的安装。

（7）14-20 层的总体施工顺序：①14 层斜柱、15 层斜柱内侧楼层施工；②15 层斜柱、16 层斜柱内侧楼层施工；③待16 层楼面混凝土强度满足设计要求后，施工16 层斜柱，17 层斜柱内侧楼层。

④17 层斜柱，18 层悬挑结构施工。

⑤待18 层混凝土强度满足设计要求后，施工第19 层楼面悬挑结构；⑥待18 层吊挂结构和悬挑阳台板的混凝土强度满足受力要求后，落架至17 层楼面，施工17 层斜柱外侧吊挂结构；⑦待17 层吊挂结构和悬挑阳台板的混凝土强度满足受力要求后，落架至16 层楼面，施工16 层斜柱外侧吊挂结构；⑧待16 层吊挂结构和悬挑阳台板的混凝土强度满足受力要求后，落架至15 层楼面，施工15 层斜柱外侧吊挂结构；⑨待15 层吊挂结构和悬挑阳台板的混凝土强度满足受力要求后，落架至14 层楼面，施工14 层斜柱外侧吊挂结构；⑩施工20 层楼面结构可在17 层楼面施工时同步进行。

（8）全部完成且强度达到设计要求后方可拆除12-13 层间高空吊拉型钢平台。

五、施工技术措施1）编制的专项施工方案充分考虑现场所有的材料资源，易于操作。方案经专家论证合格。

2）严格执行所编制的专项方案。

3）桁架施工前对施工员及班组进行细部交底，施工过程中，技术员到现场进行指导施工。

4）预应力筋应根据实测下料，安装时由其他设备辅助施工，确保其张拉力。

5）为确保支撑架的整体稳定性，桁架平台上钢管必须设置纵横向剪刀撑，且与结构贯通连接并在扫地杆处增设水平剪刀撑以增加整体刚度稳定；6）进行过程控制，检查扣件的拧力是否满足要求，所设置的水平、竖向剪刀撑是否符合方案设计要求。

7）钢桁架采用塔吊吊装，须有缆风绳拉结；8）桁架安装完成满铺脚手板后，在其下拉增设一层小孔密眼安全兜网，有利于减少高支模人员的作业恐惧感。支模系统搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无关人员不得进入支模区域，并设专人现场监护；9）严格控制拆模时间，砼强度达到设计要求的100%后方可申请拆模。

结语：本工程超高超长悬挑支模属于危险性较大的支模形式型，同时存在逆作法。施工技术复杂，焊接技术要求较高，在吊装和拆除时要求必须提前预判和论证，人员操作相对困难。但经过施工前的充分讨论，筛选、评估方案，遵循“方案先行，方案可行”的原则，楼板已全部施工完毕。桁架吊装拆除安全、支模体系稳定、砼质量达到预期目标。由于采用了钢桁架悬挑结合钢平台形式，进行投入使用，相比于钢管高支模支撑架共计节约成本约62 万元。

论文作者:杨磊

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20da4d5b6779e1348a5c5645.html