# 简析土地测绘方法与技术论文_吴天聪

茂名市房产交易中心 广东省 525000

摘要：随着我国社会建设的不断进步以及国民经济的不断发展，测绘工作的效果高低，关系着百姓土地资源的使用效率，也会直接影响政府为民办事的外在形象。因而，在测绘过程中保证质量、提高效率、定期完成等都是很重要的。我国土地测绘单位在土地测绘方法与技术方面积累了丰富的经验，但是在实际的土地测绘技术实施过程中，很多问题仍然存在。本文主要研究我国目前土地测绘方法与技术，探讨土地测绘质量控制策略。

关键词：现代测绘技术 土地测绘

1、传统土地测绘技术

1.1 钢尺结合比例尺测量

此方法即利用钢尺测量较近的距离并且根据比例尺进行放大所进行的测量。这种测量方法的误差较大，钢尺所造成的小误差通过比例尺的放大就可能会导致大误差的出现，并且针对弧形或是折线形的宗地不便于测量。同时，人为因素的干扰也会比较多，会导致误差的出现。

1.2 经纬仪结合钢尺测量

此方法是在钢尺结合比例尺的方式基础上，加上经纬仪进行辅助，以便测量弧形、折线形等不变测量的宗地。在使用时，经纬仪固定在拐点处测量角度，再加上钢尺和比例尺的利用，可以测量宗地面积。并且这种方式较第一种更为精确。

1.3 全站仪测量

由于经纬仪的可架设点有限，并且通视较难做到，所以经纬仪并不适用于很多地形，只适用于土地，并且经纬仪的操作过程较为繁琐，其工作效率也很低，并不是测绘的最佳选择。而全站仪则可以做到经纬仪做不到的，比如不需要将全站仪假设在拐点处等。同时利用全站仪还可以做到测量更多的参数。主要有以下两个方面。其一，测量土地面积。首先选择可以通视各个目标的地点架设全站仪，选择其测量面积的程序进行测量，仪器会自动显示距离等参数。其二，标高及坐标测绘。方式与面积的测量方式非常类似，但是其缺点也显现出来，即针对距离城区较远的地域，需要设置传算点等，耗时较长，并且精度不足。

2、我国主要土地测绘技术分析

2.1 GPS遥感测量技术

GPS遥感测量技术测量原理是将物理原理和化学实验方法相结合，通过地面接收装置和卫星传输系统传输的信息对所要测量的土地综合定位，测试，计算。目前，GPS遥感测量技术主要有静态相对测量和实时相对测量。静态相对测量是将所有的接收装置排成一条线，对所要观测的土地进行同步观测。实时动态定位的原理和工作方法相对就比较复杂，可操作性也偏低，所以一般的数据测量和定位都选择静态定位系统。随着GPS遥感测量技术和设备的不断完善、发展，GPS应运范围不断扩大，功能更加的齐全，测量所用到的仪器和设备的性价比也在逐步的降低，使得操作更加的便利、自动化。

GPS遥感测量技术主要包括两大方面，一是解译标志的建立，二是利用遥感影像进行解译。首先，解译标志的建立。利用遥感技术对土地进行相应的测量，其中的关键在于确定土地利用变化的具体位置，其中的主要遥感动态测量方法包括影响对比判读、影响矢量地图对比判读以及影响叠加分析等。在实际的土地测绘过程中，测绘人员应该根据具体的情况以及具体的土地测绘特点进行相应的测绘技术与方式选择。有时需要将好几种技术与方法进行相应的整合，这样才可以准确的发现变化的区域，达到动态监测的目的。其次，利用遥感影像进行解译。测绘人员在对土地进行相应的测绘时，应该对相应的段波进行选择，进而提高土地测绘的准确度。不同遥感影像的组合方式不同，其所得到的结果也是不同的，选择合适的融合方式可以提高土地测绘的质量与效益。遥感影像的融合方式主要有：基于贝叶斯法则的分类融合、基于小波理论的特征融合；以像元为基础的加权融合、HSI变换，比值变换等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 航空摄影测量技术

航空摄影测量技术是另一种极为重要的土地测绘技术，航空摄影测量技术可以做到对于地形、地类以及权属界进行精确的分析。在进行航空摄影测量技术时，测绘人员应该注意以下几个方面的问题。第一，准备资料。在进行航空摄影测量技术实施时，测绘人员需要进行相应的资料准备，做到全面、具体以及高利用价值，保证土地测绘工作的科学合理性，对近期的土地利用状况以及存在争议土地信息进行搜集与处理。第二、地形调绘。地形调绘工作可以将航片放大之后再进行，一般情况下比例尺在1比4000左右也就比较合适。第三，地类调绘。对于地类调绘，往往采用两种方式进行，包括室内判读以及外业调查两种。对于有些土地，测绘人员完全可以通过两种形式相结合的形式进行。同时合理处理好两者之间的关系，室内判读尽可能全面具体，外业调查依据室内判读进行，提高土地测绘的科学性。第四，获取土地变化调查矢量线划图。有关人员在进行土地变化调查矢量线划图获取过程中，应该根据每个土地测绘项目的具体要求进行，对于扫描矢量化法以及立测法进行选择。扫描矢量化法指的是对航空摄影正射影像图件进行扫描，经过角度纠正对外业土地更新调查线划图进行矢量化的过程。立测法指的是在数字模型上进行地形测绘的同时，转绘中心投影放大航片的调绘图形。

2.3“3S”集成技术

“3S”集成技术是由地理信息系统、遥感技术、全球定位系统三者构成的一个整体集合从而对土地进行实时的观测、分析和应用管理的系统。随着现代科技的发展和进步，我国的3S技术已经日渐成熟，这一技术在土地调查中发挥的作用越来越大，并且在土地更新调查和土地动态监测中体现出了良好的发展前景。比如，在利用高分辨率的卫星遥感技术获得相关的影像数据，然后与土地调查的更新技术进行汇总、叠加分类，并运用专业软件进行分析，从而得出准确的变换范围和数据结果。这种方法的运用从根本上解决了传统调查方法工作量大、工作效率低、精度低等问题，大大加快了土地调查的速度和效率，所以实际应用中的技术已经非常成熟。

3、土地测绘质量影响因素以及控制策略

无论是采用何种土地测绘方式，在实际的操作过程中，仍然存在着很多的因素，影响着土地测绘质量。总体来讲，土地测绘质量影响因素以及控制策略可以从以下四个方面进行入手。首先，人的因素。人是土地测绘质量的关键以及重点，毕竟整个土地测绘工作主要是由人员来完成的，人员的技术水平以及专业能力高低，直接影响着土地测绘质量。为此，如果要想提高土地测绘质量，有关部门需要对测绘人员进行相应的培训以及考核，提高测绘人员的整体团队质量。其次，方法因素。测绘方法以及测绘工艺是影响土地测绘质量的重要因素，为此，制定出科学合理的测绘方案，保持测绘工艺的科学合理性，对于降低测绘成本以及加快测绘速度有着重要的作用。再次，仪器因素。在实际的测绘工作中，测绘人员应该根据需求进行测绘仪器的选择与控制，选择出合适的测绘仪器以及设备。同时保障测绘仪器的质量，最好从固定厂家进行仪器的引进，对于引进的仪器设备，有关人员还需要做好设备的检查以及养护工作，仔细排除仪器设备的各种障碍，提高仪器的使用寿命。最后，环境因素。环境因素也是影响土地测绘的重要因素，在实际的测绘中，有关人员需要对主要环境影响因素以及次要环境影响因素尽心区分，做好对于不同环境因素数值的对比工作，同时确定科学的测绘方案，尽量将不利影响因素控制在最低，进而提高土地测绘质量，为土地测绘单位提供科学合理以及准确的参考。

4、结束语

随着我国社会建设的不断进步以及国民经济的不断发展，我国土地资源的利用也是越来越多样化，土地资源紧缺成为我国土地资源管理部门的重要难题。为此，做好相应的土地测绘技术工作，这是做好土地资源科学合理利用的重要前提和保障。

参考文献：

[1]杨存建、徐育建、冯亮. 基于遥感和GIS的土地利用动态变化研究[J] 地域研究与开发2010（04）

[2]曹贽昀，葛利平. 土地利用更新调查在全数字摄影测量工作站上数据采集的思考[J].浙江测绘2011（02）

[3]康倩. 浅析数字化测量技术在城镇地籍调查中的应用[J].城市建设与商业网点，2011（08）

[4]孟兆虎，李月宝. 论数字化测绘技术在地籍图测量中的应用[J].科技创新导报，2012（04）

论文作者:吴天聪

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期

论文发表时间:2015/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20dd2af49f99bd18672dfb6d.html