# 探析现代建筑工程建设中的人防结构工程施工要点论文_许科军

摘要：《中华人民共和国人民防空法》第二十三条规定，“建筑人防结构工程建设的设计、施工、质量必须符合国家规定的防护标准和质量标准。”因此为了保障人防结构工程质量，本文阐述了现代建筑工程建设中的人防结构工程施工准备工作，对现代建筑工程建设中的人防结构工程土建及其设备施工要点进行了探讨分析。

关键词：现代建筑工程建设；人防结构工程；施工准备；土建；设备；施工要点

随着城市建筑工程建设对地下空间的开发利用日益增多，促进了城市建筑人防结构工程的发展。并且城市建筑人防结构工程是国防工程建设的重要内容，其具有一定的特殊性，因此必须保障其施工质量。基于此，以下就现代建筑工程建设中的人防结构工程施工要点进行了探讨分析。

一、现代建筑工程建设中的人防结构工程施工准备工作

1.熟悉了解设计图纸

相关设计单位、施工单位、建设单位等需要一起做好图纸会审和设计交底工作尤其要查看审图意见，现有施工图是否已按审图意见修改。图纸中特别注意以下两点：依据图纸分清临空墙、密闭墙、人防单元之间隔墙、人防顶板等。对于不同性质的墙体以及顶板的预埋要求是相同的；关注顶板中是否有最低部分，以及顶板梁的底标高。因为这些直接关系到今后管道安装的标高问题，监理应依据实际情况进行复核。

2.严格施工组织设计审查

施工组织设计是统筹整个施工过程的重要文件，在组织设计中，应该要有严密的施工程序、技术内容、人员配备、机械配备等，对于施工组织中的各种细节问题进行分析，确保是结合具体的城市建筑人防结构工程实际进行组织设计。比如城市建筑人防结构工程的抗渗混凝土质量保证，与一般的混凝土质量保证有一定区别，混凝土抗压和抗渗试块的制作特定的要求，在施工组织设计中，应该将这些标准和要求都体现出来。

3.做好施工技术交底工作

城市建筑人防结构工程前需要对施工技术要点等进行分析，对施工单位进行详细的技术交底工作，保证在施工过程中能按照具体的施工要求和施工组织设计进行规范化施工。监理应根据城市建筑人防结构工程的特殊性，检查和督促施工单位严格按施工组织设计、图纸和施工技术规范进行施工，按设计要求和相关规范进行验收，按《人民防空工程质量检验评定标准》进行等级评定。

二、现代建筑工程建设中的人防结构工程土建施工要点

1.桩基施工要点

城市建筑人防结构工程的一般桩基是为了抗浮，而附建式桩基施工主要是为了承载一定压力。因此在城市建筑人防结构工程桩基施工中，也除了按照平常建筑施工的要求进行桩基施工以外，要注意对城市建筑人防结构工程的角钢进行焊接的质量控制，在确定桩基的位置时，由于城市建筑人防结构工程的特殊性，要精确地确定桩基的位置，对于桩基施工的弹线、桩位偏差进行纠正，都应该要按照相应的规定进行施工。①当工程的底板上层钢筋与梁上层的主筋标高一致时，上排的双向板筋应该要从结构梁的主筋下方穿过去，对于无梁板的上下板筋，之间应该放置一定的梅花筋，梅花筋的规格要小于500毫米。②现代建筑人防结构工程的门框以及门槛的钢筋都要进行绑扎，以保持其牢固性，而且绑扎应该是在进行混凝土浇筑之前完成。对于无槛门的安装，其高度要和建筑的标高齐平，对于有槛门的安装，其高度应该在一般建筑标高的基础上加上15厘米，对于防护密闭门的设计，其门槛的箍筋应该要进行闭口处理。

2.防护单元施工要点的分析

防护单元的间隔墙一般使用钢板施工，高度是和建筑的地面齐平，对于城市建筑人防结构工程中的人防区域以及非人防区域，之间的管道应该要进行科学的施工，尤其是针对防护密闭区域的排水沟的施工，更是要按照具体的规范进行施工，做好密闭的处理，防止对整个工程质量造成破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.临空墙施工要点分析

临空墙的外侧如果伸到了城市建筑人防结构工程的顶板，则应该向防护区进行锚固处理，水平锚固的长度应该是墙的厚度加上35d，防护单元的隔墙插筋要进行双向弯锚的处理，长度和上述的长度一样，临空墙、密闭隔墙、单元间隔墙等结构进行支模施工时应该要使用对拉螺杆，利用限位片来对螺杆的两边进行固定。

三、现代建筑工程建设中的人防结构工程设备施工要点分析

1.密闭阀、管道等方面施工的技术要点

城市建筑人防结构工程设备施工中的密闭阀以及各种管道和配件，应该选用厚度为3毫米的满焊钢板，决不能采用一般的薄镀锌钢板，焊接风管上的所有的连接法兰都应该要用密封槽进行密封，如果是厚度为8毫米的车制法兰，应该采用单层的垫料，对平板橡胶密封圈的厚度也有一定的要求，一般采用厚度为4毫米的密封圈。对于无桩基的城市建筑人防结构工程的底板施工，应该形成相应的接地网，也就是在工程中，沿着宽度的方向，每隔五米，沿着长度的方向，每隔10至20米进行焊接，最终形成一个焊接的网络。对于城市建筑人防结构工程的防护密闭门的门框，要采用扁钢，和底板的系统进行连接，各种电气相关的设备比如配电箱电气接地或者配电接地极，应该从接地网中直接引出来。电气管线从人防区域到非人防区域时，应该要做好相应的防护密闭管理工作，比如暗敷在混凝土墙内，如果是暗敷在混凝土中，则应该采用管壁比较厚的电气管线。

2.洗消排水口施工要点分析

洗消排水口的顶端应该要比室内的地面低，一般低5至10毫米左右，进行洗消排水的铜质管道，其标高要比土建的面积低3至5毫米，对洗消排水口的预埋应该是一次性到位，在对工程的底板钢筋进行绑扎的时候就做好预埋工作。城市建筑人防结构工程的排水地漏应该是专业化的人防防爆产品。对于穿越过防护密闭区的洗消排水管道，应该采用热镀锌钢管；如果是穿越临空墙和密闭隔墙的给排水管道，还应该对其采取相应的防护密闭措施，防止给排水管道受到影响。

3.验收滤尘器、过滤吸收器进出风口是否设置测压管

过滤吸收器、密闭阀、自动排气阀、防爆超压排气阀等防化设备，是否使用人防专业厂的产品；滤尘器、纸除尘器、过滤吸收器的安装方向是否正确，即设备所标识的箭头方向与气流方向是否一致。

4.密闭穿墙管制作及安装应符相关条文规定

密闭盒不得有接头，并填充密封材料，加盖3mm盖板。电缆穿过临空墙和密闭墙中的套管后，和套管的缝隙应填充密封材料。实践证明，在城市建筑人防结构工程的施工阶段中，参见各方技术质量负责人按照这些要点去巡视检查，并及时地纠错，做好城市建筑人防结构工程的施工质量的事前事中控制工作，就能起到事半功倍的效果。

5.做好检查工作

根据设置作用的不同，其检查内容和要求也不同。如城市建筑人防结构工程中防护单元有作为人员掩蔽时，应检查是否设置呼唤按钮；从人防区引至非人防的照明线路在人防区内侧加装熔断器；为人防战时服务的配电箱、控制箱、照明箱均应设置在人防清洁区内，不得设在非人防区或密闭通道、防毒通道等染毒区；人防地下室作为人员掩蔽部时，应设置通风方式信号装置。

四、结束语

综上所述，现代建筑工程建设中的人防结构工程施工标准和要求都有一套自成的体系，因此在现代建筑工程的人防结构工程施工过程中，需要严格控制其施工要点，从而保障现代建筑工程建设中的人防结构工程质量。

参考文献

[1]孙维莎.地下人防工程土方开挖施工技术要点研究[J].民营科技，2017（05）

[2]刘福杰.试析房屋建筑地下室人防工程施工现场技术质量管理[J].门窗，2017（03）

[3]刘成斌等.基于建筑工程地下人防工程施工方法的探讨[J].河南建材，2018（04）

论文作者:许科军

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20e08f9859b7f5a8caa256e8.html