# 试析道路施工中常见问题及对策论文_肖艳红

肖艳红

四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司 四川成都 610200

摘要：基于提高道路施工水平的目的，针对常见问题，做了简单的论述，提出了道路施工把控策略，共享给相关人员参考。从道路施工实践来说，常见土基质量问题和路面质量问题等，影响着道路施工的质量和效果，深度分析此课题，提出有效的预防和控制措施，保证道路施工的质量，有着重要的意义。现结合具体研究作如下论述。

关键词：道路施工；常见问题；路面平整度

道路作为人们日常出行的重要基础条件，发挥着重要的作用。近年来，出行需求和要求不断提高，带动着道路施工，同时对道路施工质量，提出了新要求。现结合道路施工实践，总结各类常见问题，分析问题产生的具体原因，提出控制措施。

1 课题研究的意义

目前来说，基于区域发展的基本需求，各地区积极开展道路建设工作。同时村村通、路路通的政策实施，带动着道路翻新工程的增加。根据2018年发布的中国公路建设投资情况数据显示，截止到2017年末全国公路总里程为477.35万公里，相比上一年增加了7.82万公里。未来道路继续建设和更新，各类道路施工工程将会不断增加。基于此，深度分析此课题，提出有效的施工质量把控方案，强化对工程建设效益的把控，有着重要的意义。

2 道路施工常见问题的分析

2.1 路面施工问题

道路施工作业路面部分常见的问题如下：1）裂缝。论裂缝产生的原因，因素复杂且不确定，主要形成横向裂缝和纵向裂缝，以纵向裂缝为主，影响着路面的性能，造成路面使用周期缩短。2）平整度。没有按照作业要求整平，或者机械设备使用不当等，对细节部分的把控不严格，极易造成不平整问题。3）离析。采用的搅拌技术水平不达标，出现搅拌不及时或者不均匀等系列问题，最终引发离析问题，难以保证道路施工的质量。

2.2 道路土基施工问题

作为道路施工质量把控的重点部分，土基工程涉及到填土与挖方。若没有做好土基的处理，常会引发以下问题：1）回填问题。回填覆土作业的开展，未严格遵循施工技术规范开展，比如没有做好沟槽内部水处理便开展填土作业，槽内含水量超标，回填土和其他废料后，出现间隙过大的问题，加之压实不到位，使得沟槽部位很容易出现沉陷问题，使得沟槽两边产生凹槽。若为深沟槽，采取分层压实的方法，能够实现作业质量的有效控制。2）土路基碾压质量。采取机械化碾压作业方法，若没有做好路基排水作业，使得土路基平整度质量不达标，不仅浪费道路施工材料，还会使得承重层强度不够，最终造成路面龟裂。因为土基平整度不达标，出现承重层厚度不达标的情况，进而使得道路使用达不到设计年限。

2.3 材料质量问题

道路施工作业的开展，就是对筑路材料进行加工处理，形成所需要的产品。若想达到质量标准，必须要保证施工材料质量达标。从道路施工实际来说，材料质量方面存在的问题为水泥稳定性较差。究其原因，开展搅拌作业时，选择的水灰比例不合适，使得水泥的硬度降低。水泥材料使用期间，收抹压时间控制不合理或者路面强度不达标，极易引发脱落或者开裂问题。除此之外，材料施工工艺运用不正确，加之材料质量不达标，则会引发质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 道路施工常见问题的应对策略

3.1 制定针对性处理方案

问题的解决要做到预防和控制，采取针对性处理措施，实现对问题的有效控制。以路面施工问题为例，采取以下措施：1）纵向施工缝。首先，对先前铺过的半幅沥青砼路面中缝进行切割齐整。注意事项，做好路面事前考察，同时调查切割宽度，制定完善的施工方案。其次，涂抹乳化沥青，发挥其粘粘作业。注意事项，做好切缝和清扫以及乳化沥青的涂抹等工序质量把控，避免发生裂缝问题。再次，使用自动找平摊铺机。利用找平仪进行找平，做好路面平整度的把控。注意事项，摊铺作业的开展，要达到匀速和连续施工。最后，开展接缝碾压作业，做好次数和速度等的控制，保证新旧路面有机结合。2）平整度。首先，准备需要的集料。提出颗粒的级配参数和压实系数，做好熨平板的加热处理。其次，组织开展路面摊铺作业。开展路面摊铺作业，运用基准钢丝法，开展找平处理。注意事项，打入支撑装置时，选择合理的位置安装；按照支撑杆高程大小来确定钢丝标高。再次，加大加密处理力度。采取系列措施，强化对支撑杆的加密处理，选择边坡点位和路面弯道很小的部位作业。最后，加大摊铺作业的质量把控，确保平整度质量达标。组织相应的作业人员负责监督，对可能会出现的问题采取相应处理措施，避免发生施工不平整问题。3）离析问题。首先，做好搅拌机的检查。对存在质量问题的机器，要进行问题处理，保证骨料规格达标，确保混合料的质量。其次，加大搅拌场建设的质量把控。优选搅拌场建设位置，保证施工面平整，避免运输时发生颠簸。最后，检查熨平板相关部件的质量，保证装配质量达标[1]。

3.2 做好施工前准备工作

道路施工作业的开展，无论组织何项施工作业，都必须要做好施工前的各项准备，保证各项施工作业有序开展。结合施工作业的标准和要求，制定施工组织计划和道路施工进度预计划等，为后续各道工序的运行提供保障。除此之外，做好施工组织。结合路基路面等施工需求，组织人力资源和机械设备等，加大对机械设备和材料等的性能质量检查，实现对质量问题的事前控制。严格按照施工作业技术交底制度，落实相应技术和工序的交底工作，做好技术人员的技能培训，使得工程施工质量得到有力把控[2]。

3.3 做好施工现场管理

道路施工作业的开展，必须要做好施工现场管理工作。这需要工程施工管理工作人员做好事前调查，对道路施工各道工序有着全面的了解，同时做好相应的检查，保证技术和材料等都达到了施工要求才可以开展现场施工作业。强化对工序的有效管控，对确保整个施工工序的质量和效益，有着重要的意义。这需要构建完善的检查机制，落实到具体实践，确保各项工艺运用达到质量标准。采取以下管理措施：1）落实管理职责。明晰施工管理人员和技术人员等的具体职责，落实工作内容和责任，实现对质量的全面把控。通过不断提高人员的能力水平，强化对质量问题的把控。2）加大对路基沟槽等质量问题高发工程的质量检查，规范施工作业，督促作业人员严格按照工艺操作规范，实现对路基沟槽质量的把控。3）做好混凝土材料和其他材料质量的把控。道路施工全过程，认真落实质量检查制度，做好全面追踪把控，确保道路施工作业的质量达标[3]。

结束语：

综上所述，道路施工作业的质量和效益把控，要做好施工全过程的把控。具体实践中，要制定完善的道路施工管理制度，梳理道路施工常见问题，制定针对性控制方案，促使道路施工质量目标和效益目标的实现，实现道路的价值。

参考文献：

[1]王东.道路桥梁施工中常见的技术问题及解决对策[J].工程建设与设计，2019（15）：243-245.

[2]刘唯.市政道路施工技术常见问题与解决措施研究[J].工程技术研究，2019，4（14）：58-59.

[3]刘云飞.道路桥梁工程施工管理常见问题与优化对策研究[J].中国设备工程，2019（12）：186-187.

论文作者:肖艳红

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20f6799710db9371cae59605.html