# 电气试验中的危害分析及预防措施论文_张伟才

广东东安电力工程有限公司

摘 要：在现代电力行业的发展中，电气设备的实际运行效率非常关键，而通过电气试验，能使电气设备的运行效率有效提高，而电气试验一般会受到许多不稳定因素的影响，不仅会影响其工作质量和效率，还会对相关操作人员的人身安全构成威胁，因此，必须高度重视电气试验的稳定和安全。基于此，本文基于对电气试验的内容和特点的介绍，分析了电气试验危害，并针对性地提出了相应的危害预防措施，以期供相关人士借鉴参考。

关键词：电气试验；危害分析；预防措施

目前，电气试验会涉及到很多设备的使用，其工作复杂度非常高，在试验的实际操作中，试验人员需要足够熟悉操作步骤，杜绝操作错误现象，确保安全进行试验。此外，大电流等危险因素会严重威胁试验人员的生命安全，所以，还必须认真分析可能出现在电气试验中的各种危害，并采取有针对性的预防措施，避免发生危害，从而提升其安全性。为此，下文进行了有关研究分析。

1 电气试验的内容和特点

通过电气试验，是为了了解设备的运行状况，检测其绝缘性能，试验应全面，应针对每台电气设备。也就是说，电气试验内容包括变压器等电气设备的各项试验，具体为必须检测各种变压设备的关键性能：交流耐压、负载性能、局部性的放电、直流电阻、介质损耗和空载损耗等。基于对检测结果的分析，就能找出影响其稳定运行的风险和隐患，并针对性地给出有效的防控策略。

比如：在电气试验中，交接试验是其关键、核心内容，采取这种试验，可以检测出电气设备中存在的运行隐患，并找出其漏洞。有时电力设备的内部结构会不够完善；一旦被碰撞或发生其他损害，则很可能将会破坏电力设备的绝缘性能。采用电气试验的方法，能彻底解决电力设备老化与损坏隐患问题。此外，部分设备长时间进行运行后，可能会导致受潮或密封被破坏等，应重点关注这些问题。在不影响电气设备的各项性能的前提下，消除所有的潜在故障。

2 分析电气试验中的危害

在具体进行电气试验的过程中，一般都会存在一些不可避免的潜在危害。所以必须分析电气试验整个过程中的各种危害，通过认真评估，明确风险后果，进而提出防控策略。在分析的过程中，要全面推测电气试验涉及的所有可能发生的危害，相应的给出科学、合理的防控措施。在这一过程中，有关人员还应通过全面判断，找出电气设施发生危害的各种可能性。危害性分析应遵守科学化、系统化和量化的原则，一般来说，电气试验中的危害包括以下方面：

2.1 线路发生短路

目前，随着中国社会经济的不断发展，居民及工业用电量也都在稳步增大，电力系统具有更高的供电能力，致使其中包含的电气设备的数量及种类也都在持续增多。在电气试验开展的过程中，相关工作人员需要使用大量的电气设备，并会涉及各种电气线路，若区分工作没有做好，问题就很容易出现，例如，试验人员可能会接错或拆错线路，致使电气设备出现故障，甚至可能会威胁操作人员的 人身安全。

2.2 高空坠落危害

目前，为了响应社会需要，部分电气设备的实际安装条件会较差，即使很多时候会在平地上进行安装，但是，有一些电气设备还是会被安装在高空中。而针对这些高空电气设备而开展的电气试验，其操作人员一般都会面对一定的危险，操作若不当，就可能会引发坠落危害。另外，电气试验在楼梯上进行时，也会有危险存在，为了很好的避免这些危险，电气试验的具体操作人员必须不断提高其综合素质。

2.3 触电危害

有部分电气设备的试验，需要全程带电，所以，试验人员会遭受很大的危险，操作一旦不合理，则触电事故就很可能会出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，在电气设备的具体运行中，常常无法避免会发生绝缘线损坏或老化，这也会威胁试验操作人员的人身安全，若操作人员的实际经验能力不够，触电事故就有可能会发生。

3 预防危害的措施

对于电气试验的各个流程，其都可能会存在一些缺陷，对应的防控措施应基于全面探析来开展。所以，需要高度关注电气运行中的每个细节，在认真检验的前提下，实时进行数据记录。一般情况下，电气试验中需要采取以下预防措施：

3.1 杜绝误拆、错拆线路

在电网运行时，常常会为了满足工作需求，而增加一些线路，从而影响电气试验。为了防止误拆及错拆，在试验中，操作人员需要标记好线路，用颜色来对线路进行区分。为了避免接线错误，相关操作人员的技术水平必须足够高，同时他们也应统计好各种数据。在完成试验后，需要及时拆除用于试验的短路接地线，以防短路事故发生。

3.2 预防高空坠落

目前，为了满足人们对电力系统的各种需求，必须将部分电气设备安装在高空中，所以，对进行其电气试验时，需要用到安全带及梯子等工具。而在试验中，安全带质量和梯子稳固性等都会直接关系着操作人员的人身安全。安全带能保护操作人员的人身安全，防止高空坠落，因此，购买的安全带必须合格，而且需要有检测合格报告。在试验开展前，必须对安全带等安全设备进行检查，认真检查安全带的纽扣是否完整和结实；检查梯子的最大负荷及横档。确保与要求一致后，才可以使用，以防在电气试验中，因安全带或梯子的原因而陷操作人员于危险中。在使用梯子时，除了进行安全检查外，还需要固定好梯子，避免在使用过程中，梯子失稳而滑动，如果有必要，可配合把扶，使试验能安全进行。

3.3 预防触电

在电气试验危害中，触电危害较为常见，触电危害既不利于系统正常运行，也会严重威胁操作人员的人身安全。为了尽可能地保证试验操作人员的安全，必须采取相应的措施，预防触电发生：①在试验开始前，需要分析电力系统的有关资料，进而明确设备的实际运行条件，特别是气候等；②试验人员在开展试验的过程中，需要严格执行时间表的要求，并进行规范操作；③不能随意更改安全预防措施，电气试验应根据工作票来展开。

3.4 专业化培训操作人员

为了电力设备长期运行的稳定性及安全性，必须进行电气试验，以防电力系统出现故障。分析电气试验现状发现，操作人员的综合素质不够高是引发电气试验危害的重要因素，目前专业性人才十分匮乏。对于电气试验的顺利进行，技术水平高的专业人才非常关键。一些电气试验会涉及到高压电路，其一线操作人员必须具有足够高的技术及专业知识水平，因此，电力企业应多招收并培养这种专业人才，并不断提高其责任及安全意识，从而使电力系统能安全、稳定地运行，并最终保障其生命安全。

4 结 语

综上所述，因为在电气试验的运行中，会使用大量的电气设备，所以电气试验相较于其他试验，其危害性和风险性会更强。为了将潜在的各种安全隐患全部消除，负责电气试验的人员必须了解试验中存在的各种缺陷，并相应地采取合理的预防措施，避免故障出现。在以后的实践中，电气试验技术人员还应不断积累经验，落实安全防控制度，在试验中，实现其人力及物力资源的有序配置。开展对试验全过程都实施危害预防，从而保证设备及人身安全，使电气试验能顺利开展。

参考文献

[1]姜涌.电气试验中的危害分析及预防措施[J].现代国企研究,2017(08):105+107.

[2]姚明镜.电气试验中的危害分析及预防措施分析体会[J].城市建设理论研究(电子版),2017(31):13.

[3]祝凡超.电气试验中的危害分析及预防措施[J].山东工业技术,2017(14):196.

[4]苏轩.电气试验中的危害分析及预防措施[J].智能城市,2017,3(12):193.

[5]刘凤娟,邹世聪,刘娅男.电气试验中的危害分析及预防措施[J].黑龙江科学,2014,5(02):201.

论文作者:张伟才

论文发表刊物:《科技新时代》2018年7期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/214e5dafd8f6e7e25e6fa5a8.html