# 现代装饰材料在室内装修中的安全性研究论文_朱文波

上海天同房地产开放有限公司 上海市 200000

摘要：建筑物的使用功能是随着社会的发展而不断丰富的，从其最基本的安全，发展到当今的舒适、便捷、高强性、高耐久性等诸多新的功能。与此同时，各种民用建筑的室内装饰装修日益讲究，各种各样的室内装饰装修材料也应运而生。这些材料中或多或少的存在不同的有害物质，它们或直接或间接通过空气污染来破坏着室内环境、损害着人身健康，所以必须很好地控制住室内的环境污染，而室内装饰装修材料中的有害物质则是污染的源头。基于此，本文就现代装饰材料在室内装修中的安全性进行研究。

关键词：现代装饰材料；室内装修；安全性

目前，居室内装饰材料的安全性不够，市场内存在大量假冒伪劣涂料及其他材料，室内装饰材料释放有害化学污染物，各类装饰材料或多或少有放射性等问题都需要相关人士做出探讨研究，尽早解决这些问题。

1现代装饰材料在室内装修中的安全性现状

1.1放射性物质的危害

材料的放射性主要来自其中的天然放射性核素，如铀（U）、钍（Th）、镭（Ra）、钾（K）等，这些天然放射性核素在衰变时会放出α、β和γ等各种射线，以外部辐射方式对人体造成伤害。而镭、钍衰变后会成为氡，可随空气中尘埃等悬浮物进入人体，对人体内造成伤害。一般情况下，微量的放射核素照射，对人体健康不会产生影响，但若达到一定的剂量，就会破坏人体的细胞结构，影响造血系统、破坏免疫功能，使受伤的细胞发生变异而导致各种癌变的可能。室内装饰装修材料中的天然石材（尤其是花岗石）、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板材等应特别注意，因为这些材料大多采用天然岩或土壤烧制而成，其中的天然放射性核素有可能进一步富集，若是原材料采用粉煤灰、煤渣、磷石膏等工业废渣则危害很大。在室内装饰装修中大量使用这些材料就会使室内放射性超标，其后果往往是相当严重的，补救也是非常棘手的。

1.2 甲醛的危害

在室内装饰装材料中，人造木板材、内墙涂料、胶粘剂中都不同程度的含有甲醛，人造木板材更是室内装饰装修材料中使用最多的材料之一。我国的人造木板材普遍采用的胶粘剂是酚醛树脂和脲醛树脂，二者皆以甲醛为主要原料。甲醛是一种无色、有毒、具有强烈气味的刺激性气体，一般有刺激、过敏和致癌作用，可引发哮喘、支气管炎、眼痛、眼红（痒）、过敏感性皮炎等，经常吸入还可能造成头痛、心悸、失眠、神经紊乱，甚至还可能损伤染色体。据有关部门抽查，有的劣质产品中甲醛的释放量超过欧洲工业标准的几十倍。人造木板材中甲醛的释放时间往往很长，所造的污染很难在短时间解决。因此，在室内装饰装修中若使用较多的人造木板或饰面人造板时，必须检验其甲醛释放量，必要时可采用仪器直接吸收、喷涂特制化学制剂形成薄膜抑制及中和等措施，以确保室内的甲醛不超标，空气污染能得以很好控制。

1.3 甲苯、二甲苯的危害

甲苯和二甲苯都属于苯的同系物，在各种建筑物室内装饰装修材料中普遍使用，虽然其毒性相对较低，但还是会对人及环境造成危害的。甲苯、二甲苯具有挥发性，对眼、鼻、喉和皮肤有强烈刺激和损伤，对生殖系统也有一定的伤害。在室内装饰装修过程中应做好空气流通，使用符合环保要求的也要注意。

2 提高居室内装饰材料安全性的相关策略及具体应用

2.1 严控建筑装修工程施工材料质量

施工团队在引进施工材料的时候，要仔细地审查材料的性能，并根据工程的具体需要进行装修材料的选取工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为，只有保证了建筑装修工程施工材料质量满足相应的质量检验标准，才能够保证建筑材料之中所蕴含的的有毒害物质的组分控制在一定的范围内，才能够保证建筑装修工程的室内环境控制达到相应的水平。需要通过这样的方式，以有效地保证建筑装修工程的室内环境。但是，截止目前为止，我国还没有形成一个监督管理严格，价格符合统一标准的建筑材料市场，这就导致很多质量并不符合国家相关规定的材料的流入。这就需要建筑团队组织相关的专业技术人员，进行对建筑材料的严格检查，确保建筑装修工程施工过程之中使用的建筑材料都是性价比高、绿色无污染、符合可持续发展原则的建筑装修施工材料。具体地来说，就要求施工团队仔细审查建筑装修材料的规格性能、建筑装修材料的环保性能。针对目前越来越严重的环境污染问题，建筑团队在进行建筑材料选取的时候，必须严格遵守《民用建筑室内环境污染控制规范》的相关规定，使用绿色无污染的建筑物装修材料。在建筑装修工程施工过程之中，如果建筑团队想要更改施工的建筑装修材料，必须要申报监督管理部门，经过认可之后才能够更改建筑装修施工材料。

2.2 在居室内安置活性炭产品吸附有害气体，保持室内良好通风

居室内装饰材料释放有害物质不可避免。我们在购买选择品牌、合格的材料的同时，也必须采取其他措施来尽可能的降低室内有害物质。目前，国际国内关于空气净化的产品多种多样，原理是采用具有吸附性的物质，主要有两类，一是活性炭，二是臭氧。从性能及安全性比较，活性炭价格低廉、化学特性十分稳定、吸附性好，而且是公认的无副作用的，十分实用。活性炭能够吸附有害气体，具有净化作用，用来降低室内装饰材料释放的甲醛、苯等物质是非常理想的绿色产品。可以在室内隐蔽位置或角落置放活性炭，吸附有害气体及材料挥发出来的有害物质。此外，室内也必须经常开窗，保持良好的通风，不仅能增加居室内的采光，还能保持居室内空气清新，最主要是能降低室内有害物质浓度。

2.3 生态环保型材料的应用

为了符合环境要求生态型环保材料在向清洁生产以及生态化进军，这种材料在生产过程中与使用的时候对人体与周围环境都产生不了危害，而且室内用旧的材料在进行降解的时候也比较容易，降解出来的资源也大都可以再回收利用的生产出新的产品，这也正是现在的室内装饰材料的发展趋势。

2.4 在居室内种植绿色植物降低辐射

我们居住的居室内基本上都布满了装饰材料，这些材料都是具有放射性的。我们熟知的用来装饰室内的放射性材料有瓷砖、石材、木质地板、家具、和沙发和塑料制品，都是我们生活必不可少的必需品。对于那些放射性较高的装饰材料，可以采取相关措施，减少日光照射，降低其放射性。绿色植物具有吸收辐射降低放射性的作用，我们可以把绿色植物也当作装饰品摆放在居室内，在阳台等向阳地则可以自己种植喜欢的绿色盆栽，一方面能够降低辐射，另一方面可以美化居室内环境，起到装饰作用，还可以净化室内空气，保障居住者的健康。

2.5 建立健全相关的法律法规

通过立法的方式可使室内装修污染物的防治控制有法可依、有章可循。应从源头抓起，政府部门要加强装饰、装修材料质量标准的细化工作，各级质量技术监督部门应将建筑材料的环保性能作为一项重要内容，并加对大建筑材料违法行为的惩处力度。各级的工商、质量技术管理监督部门应加大联合执法的力度，在流通领域开展有效的监督管理。

结束语：

综上所述，人们在选择材料进行室内装饰时，不仅要考虑美观、经济、耐用，还要考虑装饰材料对居住者的健康的影响。因此，相关部门应尽力开发新型绿色材料，政府及监察部门应严格杜绝假冒及超标材料进入市场，同时，居住者应在居室内安置活性炭产品吸附有害气体，保持室内良好通风，此外，在居室内种植绿色植物降低辐射都是提高居室内装饰材料安全性的措施，保障居住者生活环境的安全健康。

参考文献：

[1]浅谈新型节能环保材料在建筑工程中的应用[J]. 李爱珠.科技传播.2014（19）

[2]关于环保材料在室内装饰设计中的应用分析. 王尔东.《网络与信息》.2015年8期

[3]室内装饰设计中环保材料的分析与应用.《刘瑶.大舞台》.2014年10期

论文作者:朱文波

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21aacb7f39395fee36eff18f.html