# 对发电厂电力拖动系统的节能探究论文_荆强

（山西省漳泽电力河津发电分公司 山西河津 043300）

摘要：自国家电网与电厂分离之后，国内发电企业开始向市场经济转变，这就要求在发展期间控制好能量消耗，以此不断改善市场竞争水平。本文结合发电厂相关问题，对发电厂电力拖动系统节能措施进行了简单的分析。

关键字：发电厂；电力拖动；系统；节能措施

在发电厂工作中，电力拖动系统对发电厂用电率和煤耗有重大影响，同时也是考核发电厂的核心指标，关系着整个发电厂的竞争力与经济效益。发电厂电量通常在5%-10%间，电力拖动需要消耗的电量一般超过90%，所以必须使用有效的节能方案，这样才能带动电力单位发展。

1提出问题

在电力企业进行市场改革，突破垄断、改善活力，目前已经成为各国电力工业的发展趋势。自2001年开始，国内开始放松对电力市场的管制，在厂网分开的形式下，实施竞价上网，以此提高市场竞争力。随着电力工业革新力度深化，电力系统中的传统角色出现了很大变化，同时从原垄断系统中分离了很多发电公司和独立发电厂等竞争主体。随着发电单位的独立与分离，它为发电单位带来了新的竞争。发电单位要想在竞争中获胜就必须做好监管工作，努力改善发电效率，以减小对单位电量成本与损耗构成影响，最后得到更多的优势。

最近几年，国内政府在节能减排上下了很大功夫，从相关资料显示结果来看：2007年的一个季度，特别是高污染、高能耗工业，在全国二氧化硫与工业能耗中占70%的行业以较快速度增长，而电力行业为首。从这可以看出：节能减排对电力行业构建友好型、节约型社会的意义。

事实上，发电厂生产不完全是自动化与机械化，它需要借助发电机做好发电厂辅助设备与核心设备工作。目前，发电厂内部用电占总体发电总量的5%-10%以内，电力拖动消耗高达90%。因此，怎样在电力拖动系统中，做好降耗节能工作是一项重要课题。

2发电厂电力拖动系统的节能方法

2.1提高电力拖动系统的供电质量

减小发电厂电动机电压偏移，同时将它控制在5%以内，如果运行电压偏移较大，势必会让温度升高，影响运行效率，最后缩短使用周期。为确保三相电压平衡，最好将不平衡度始终控制在1%内，这样才能保障电动机足够的定额量和运行效率。如果三相电压中的一相存在单项负载、发生故障或者电线不一，都会影响该系统的正常运行。维确保电动机较好的运行功率，也可以使用补偿措施。因为发电厂工作量相对较大，所以对发动机无功功率、机械性能有较大要求，最好使用补偿措施，将功率控制在一定领域，以保障配电系统工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2发电机质量控制

为了达到发电厂电力拖动系统节能要求，必须从自身质量着手，在保障相关条件的同时，选用而定电流相对较低的电动机，以此提高电动负债。对于电动机选择，可以综合功率与转子功率等因素，选用恰当的电压等级，以满足大负载环境下的电力要求，但是要考虑资源应用情况，选用节能型电动机替代普通电动机，时间一长就会节约电能，最终达到节能要求。另外，还必须结合电力拖动中的运行快慢，选用适宜的运行速度。从整个电力机械中，严格控制好电能消耗，选用和它们匹配的多功能电动机，最终达到节能目的。

使用质量较高的电动机，虽然会增加企业成本，但是质量高的电动机，其使用周期更长，能最大程度的减小企业消耗。当电动机面临报废危险时，最好提前找好替代品。在质量有保障时，尽量使用型号较小的电动机，这样才能减少能量消耗。针对电动机运行期间的设备更换与重绕等问题，必须结合实际情况进行控制，这样才能避免对运行效率和安全性能的不利影响。另外，还需综合分析电动机型号、负载因素与运行效率等，结合设备使用固定与运行年限，对其进行定期更换与报废处理。当然，在这期间，它要求管理人员拥有较好的经验，同时做好设备检测，以达到保障质量，减小能耗的目的。

2.3做好发动机改造

针对工作时间较长的各种电动机，必须及时做好改造与维修工作，同时这也是当前发电厂节省能源的核心策略之一。具体方法包含：

首先，做好磁性槽楔更换。从电动机自身情况来看：利用磁性槽楔代替普通绝缘槽楔，能减小电动机空载电流与气隙波形，改善设备能耗与功率因数，从源头上杜绝温度过高对实用周期的影响。常用的是模压磁性槽楔，它拥有很强的抗压能力和耐热性，操作简单，精度好，所以应用范围较大，它对改造电机工作效率发挥了重大作用。

其次，优秀考虑节能风扇。实用节能风扇替代之前的离心风扇，以达到减小噪音、涡流，改善风扇工作效率的目的。然后再结合电动机旋转方向选用恰当的节能风扇，机翼型更多的是针对单向旋转式电动机，尽量减小风扇直径和风阻，达到减小能量消耗的目的。减小电动机温度对延长使用周期、减耗具有重大作用。除此之外，在电动机改造中，应尽量选用新型加粗、绝缘材料，这样才能达到长效稳定的要求。

2.4做好电动机维护工作

结合发电厂电动机相关设备的实际情况，对其进行有效维护与检测，同时要求企业实时做好计划与维护工作。严格保障定期检测，第一时间发现发动机潜在问题，明确是否存在运行问题和温升等情况。同时，每年对其进行检修，及时发现设备潜在的问题，这样才能做好检修工作。另外，还需要结合机械自身应用状况，对其进行不定期的维护与淘汰，避免出现破损与漏电等问题。在发电机维护上，选择恰当的润滑油，这样才能延长电动机使用寿命，提高运行质量。选用润滑油时，尽量选用质量有保障的润滑油，这样才能避免消极影响，同时避免杂物进入设备内部，对工作构成不良影响，这样才能达到维护电动机正常工作的要求。企业通过建成良好的维护方案，结合不同机械设备情况，建成良好的维护方案，维修人员就能及时检阅不同机械设备的运行状态、型号与规格等具体情况，一旦设备发生问题，使用科学、有效的维修方案，就能及时发现电动机潜在问题，以达到改善电动机运行速率的目的，同时这也是控制好电动机能耗的方法之一。

3结语

减小发电厂能耗对促进发电厂持续发展具有重大影响。从当前的发电厂设备来看：电力设备耗能情况普遍偏大，为推动发电厂发展，发挥着关键作用。因此，在现实工作中，必须结合相关政策与经验，不断改善技术，这样才能为社会提供更好的服务。

参考文献：

[1]袁红.发电厂电力拖动系统的节能策略研究[J].山东工业技术,2015,01:250.

[2]王治臣.关于发电厂电力拖动系统的节能分析[J].科技展望,2015,10:111.

[3]汤拓.电厂电力拖动系统的节能研究[J].电子技术与软件工程,2015,08:256.

[4]李孙玺.电厂电力拖动系统的节能研究[J].科技创新与应用,2016,03:162.

论文作者:荆强

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21b944d9919bcfe25f89375e.html