# 公路工程边坡防护关键技术的应用论文_高涛1,朱中海2

淄博万通公路工程有限公司 山东省 淄博市 256300

【摘 要】现今，在公路大规模扩建过程中，必须进行大量边坡开挖，开挖边坡势必会对原有植被覆盖层产生破坏，进而出现生态环境被破坏的严重现象。为加大环境保护力度、提升公路工程行车安全，必须重视边坡防护技术的应用。

【关键词】公路工程；边坡防护；技术

一、公路生态防护施工的基本原则

1、水文保护的原则

公路工程的建设目的是为地区间的交通运输提供便利，因此，工程质量是其自始至终必须贯穿并重视的工作，施工过程中所采用的化学用品、机油、料等，要进行合理的安排，并设废废置临时的处理点，防止对牧区污染，造成野生动物、家畜的伤害，还需要对施工中产生的各种废水有科学处理，包括混凝土搅拌场地以及沥青库产生的废水，确保其酸碱度符合标准后方可排放，降低对水文环境的破坏。

2、声环境保护的原则

公路工程在建设施工过程中，由于大量机械设备的运用，会使施工过程中产生严重的噪音，尤其是在白天会严重干扰施工现场周围人们的正常生活，因此，基于声环境保护的原则，就需要施工单位尽可能的在施工中采取低噪音设备，对机械产生的噪音进行严格控制，在夜间运输时，车辆要慢速轻声。

3、大气保护的原则

公路工程施工离不开混凝土的搅拌，那么在搅拌过程中就会产生固体垃圾污染源，一旦缺少必要的防尘防治措施，就会给大气空气带来严重的影响，空气质量因此而大大下降，一般来说，在下风向的150m范围内，粉尘浓度可达0.2mg/m，施工单位要在混凝土搅拌过程中设置必要的除尘、防尘装置。

二、边坡生态防护施工的基本理念和前提条件

1、公路生态防护施工的基本理念

随着公路工程建设量日益增多，如何实现生态环保和公路设计两者的有机融合就显得十分重要，通过实际的工程案例调查，它的设计理念如下，在设计时要坚持自然、文明以及环保的理念，把要求植物植被的恢复作为中心所在，在体现人类文明进步的同时抹去人工作用的痕迹，进而确保居民、车辆、道路、景观环境等相互联系，形成一个完整的施工技术体系。

2、公路生态防护施工的前提

首先，因地制宜。根据公路的实际状况，在确保其符合技术要求和法规要求的前提下，选择正确适应的树种进行种植，多采用乡土种植，这样可以保障植物树木的短期和长期的美观效果，需要施工单位予以重视。

其次，遵守自然。施工人员景观生态学理论将作为理论依据对自然植物的群落结构和生态系统进行模拟，尽可能的减少人工操作的投入，这样可以保持其具有的自然性，而且采用不同的绿化手法进行协调弥补和美化公路建筑，对周围的环境破坏和后果程度也是各不一致的。

公路工程边坡防护关键技术分析

1、公路工程边坡生态防护施工工艺

1.1边坡坡面清理

凹凸不平为路堤边坡填筑时常常遇到的问题，并存在大量松石悬挂现象，此时，应通过人工的方式进行处理。因边坡陡峭，清理施工过程中，安全措施必须到位，如安全带、安全绳等，一般按照从上到下的顺序进行清理，要求彻底清理干净松动的浮石、浮土，尽可能确保具有平整的坡面，可保留没有松动的体积大的石块，同时需补平所有空洞，最后运离全部清理出来的土石。

1.2椰纤维网铺设

按照从上到下的顺序由坡顶进行椰纤维网铺设，5cm为两网间搭设距离，选取铁丝、网绳子在搭设位置实施绑扎，以此形成一个整体，钢筋U型钉选取铁锤向坡面打入，通过椰纤维网钉紧固定，要求最低4根设置到每平方米内，30到40cm为其长度范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3有机基材喷射

在整个坡面上利用专业机械设备喷射准备完成的基质混合物，以此形成客土基质层，厚度为3到4cm，满足植物生长的肥土、泥炭土、有机肥等为基质混合物的主要内容。完成配置有机基材后，利用喷射机向挂椰纤维网的坡面均匀喷洒有机基材，一般由正面开始喷射，要求必须整个坡面都喷射，避免死角产生。1：0.75坡面厚度必须控制在8cm以上，7cm为1：1边坡最小厚度，3到5cm为表面基材的厚度范围，只有这样才能确保有机基材能够将充足的养分、水分提供给植物。

1.4草种喷射

选取草灌结合的方式作为公路边坡生态防护的种子，主要包含冬季型草、低矮灌木种子，根据相应的配种方式将草种籽进行各种处理，如冷水浸种、化学药浸泡等，以上处理必须与各类种子习性相符，以此达到种子提前发芽，发芽率提升的目的。喷射时应对其时间进行有效控制，在基材层坡面喷射后，播种最佳时间需控制在基材层自然风干4到12小时内。

1.5无纺布覆盖

种子层喷播完，在坡面位置可选取无纺布进行整体覆盖。并通过铁丝钉、竹签加固无纺布搭接位置、个片无纺布端部，且进行一定细砂细土铺撒以此达到压边效果。坡面水分蒸发减少、种子发芽生长环境改善等为无纺布的主要功能。无纺布需在两周后，如草苗生长到3到5cm后去除，要求不得在阳光过于强烈的情况下施工。

2、公路工程边坡工程防护施工工艺

2.1钻孔

检查坡面质量合格后，根据设计规定对孔位测量放线进行准确测定，要求在-2到+2cm之间有效控制孔位误差，5%以下为锚孔偏斜度控制范围。钻机定向一般选取地质罗盘仪等，20度为钻杆和水平之间的夹角，要求稳定钻机支架。

2.2注浆

选取普通硅酸盐水泥作为注浆材料，锚索注浆工艺水泥将强度7天必须控制在20Mpa以上，40mpa为28天最低强度，1：1为其配合比，0.45为其水灰比，05到0.6mpa之间为注浆压力范围，如溢浆现象出现在孔口位置，且时间在1分钟以上，必须停止施工。如属于软弱地层，为对锚固段抗拔能力有效提升，注浆时可选取二次高压劈裂注浆放肆，在完成一次注浆的4到5小时后可实施二次注浆作为，采取M40纯水泥作为浆液，在1.5到2.0mpa之间控制注浆压力。

2.3钢筋混凝土框梁施工

根据施工规定，制作、绑扎及焊接钢筋。浇筑混凝土是选取的振动工具为振动棒，要求必须振捣好锚孔附近密集钢筋位置，确保其质量符合施工规定，完成浇筑混凝土作业后，可选取草袋等进行覆盖，并做好保湿工作。

2.4预应力锚索张拉锁定

平整为锚斜托台座承压面的要求，要求垂直于锚索轴线方向。如锚索格子梁、浆体与设计强度相符后，可实施张拉作业。张拉施工前需标定、调校张拉机械。锚具安装应对准锚垫板、千斤顶，在一条直线上控制千斤顶轴线、锚孔与锚索体轴线，不能存在弯压等问题，特殊情况下，可选取钢质垫片进行调整。根据一定顺序进行两端锚具锚固，在锚固一端后，另一端应具有稳定的油压。最后将工具锚、千斤顶拆除。锚具外侧如存有钢绞线过多问题，需通过砂轮机进行处理，不得选用电焊进行施工。随后检查各类施工机械，确保其运行正常化。

结束语

随着社会经济的快速发展，公路工程建设日益增多，它是实现地区经济发展的重要推动力。在当前形势下，应用公路生态防护边坡施工技术，具有重要的现实意义，施工人员在进行施工时，要结合时代发展的趋势，兼顾环境保护和景观特点进行科学施工，不对生态环境带来破坏，从而实现社会发展和自然环境的和谐相融。

参考文献：

[1]赵百磊.山区高速公路路堑边坡生态防护质量控制与效果评价方法研究[D].重庆交通大学.2014.

[2]郭载平，周生平，汪寿根，程洪.香根草植物篱技术在高速公路边坡防护中的应用[J].南昌工程学院学报.2013（S1）.

论文作者:高涛1,朱中海2

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21c0872eaed4949f9addeb33.html