# 数字水准仪在二等水准测量应用的探讨论文_刘博文

兴安盟产品质量计量检测所 内蒙古兴安盟 137713

摘要：本文以二等水准观测为例，详细论述了二等水准观测的主要步骤、观测方式及测站设置、间歇检测及限差控制、各类高程点的观测、结点的观测及新旧路线连接时的检测及观测成果的重测和取舍要点，进而提高测量精度。

关键词：二等水准；观测步骤；限差控制

前言

随着先进科学技术的进步，测绘新技术及测量仪器开始变得越来越精密。现今，在测准地面点的高程上的方法开始被GPS的水准代替，实践中，在确定绝大多数高等级地面控制的高程依然使用着精密的二等水准测量。进而能够有效地提高二等水准的测量精度。

1、二等水准观测的主要步骤

（1）从实验场地的某一水淮点出发，选定一条闭合水准路线；或从一个水准点出发至另一水淮点，选定一条附合水准路线。路线长度为2000-3000m。

（2）安置水准仪的测站至前、后视立尺点的距离，应该量距使其相等，其观测次序如下：往测奇数站的观测程序：后前前后；往测偶数站的观测程序：前后后前；返测奇数站的观测程序：前后后前；返测偶数站的观测程序：后前前后；

（3）依次设站，用相同的方法进行观测，直至线路终点，计算线路的高差闭合差，按二等水准测量的规定，线路高差闭合差的容许值±

（4）内业计算。内业人士以及估计的水平测量和调整计算。预算包括统治者每米长度误差校正水平;正常水平不平行校正;重力异常改正(一般不作要求);水准路线关闭关闭的计算和分布;的水准点高程计算。最后的调整计算。

2、二等水准观测方式及测站设置要点

2.1 观测方式

①二等水准测量采用单路线往返观测。来回的路线,必须使用相同类型的仪器和转运站的脚轴承,沿着同样的道路。(2)在每个部分中,首先对连续(或反向测量)测试测量部分,然后直接到部分的逆向测量(或)测量;如果长一节,一节也将分为几段,20 ~ 30公里连续测量部分都在观察之间的部分。(3)相同的测量测量部分(或返回)测量和逆向测量(或)应分别在上午和下午。在白天温度变化是多云和观察条件很好,几英里往返测量可以在上午或下午。但是这种里程的车站,不应超过30%的部分。

2.2 测站设置

①二等水准观测，须根据路线土质选用尺桩或尺台（尺台重量不轻于5kg）作转点尺承，所用尺桩或尺台数，应不少于4个。特殊地段可采用大帽钉。②测站视线长度（仪器至标尺距离）、前后视距差、视线高度按表1规定执行。

3、二等水准的间歇检测及限差控制要点

3.1 间歇检测

①观测间歇时，最好的水准点。否则,在最后一站应该选择两个强劲可靠,光滑,容易把天平的保护,作为一个断点。如果没有固定的点可以选择,间歇反应过去两站在转折点的桩(台湾是一个转折点,你的尺子可用三个螺钉)股份做断点。(2)后的间歇间歇点测试,比较任意两个脚测量轴承间歇前后高差的点,如果能满足公差的要求,并可以测量;如果超过公差,又可以改变仪器高度检测、过载等以前一水是必需的测量。(3)测试结果应该被保留,但不是用来计算高差。

3.2 限差控制

测站观测限差应不超过表2的规定。使用双摆位自动安平水准仪观测时，不计算基辅分划读数差。测站观测误差超限，在本站发现后可立即重测，若迁站后才检查发现，则应从水准点或间歇点（须经检测符合限差）起始，重新观测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、二等水准各类高程点的观测要点

（1）当观测水准点以及“其他固定点”时，须仔细检查对该点的位置、编号和名称是否与计划的点之记相符。

（2）在水准点及“其他固定点”上放置标尺前，须卸下标尺底面的套环。标尺的整置位置如下：①观测基岩水准标石时，标尺置于主标志上；观测基本水准标石时，标尺置于上标志上。若主标志或上标志损坏时，则标尺置于暗标志或下标志上。对于未知上、下标志（或主、暗标志）高差的水准标石，须测定上、下标志（或主、暗标志）间的高差。观测时使用同一标尺，变换仪器高度测定两次，两次高差之差不得超过1.0mm。高差结果取中数后列入高差表，用括号加注；②观测“其他固定点”时，标尺置于需测定高程的位置上，在手簿中应予说明。水准点的“其他固定点”的观测结束后，应按原埋设情况填埋妥当，并按规定进行外部整饰。

5、二等水准结点的观测及新旧路线连接时的检测要点

5.1 结点观测

①观测至水准网的结点时，须在观测手簿中详细记录接测及检测情况，填绘格式与规范所定结点接测图相同。②经观测证实位于地面变形地区的结点，应与当地变形观测网连测，并纳入该地变形观测规划。③位于变形量较大地区的结点，应由几个观测组协同作业，尽量缩短连测时间。

5.2 新旧路线连接时的检测

①新设的水准路线与已测的水准点连（接）测时，如果可以准时观察时间超过三个月,之前和之后都必须经过测试。(2)检测优质线,根据新路线的水平,检测低水平的路线,根据测量水平的路线。(3)测试,必须是一个单一的检测试验周期。例如单一检测,测量部分应该检测到另一个单向;如果数量的差异仍然泛滥,继续测试,确定稳定可靠测点连接点。

6、二等水准成果的重测和取舍要点

（1）测段往返测高差不符值超限，应该不太可靠度来衡量或反向测量整个体重测量,测量部分和选择按照下列原则:(1)如果颅测高差的高差和方向差异超过往返测高差差异的宽容,但不符合另一个单向高差值不宽容,正在重测试结果;(2)如果相同的两个差异差异不是宽容,和不一致的数量与另一个单向高差值不是宽容,是在同一个方向单向高差;(3)如果一段重测高差(或二项不同方向相同b)不一致的高差值与另一个单向公差,必须重新测试另一个单向;测量部分(4)如果被两次或更多的重量测量后,附近的一个合成观察变化之间的差异观察超限的分群的现象,如果相同的差异小于一半的宽容,高差在原始的测试数量的旅行在高差测量结果,用重量来衡量的高差来回扭转测量结果。

（2）区段、路线测高差之间的差异,应当返还测高差(路线)差异差异和部分符号更大的重量测量,测量部分如果重新测试仍然是宽容,需要重新测试其他测量部分。

（3）吞并线和环闭合差,应该不可靠程度上从测高差(大差异或观测条件较差。)的一些体重测量,测量部分如果重新测试仍然是宽容,其他测量部分应重新测试。

（4）每公里水准错误泛滥的偶然误差,应该分析原因,再测量测量部分或课程。

（5）重新测量测量部分和原来的测量时间超过三个月,和重测高差和原始测高差之差超过测试宽容,是准备依照本法测量部分两个端点检测的可靠性。

结束语

总之，在二等水准的观测过程中，要采取相应的对策，降低系统误差，减少偶然误差的影响，消除粗差，控制好测量精度，最后得到合格的测量成果。

参考文献

[1]李岩,郭充,田璐. DL101C数字水准仪在二等水准测量中的精度分析[J]. 海洋测绘,2015,03:79-82.

[2]孟宪纲,高艳龙,占伟,刘志广. DiNi12型数字水准仪在区域水准测量中的应用[J]. 华北地震科学,2011,03:44-47.

[3]包民先,殷忠. 应用数字水准仪进行基坑监测的技术指标探讨[J]. 人民长江,2011,21:25-28.

[4]韦书东. 数字水准仪在建筑物沉降监测控制网中的应用[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版),2009,01:5-7.

论文作者:刘博文

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21ecc8552cedfb75feaed54f.html