# 浅谈桥梁防水层施工质量问题及控制措施论文_梁庆贺

天津五市政公路工程有限公司 300171

摘要：随着科技技术的发展,公路事业的不断扩大,桥梁基础设施建设的不断加快同时也革新了桥梁施工的技术手段，这样做不仅加快了桥梁的施工进度，还提高了建筑工程的质量。在近几年来的桥梁建设施工过程中，桥梁的施工常常受到雷雨等恶劣天气的影响，给桥梁施工作业带来了不必要的麻烦，影响尤为严重的就是桥梁施工过程中防水层的质量，这也成为桥梁施工中的关键点之一，对于这项工程建筑质量来看，桥梁工程施工中的防水层质量控制也是整体施工工作中的关键因素之一，该文则借助先进的桥梁施工经验，对桥梁施工中防水层质量控制做简要探讨，然后介绍一些必要的控制手段，以供参考。

关键词：桥梁施工；防水层；质量控制；措施

一、近些年来，我国社会主义经济发展的速度不断加快，人们出行过程中对交通质量也越来越关注，在个别地区的桥梁施工竣工后，还时常出现塌陷开裂的问题，这对于我国整体桥梁施工建设来说带来不少的经济损失，因此，在桥梁建设基础设施处理的过程中就需要有质量把控，需要严谨的作业精神，在工程质量上确保绝对安全。在这些经验教训下，桥梁工程施工在开始施工作业的环节上就要严格把控质量关，尤其是对施工中防水层的把控上要更加严谨，只有控制好防水层这一施工环节中的关键点之一，才能不对整体施工质量产生影响，从而让桥梁的使用期限延长。针对这一情况，施工质量的相关控制人员，一定要对影响防水层施工质量的各种破坏因素，探索更为科学合理的施工方法，采取适当的控制措施，实现更好地对防水层的施工质量控制。该文主要从在桥梁施工中，可能破坏防水层的不同因素，桥梁施工中出现的不同防水层质量现状与问题为切入点，探讨采用有效的质量控制措施去进行防护控制的施工方法。

1、桥梁施工中防水层质量的影响因素

随着科技的发展，桥梁施工工程的防水层技术不断得到提高，然而为了能够有效地控制好桥梁施工防水层的质量，应该对一些影响防水层施工质量的不同因素进行详细分析，结合实际工程施工中遇到的不同状况，主要因素包括以下3个方面考虑。

（1）防水层施工材料性能

防水材料应确保具有以下性能:桥面涂膜干后,能保持一定的低温柔性；能经受桥面长期荷载而抗压的要求,抗剪切力强；可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀,提高桥体的使用寿命；可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用年限。对于防水层施工材料质量是否能够达到相关规范要求，主要从该材料在桥梁施工表面进行涂抹干燥工作后，看其能不能够承载负荷达到长期的良好效果。所以，在为了能够达到桥梁施工过程中的整体质量要求，在进行铺设防水材料准备工作之前，应选择达到相关规定标准的防水层材料，避免因为选择质量差的防水材料，导致桥梁产生渗水，对桥梁结构产生破坏，减短桥梁的服役周期。

（2）从桥梁桥面的质量进行考虑

在桥梁的表面将防水涂料进行搅拌施工时，若没有均匀搅拌防水材料以及在将防水材料进行涂覆工程中，没有按照相关规范规定，将水泥混凝土的桥面进行干燥洁净处理，最终会导致桥梁表面出现粗糙的情况，使得桥梁桥面与防水层达不到很好的粘合力，降低沥青铺设的桥面的铺设质量，并产生不同程度的破坏，严重时，会直接降低整个桥梁的防水性能。

（3）从桥梁施工管理的质量方面进行考虑

在实际施工过程中，一些施工单位为了加快施工进度，没有根据设计部门设计的施工工序与步骤进行严格的施工，没有严格地按照相关的施工技术进行操作，忽略一些施工细节，最终导致了对防水层施工质量的影响。特别是在对防水层施工完成后，没有进行后期的管理与养护，大大降低了防水层的质量，直接影响整个桥梁路面的使用寿命周期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、桥梁施工中防水层质量控制的措施分析

（1）要有一整套防水层质量控制的管理体系

在整个桥梁施工中，对防水层质量控制的前提基础是工程施工单位要严格控制防水层质量控制管理体系，从细节到整体整个体系做到完善。第一，应该将责任分配到施工的每一个岗位，并加以明确，还需具有较高综合素质的现场指挥技术员以及执行力很强的施工队伍。第二，还应该针对现场的施工条件，科学地制定相关的防水层质量控制施工制度，加强工程施工过程中对防水层细节的质量控制，能够做到在严谨的施工质量管理制度体系下，有效控制工程中防水层的施工质量。

（2）加强防水层施工技术的交底工作控制

在施工单位进行防水层施工技术的交底工作前，应保证施工人员对施工质量的重视，在工程施工之前，对道路和桥梁施工人员进行防水层施工技术说明，还应要求施工人员在施工过程中对防水层的施工工艺和施工中的技术节点有一定程度的理解和掌握。此外，该项目还应根据总体施工方案的具体执行，保证施工进度的前提下，应根据施工队的特点和各方面的优势，对施工中的人工进行合理安排，达到高要求的质量标准。

（3）加强防水层的质量控制

防水材料是防水层施工的基础，在正式施工前，应严格按照质量标准，对所用材料在施工之前进行严格的检测，得到合格检测报告后再进行施工。例如：有关施工人员应在使用防水材料之前，应该根据相应的规范标准对材料进行延伸和强度的调查取样，并在最根本处对防水材料进行了质量控制。

（4）加强防水层施工工艺的质量控制

对于涂料防水层的施工，施工过程和质量控制要求如下：第一，在涂覆表面进行干燥洁净清理。应确保路面和桥面无砂浆、灰尘和缺角现象，涂层应还应该做到路面保持湿润，桥梁的基面应该坚实、平顺，同时梁沟处没有水渍现象。第二，施工的防水层的细部节点位置施工以及增强层都应严格按照施工标准要求，确保准确的斜坡表面的密封性。第三，对于所有施工现场的材料，应具有相应的证书和测试报告，并建立抽样，达到标准后方可进行建设使用。

（5）加强防水层的成品保护

在桥梁施工过程中，对于已经施工完成的防水层成品保护措施主要包括以下几点：第一，防水层施工作业人员必须穿软底鞋，不允许穿带钉子或硬底鞋进入施工现场，防止防水层的破坏。第二，防水层在施工过程中，施工人员和检查人员应全过程跟踪检查质量，如果发现损坏的部位应及时组织施工人员进行维修，因此，将风险扼杀在萌芽状态。第三，钢筋安装、模板安装施工的防水层，应尽量避免对防水层的影响，特殊情况下，可以通过添加柔性的材料对防水层进行有效的隔离和保护，对非建筑材料和施工工具应避免放置在防水层上，避免对防水层的破坏。

3、结语

综上所述，对于桥梁施工作业中的防水层质量控制来说，在整个桥梁施工作业中是保证桥梁施工安全质量和施工控制的关键，在桥梁施工作业过程中，桥梁施工项目负责人应严格控制对防水层这一关键点的质量控制，通过以往各项桥梁施工经验可以证明，选取好的防水层材料以及应用良好的防水层技术能够延续桥梁的使用寿命，能够起到良好的放水效果，在施工过程中，做好施工质量控制和提高防水层质量控制不但能够有效地提高作业时的安全效果，还能够节约工程预算资金，防治项目返工或项目修补，大大提高了施工效率。在未来我国桥梁事业的发展中，防水层的质量控制还应继续作为桥梁施工中的关键点加以把控，只有这样才能够更加有力地保证桥梁施工工程质量，为我国桥梁建设事业做出更大的贡献。

参考文献

[1] 田景涛.桥面铺装防水层的选择与施工[J].建材技术与应用.2007（8）：5

[2] 姜英杰.混凝土桥面防水层技术综述与改进措施[J].中国科技信息.2005 (07)

[3] 刘业雄.桥梁施工中防水层质量控制分析[J].黑龙江科技信息，2011（19）：280.

论文作者:梁庆贺

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/221dbf7e7ef9e4ce87942383.html