# 房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析论文_杨吉超

山东源海城建工程有限公司 山东聊城 252000

摘要：在房屋建设期间地基基础工程作为项目基础条件，对比其他的地面上层建筑有更为高标准的要求，因为其最终对整个房建工程的承载力都有着重要意义。由此可见地基质量会直接影响项目工程质量。所以企业单位要注重地基基础施工，做好对房屋建筑工程质量的整体把控，确保地基具备良好的承载能力与抗压能力，后期房屋建筑的安全性与稳定性才能逐步提升，有效保障使用者的人身财产安全。

关键词：房屋建筑施工；地基基础施工；施工技术应用

引言

地基是建筑物基础的主要设计工程，地基基础工程施工技术是建筑施工最重要的一项，要不断提升建筑施工技术存在的问题，提升施工的整体技术并进行施工技术优化，地基基础施工技术的优化可以提升建筑施工整体质量。地基基础施工应该从全方面考虑，才能有效地保证建筑物地基的稳定性。基于此，围绕地基处理技术进行分析具有重要的现实意义。

1房屋建筑地基基础工程施工技术简述

良好的地基可以减少工程造价，良好的地基可以减少人工后期处理；提供良好的安全性，良好的地基质量分布均匀，在建以及后期很少出现问题。房屋地基基础的建设是为了承担建筑物的荷载，既是整个房屋的建筑工程的基础，也是最重要的部分，若地基基础不合格，将会直接影响房屋的构造及房屋质量。在施工前，必须做好施工现场的勘查工作，结合当地的地质、气候条件选择合理的施工技术，同时结合国内外先进经验，采用合格的建筑材料，保证地基符合要求。

2房屋建筑地基施工的基础特征

2.1潜在性

地基基础作为房屋建筑的重点工作，在实践阶段注重设计、施工、管理各个环节紧密衔接，能够从源头开始了解导致建筑质量问题的主要原因，避免相应的人身财产安全问题的存在。建筑工程项目施工对技术要求、工艺要求相对较多，不同工序之间的相互制约以及衔接覆盖，就会出现一些操作的隐蔽性特点，也就是说地基施工结束之后，检测其质量是否能够达标，常常会面临一些困难性问题。所以监理部门需要将房屋建筑施工的工序设置进行管控引导，提前做好对隐蔽性施工环节的部署以及监管。当每一道工序都能按照施工要求及时进行验收并审核，对具体情况进行分析与研究，后期的项目施工也有了良好的依据条件。

2.2严重性

房屋建筑如果在地基施工阶段出现问题，将会造成极为严重的后果。在最初阶段地基工作做好开展相应的施工建设，质量把控到位也会面临一些事故问题。而这些事故往往是不可逆转的，而且后续还需要花费大量的资金条件，导致施工单位的经济利益损失。在最初进行场地勘测以及施工建设设计方面存在不足，地基建设不能满足行业标准规范，就会导致建筑结构的稳定性受到极大的影响。所以地基施工建设引导期间，需要在明确上层建筑受力情况的基础上，控制后续可能会存在的质量问题，避免建筑工程的局部受到损害而直接影响全局，由于这类事故的危害性明显，通常是很难察觉到位的，由此可见地基基础工程建设如果存在质量问题造成后果的严重性。

2.3综合性

在项目建设期间针对不同项目施工的具体环境情况，不同施工的地质特征也有着较大的差异性。诸如一些粘土、湿土、软土等地区开展项目建设，涉及到的专业要求相对较多，其土质分布勘察需要耗费大量的时间与精力，则项目实践期间会受到诸多影响因素的制约。还有一方面则是不同地区的地质灾害问题考察，对过往的安全事故问题深入分析研究，也是了解其是否能够适应项目建设要求的标准条件，如若进行项目建设，必然要提升地基的稳固性，该阶段的工作对勘察人员以及施工人员都提出了高标准的工作要求，需要针对以往的事故类型展开系统性的分析，确定建筑的基本高度以及结构性能要求，展现地基施工阶段的综合性要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3房屋建筑工程中地基处理施工技术的应用

3.1碎石桩的强夯法联合处理技术

房屋建筑工程的地基处理过程中，为保障地基结构的稳定性，有关的工程施工人员需要及时对填土层中的碎石桩等进行必要的处理，此处理的目的是保障地基土可以达到排水固结与挤密的效果。当前期处理结束以后，要严格遵照相关的施工标准，确定地基土的夯实点，保障夯实点选定的科学性，使得碎石桩在强大冲击力的作用下被击散，保证碎石桩可以沿桩径直接进入土层内部，增强原有地基土的稳定性，大幅提高房屋建筑工程地基基础结构的稳固性。强夯法是地基处理中应用最为普遍的技术，此技术应用效果直接影响着地基处理的整体质量，在强夯法施工过程中，相关人员需要根据工程地基土的实际情况，确定最佳的夯击次数、能级、深度等，提高夯实处理的效果，使得其能够达到房屋建筑基础结构施工的标准。

3.2注浆地基处理施工技术

注浆地基处理技术在房屋建筑地基中的应用主要是要将有关的注浆溶液注入原有的地基土中，比如，硅酸钠混合溶剂等浆液，对这些浆液经由必要的加工处理以后，使得其能够顺利进入地基土内部，随后，对其进行硬化处理等，可以大幅提高地基土的硬度与承载力等，有效提高房屋建筑结构的稳固性。另外，水泥浆液也是注浆地基处理中应用最为普遍的基础，水泥浆液的配置主要是在水泥原料中添加适量的水，改善水泥性能，将此水泥泥浆注入地基土中，可以大幅提升地基土的性能，提高地基土的强度等指标。

3.3深层密实地基处理施工技术

深层密实地基处理技术也是地基处理中应用较多的技术。此地基处理技术在应用中，往往需要借助于一定的机械设备来实现。具体而言，其主要是借助于高压水压，在施工过程中采取边振边冲的方式，使得振动器可以逐步沉入土中的预定深度，再经由必要的清孔处理以后，在地基土中填充适量的碎石，发挥振动作用对地基土的压实与挤密作用，提高原有地基土的密实度，此种地基处理方式的加固效果极为明显，可以有效预防沉降等现象的发生。

3.4旋喷注浆技术

旋喷注浆技术往往在软土地基的处理中应用较为普遍，其应用效果极为明显，实现了地基加固，且可以实现防水与堵水等。在实际的施工过程中，其操作简单便捷，是很多房屋建筑工程中软土地基处理应用较多的技术。工程人员在应用此技术之前，需先根据工程的实际情况，测量开挖深度，借助于电钻等设备进行开挖钻孔，随后将喷嘴注浆管与电钻钻孔底部相连，将高压浆液逐步注入已经挖好的钻孔内，实现碎石块、浆液的完全混合，提升桩体本身的强度。

3.5振动沉管技术

振动沉管技术往往在软土地基的处理中效果更为明显，尤其是多层房屋建筑桩基搭建中，振动沉管灌注桩施工的加固效果明显，提高了地基基础结构的稳固性。首先，应用锤子等振动设备敲击、振动沉管灌注桩，使得钢筋混凝土桩尖等可以插入土体内部，形成桩孔。其次，将钢筋骨架等放入桩孔内，对其加以混凝土浇筑。这种处理方式提高了桩基结构的稳固性，且操作相对简单。

结束语：

综上所述，在进行地基建设过程中，地基的质量是整个施工工程单位的重点建设项目，其中对整个工程的安全性以及质量有着重要的影响。在进行施工过程中，要对地基的处理产生足够的重视，这样才能够提高工程的施工质量。本文对地基处理的特点以及相关处理技术进行了简要的阐述，其中如有不足之处，望多多指正。

参考文献：

[1]马志峰.房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].科学技术创新，2019（16）：155-156.

[2]熊培涛.房屋建筑地基基础工程施工技术要点[J].技术与市场，2019，26（02）：146+148.

[3]林兴敏.现代房屋建筑地基基础工程施工技术的探讨[J].低碳世界，2015（01）：214-215.

[4]韩新利.现代房屋建筑地基基础工程施工技术探究[J].山西建筑，2012，38（25）：93-94.

[5]杨舟海.现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].价值工程，2012，31（22）：108-109.

论文作者:杨吉超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/222141f9679a9edb4647a104.html