# 关于电线电缆技术文件采用Excel编辑的心得体会论文_王迎欣

（广东电缆厂有限公司 广东佛山）

摘要：利用Excel编辑电线电缆的技术文件，可以准确无误的根据相关标准规定，进行高效的编写，不仅阅读清晰，方便保存，而且excel占用空间小，可以拷贝在手机里面，方便携带。

关键词：准确；高效；清晰；保存；携带。

Experience of using Excel to edit technical paper on wire and cable

WANG yingxin

Abstract：The use of Excel edits the wire cable technical file，can be accurate according to the relevant standards，carry on the efficient writing，not only reading clearly，easy to save，and Excel occupies small space，can copy in the mobile phone，easy to carry.

Key words：Accuracy；Efficient；Clear；Preservation；Carry.

0引言

上世纪末，很多电缆厂的技术文件还是手写的，不仅效率太慢，书写太累，而且错误几率很大，稍有不慎写错还要重新修改。尤其是一些关键的数据，由于劳累过度，没有审核出来，发放到车间，生产之后才知道是错误的，那么对公司损失是很大的。

采用Excel办公软件编辑技术文件，只需要按照公式编写，按照公式审核，那么电线电缆的头尾工序的数据都是不会错误的。还可以在生产工序《工艺卡片》上插入产品结构图纸，不同颜色标注关键点，印字内容增加LOGO等信息，方便指导员工操作，同时有利于员工检验本公司产品各参数是否符合要求。本文详细介绍采用Excel编辑技术文件的相关公式和应用。

1 绞线工序

绞线工序主要是把绞合单线按照一定的节距、方向绞合一条导体的工艺方法。比如GB/T 1179-2008铝绞线、钢芯铝绞线等架空导线绞合之后就是成品。下面以钢芯铝绞线为例介绍几个项目：

1.1单线偏差

根据标准规定铝单线直径d≤3.00mm，公差±0.03，单线直径d＞3.00mm，公差±1%d，车间实际工艺控制要严于标准，可以控制为：d≤3.00mm，公差±0.02，单线直径d＞3.00mm，公差±0.03，那么套用公式为：=IF（AI9<=3，"±"&0.02，"±"

&0.03）。绞线单线偏差计算公式演示见表1

表1 绞线单线偏差计算公式演示

1.2绞合节距

根据标准规定，工艺可以设置外层节距比为10.5-13.5倍，那么套用公式如下：=ROUND（AO9*10.5，0）&"～"&ROUND（AO9*13.5，0）。绞线节距计算公式演示见表2

表2 绞线节距计算公式演示

1.3材料用量

表3 绞线材料用量计算公式演示

根据圆的面积和铝的比重套用公式如下：=AI9*AI9*3.14/4*AG9*1.02*2.706。绞线材料用量公式演示见表3

2 挤塑工序

挤塑工序包含绝缘、内衬和护套，有挤压和挤管两个挤出方式，关键的数据就是挤出外径标称值、挤出外径工艺范围、火花试验、材料用量，下面我们以布电线为例介绍如下：

2.1挤出外径标称值及挤出外径工艺范围

表4 挤塑标称直径和工艺范围计算公式演示

根据标准规定厚度为t，绝缘最薄点为0.9*t-0.1，工艺控制厚度为t～1.05*t，那么绝缘挤出外径标称值及挤出外径工艺范围套用公式为：=F16+2.05*G16和=ROUND（（F16+2*G16），2）&"～"&ROUND（（F16+2.1*G16），2）。挤塑标称直径和工艺范围计算公式演示见表4

2.2火花试验电压

表5挤塑火花试验电压计算公式演示

根据标准规定绝缘厚度范围内有不同的工频火花试验电压，不用一个一个输入，只需要按照下列公司下拉即可。=IF（G11<=1，6，IF（G11<=1.5，10，IF

（G11<=2，15，IF（G11<=2.5，20，IF（G11<4，25）））））挤塑火花试验电压计算公式演示见表5

2.3材料用量

根据《电线电缆手册1》导体绝缘挤包采用挤压式生产应计算嵌入面积，根据外层6根、12根的嵌入面积公式。

表5挤塑材料用量计算公式演示

=IF（C15=7，（F15+G15）*G15*1.45*3.14*1.025+1.263*E15*E15*1.45，IF（C15=19，（F15+G15）*G15*1.45*3.14*1.025+2.022*E15*E15*1.45））直接下拉即可。挤塑材料用量计算公式演示见表5

3 成缆工序

成缆和绞线类似，但是成缆不仅有等芯，还有不等芯，我们就以3+1不等芯为例演示如下，根据GB/T 12706.1-2008附录A的公式，有一根小截面电缆的计算外径为：Df=2.42（3DC1+DC2）/4，但是随着电缆品种的增多，有些3+1结构不适合本公式，比如橡套电缆3*300+1*25，充电桩电缆3*35+2*0.5，按照此外径公式计算比3芯外径还要小。所以我们为了提高编写效率，就要设置条件公式。电缆结构图见图1-图4

图1 DC1=2.07DC2 图3 DC1> DC2 > DC1/2.07

图2 DC1>2.07DC2 图4 DC2> DC1

经过图纸推算，当DC1≥2.07DC2按照3等圆计算，当DC1＜2.07DC2按照Df=2.42（3DC1+DC2）/4计算。=IF（2.07DC2<= DC1，2.42（3DC1+DC2）/4，2.16*DC1），填充类似，不再演示。

4 塑料生产配料工序

电缆用塑料的质量好坏直接影响下工序的生产速度、产品外观和材料性能，其中配料工序至关重要。多配、少配、漏配，误差太多都必须要加强监督。采用计数电子秤可以对配料工的每一个数据进行保存，但是配料顺序会有所变化，有的人习惯累加，有的人喜欢中途清零，如果靠眼力查看，那么查看速度比配料塑料还要慢很多倍，采用Excel数据处理，仅需要几分钟就可以把当天上万个数据进行分析判断。例如，某个配方有8种小料分别为：5.6、6.0、6.4、0.8、0.15、1.8、1.8、3.2。两班配料工数据见表6：

表6 两班配料工数据表

根据他们的称重记录可以判断，甲班采用累加方式称重，乙班中途清零两次，只要在换算单位重量第一项套入公式：=J21642；第二项套入公式=IF（J21643<J21642，J21643，J21643-J21642）；在配方设置重量套入公式：=IF（K21642<0.19，0.15，

IF（K21642<1，0.8，IF（K21642<2，1.8，IF（K21642<3.4，3.2，IF（K21642<5.9，5.6，IF（K21642<6.3，6，6.4））））））。就可以轻松判断，有没有多配、少配及误差超大现象。如表7、表8。

表7 乙班配料工数据处理后演示

表8 甲班配料工数据处理后演示

5电缆盘容量计算

电缆交货周转离不开电缆盘，有时候为了提高效率，满足出口线装柜，防止异形电缆弯曲半径太小，需要重新设计电缆盘，比如：加宽加长电缆盘，大小筒体直径电缆盘等等。

套用公式：=（3.14*0.95*（$E34/G33）*（

（$D34+（（$C34-$D34-2*$F34）/（2*G33））*

G33）*（（$C34-$D34-2*$F34）/（2*G33）））/

1000）。可以轻松根据电缆的直径和长度，设计最合适的盘具。

6结束语

灵活运用Excel编辑电缆技术文件，处理分析数据、可以让技术人员更轻松的对电缆进行过程监控，分析潜在的质量风险以及提高产品追溯效率。

参考文献：

[1]王春江 电线电缆手册1

论文作者:王迎欣

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/222da490204579c78ff91353.html