# 浅析石油井下修井作业管理方法及修井技术论文_张晋峰

中国石油长庆油田分公司第六采油厂砖井采油作业区 陕西省榆林市 710200

摘要：石油井下作业的特点包括：环境恶劣、条件艰苦、流动性大、危险性大、多工种协同工作，装备、设施类型多等，石油修井作业易发生井喷、中毒、人身伤亡、火灾核爆炸等安全事故。由于石油修井作业事故复杂性、多变性、突发性和危险性等特点，对工作人员的人身生命造成威胁，所以，石油修井作业管理一直是关系到石油行业安全的主要问题。

关键词：石油工程；井下作业；修井技术；工艺

在石油施工过程中，必须在国家的有关规定和标准下进行施工。在现代社会发展的条件下，需要把实际情况和施工过程结合起来，分析总结出施工过程中有可能会出现的问题，并提前讨论出解决方案。而且我国在石油工程的有关技术实施模式上仍然存在缺陷，所以必须加强核心技术的创新工作，也不能忽视石油工程中的安全问题，积极推进优化施工程序，为油井的相关工作打好基础。

1井下修井作业的原则

要开展任何工作，都需要按照一定的规则和制度来进行，而且还需要与实际情况相结合，更全面的解决有关问题。如果能做到这些，就可以大幅度地提高工作效率和工作质量。基本原则主要分为三个方面：第一，完整性原则。在大修期间应用完整性原则，并且通过加强对油层的保护，可以增加油的提取。第二，应遵循安全原则，因为尊重安全原则可以使我们能够避免事故的发生并确保安全和有效地执行石油替代作业。第三，环保原则，经济发展往往是以牺牲环境为代价的，所以人们要进行有关开发就必须要付出代价，我们不能忽视第一次污染和管理，但我们必须应用原则对整个工程进行环境保护，并加强井的环境保护，避免其受到污染。我们只有坚持上述基本原则，才能促进油井大修作业的顺利开展。

2井下作业修井技术的应用

2.1井下落物的打捞技术措施

在各种井下故障中，井下物体脱落的可能性极高，而这已经成为比较常见化的项目。在正常情况下，传统的打捞工具可以顺利的打捞起掉落物体，并且相应操作的复杂性通常较低。然而，有些情况下井下打捞的复杂性很高，相应的救援难度明显增加。因此有必要优化传统方法，也就是说必须使用组合工具来执行救援操作。例如，在某号井中，必须保存三种类型的物体：直径为8.9cm的油管，直径为15.2cm的扶正器和直径为11.6cm的砂滤器。要保存的物体半径很大，与身体接触的部分有沙子，很难以通常的方式完成任务，并且要打捞物体，有必要反复重复套铣、倒扣。因此，本次打捞决定采用以下方法：冲洗鱼的顶部后，使用地下液压力释放地图，将鱼管放入井中，并将提升载荷增加到200kN，然后在石油管道内进行加压处理。压力处理的数量级顺序依次为为10，14，18和20MPa。如果压力达到18MPa并且压力突然下降，则停止泵运转，并抬起打捞管。如果填充现象持续存在，继续施加提升载荷，该值为200kN，并重复上述加压操作。在反复四次之后，可以成功地逆转卡顿现象，并且可以完全救援上述物体。这种打捞方式可以在一次操作中完成任务，大大缩短了回收时间，将回收次数减少了7倍，节省了8万元。

2.2对修井技术进行优化和审查

第一，压裂的工艺过程。在压裂过程的先前应用中，压裂方法为单层压裂，并且压裂装置是油井的一部分。然而，随着压裂过程的发展，压裂方法允许多层破裂，并且在压裂物体中，整体裂缝成为新的压裂对象。同时，由于科学技术的发展，在选择过程中，许多新的压裂液已经被开发了，这些压裂液的污染程度较小。因此，有效利用压裂过程在修复油井过程中可以为石油资源提供了更好的保护。第二，试油测试工艺。试油测试广泛用于换油工作。在特定的申请过程中，必须不断改进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在这方面，有必要从新兴的测试方法开始，例如联合测试，并更新测试过程，可以使用高压，硫测试方法等完成油测试。同时，在优化测试过程时，有必要更新硬件以确保硬件的质量和改进，从而为提高过程质量创造条件。可以为油井测试的发展奠定坚实的基础。第三，井控新工艺。在井下修复过程中，检泵和清砂等井控措施的实施起着重要作用，有助于井下控制工作的实施。在进行井控过程中，工具和井管理设备得到了全面优化。因此，有效地控制油气层非常重要，可以将井下操作的污染程度控制到最小。此外，在井下控制过程中，井控新技术的应用也可能取代压井工作，因此，采取优化井控新技术的使用这个措施非常重要。

2.3实施井控管理的措施，确保井控的安全

2.3.1提高相关人员的操作技术水平

石油企业为修井工作人员提供定期的安全技术培训，这样可以使修井技术人员及时更新和完善自身的专业知识和技术技能，还能提高工作人员安全意识，在工作环境中及时指出问题并纠正错误，可以大幅降低安全事故发生的概率。企业安全监管部门需要建立“责任到人”的制度，所有设备都有专门责任人或责任部门，每个人都对其负责的设备负有安全责任。这样一方面可以让工作人员严格落实设备的安全管理，减少因为人为原因造成的安全事故；另一方面，在发生事故时，可以在第一时间找到安全负责人从而分析事故原因，为安全事故分析节省了时间。“责任到人”制度还可以提升修井相关人员的安全责任意识，只有相关作业人员意识到修井作业安全的重要性，才能在工作中更加认真负责，从根源上避免人为事故的发生。

2.3.2规范施工方案

科学合理规范的施工方案是井下施工作业的必要前提，也是保障作业质量和安全的重要举措，因此完善规范的施工方案是石油井下修井作业管理中必不可少的一项工作。首先，施工方案要因地制宜，制定方案的施工小组应到施工现场了解现场的环境情况、地质情况、设备情况等，掌握全面后制定完善、合理、适用的施工方案。其次，首次完成的现场施工方案要严格遵守审批流程，通过技术人员和经理的审核，核实现场情况是否一致，若发现问题应及时修改完善施工方案，直至合适为止。最后，在施工结束后要严格切实地进行施工效果的试验和评价，如若检验有安全隐患或生产隐患，应及时采取预防措施，而不能待故障发生时再进行补救。科学、合理、完善的现场施工方案是石油井下修井作业高质量、高保障完成的基础。只有重视现场施工方案的制定，才能减少施工现场产生的突发情况，并提高施工作业的效率。

2.3.3强化作业过程控制

石油井下修井作业是一个多工种协同才能完成的工作，任何一个环节出现问题都将影响整个工作的进行。所以，必须全面分析并控制作业的参与人员、施工设施、现场环境、消耗原料以及及时的现场检测，利用有效的方法提高施工的质量和安全。

4结语

因此，有关的石油工程可以为整个中国社会的经济快速和有效发展做出贡献。有必要加强对审查设备和设施安全的控制，使工作人员能够及时发现相关问题，并运用正确、合理的方法来进行解决。在现阶段的石油工程背景下，有必要对修井技术水平进行提高，以提高有关石油项目的质量。技术创新可以有效地提高油井的石油产量，为社会的经济发展提供良好的能源基础。但是，由于在地下工作中的修井技术还有很多问题没有被发现和解决，因此降低了石油工程的生产效率。所以，有必要研究新的工艺流程，以有效地改进修井技术。

参考文献：

[1]党韩.石油工程井下作业修井技术现状及工艺优化[J].化学工程与装备，2018（3）：225-226.

[2]冯保.探究井下作业修井技术现状及新工艺的优化[J].化工管理，2017（34）：223.

论文作者:张晋峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22320ca3112680a8d8646c44.html