# 浅谈制约煤矿机电运输安全的因素及预防措施论文_杨伟

(中煤晋中能源化工有限责任公司白羊岭煤矿 山西省晋中市 045300)

摘要：机电设备的运输安全是煤矿企业安全生产的重要保证,随着矿井采掘的逐渐深入,煤矿机电运输系统的战线逐渐拉长, 特殊要求逐渐增多,技术性逐渐增强, 一旦煤矿机电运输系统发生故障, 则可能促使安全事故的发生,不仅对矿井工作人员的人身安全造成极大的威胁,而且可能造成矿井生产中断,影响矿井的正常生产活动, 进而对煤矿企业的经济效益产生不利的影响。本文对制约机电运输安全因素进行了分析，并提出煤矿机电运输事故的预防措施。

关键词：煤矿机电；运输安全；影响因素；防治措施

当前我国众多大型煤矿企业都是通过合并某一区域内的小型煤矿而发展壮大起来的，因此在管理上存在混乱的现象。原有的小型煤矿不具有较高的管理水平，尤其是设备较为陈旧，虽然在合并后有了一定程度的改善，但是这种改变仍然不能满足生产活动的需要，即使有了一定程度上的提高或升级，也依然潜在着安全隐患。为了保证机电运输的安全，为了人们的生命财产安全，为了我国煤矿事业的长远发展，就一定要从根本上解决影响机电运输的问题，保证生产活动的安全。

一、煤矿机电运输安全管理的现状

近几年，煤矿机电运输的安全管理工作已经引起国家领导人的高度重视。从煤矿机电运输的事故在全国的发生频率来说，它在煤矿事故发生的总数中所占的比重排名是靠前的。根据全国煤矿事故发生的原因分析，因为机电运输造成的事故在全国煤矿事故中名次排到了第四位。根据机电运输事故发生以后的受灾情况，可以将事故分为：造成重大经济损失、造成重大人身伤亡、较小事故的发生等。造成重大人身伤亡基本上都是由于瓦斯爆炸发生引起的，而瓦斯爆炸发生的原因是电气设备和火花引起的。所以说煤矿机电运输的安全问题关系到整个煤矿行业的生产问题，必须引起足够的重视，加大各种自动化设备和监控系统的投入，进而减少事故的发生。

二、制约机电运输安全因素分析

1、制约煤矿机电运输安全的工作环境因素

（1）环境以及用电影响。机电设备通常的工作环境是在井下，众所周知，井下的环境较为稀薄，并且二氧化碳居多，由此形成的易燃环境造成了潜在的危险。当空气中容易发生燃烧的瓦斯含量超过规定的标准时，发生爆炸的几率就会大大增加，进而就会导致机电运输设备的安全性受到影响；除此之外，空气中同样含有大量尘埃，当固体尘埃的指标过高时，润滑系统中的润滑作用就不能得到有效的发挥，也就无法保证生产环境的安全。另外，井下空气中的水分相较于地面上空气中的水分含量过高，在潮湿的环境中，机电运输设备也容易受潮，进而会对电路的绝缘性能造成影响，一旦遭受腐蚀，设备就很容易损坏。同时，在安装井下设备时，由于通道内过于狭窄，一定程度上影响到了电气设备的安装直至检修等各个环节，在这一过程中，还会发生触电，因此应该将这一个环节的工作重视起来。

（2）制约设备工作的空间因素影响。如井下环境狭窄，不利于大面积的开展施工，所以机电设备在工作时的环境受到众多不利因素的影响。要想使机电设备在狭窄的空间内运行，就需要经常进行安装与移动的工作，如果这类工作不能顺利地完成，就无法进行随后的工作，进而对整体的安全性也是一项挑战。另外，要想平行的将几台运输设备同时在有限的空间内开工，不光困难重重，而且相互之间的影响因素较多，不好控制，如果出现更为复杂的坡度或弯道，就是难上加难，影响运输的安全性，同时对工作人员的人身安全也会造成影响。

2、制约煤矿机电运输安全的人为因素。在众多影响煤矿运输的影响因素中，包含主观方面以及客观方面的因素。主观方面主要是由于相关工作人员没有树立起安全的防范意识，没有将安全最为工作中的第一要素，心存侥幸心理往往是造成安全事故发生的“第一杀手”。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要表现在工作中的操作不到位，或是偷工减料而进行违规操作，这样做伤害的不光是自己，还有企业与国家。另外，长期存在的一个问题是工作人员非专业出身，并且没有经过专业的培训就急于上岗，煤矿机电运输是一项技术性很强的工作，招收一些没有专业技能的人员实施作业，本身就是错误的。甚至于一些管理者为了缩减开支将非专业人员取代了专业人员，这样对安全生产造成的影响是无法估量的。还有的企业没有将安全基础工作做到位，各个环节之间的衔接不当，甚至出现薄弱之处，有些设备在出现问题的情况下仍然得不到有效的检修，已经老化的设备无法与先进的技术相匹配，同发达国家的差距更是不言而喻了。最重要的一点是，当前安全建设的理论与实际情况不吻合，由此造成工作人员即使参加了培训，也完全应用不到生产活动中，还浪费了大量的时间。究其原因是因为当前培训的人员不了解实际操作过程，他们的讲解以理论知识为主，如果不能将理论与实践相结合，那么培训再多的次数也是徒劳无功。

三、煤矿机电运输事故的预防措施

1、优化井下环境。在煤矿机电运输作业中，需要不断改善矿井下的工作环境，从而降低煤矿安全事故发生的概率。首先，煤矿企业需要在矿井下建立良好的通风系统，保证矿井环境的干燥，防止由于空气潮湿造成机电设备线路老化、短路等情况出现，同时还能降低井下二氧化碳含量与瓦斯含量，降低矿井发生爆炸的概率。此外，煤矿企业还需要在井下安装除尘设备，以减少矿井环境中的尘埃含量，保证煤矿机电设备的安全平稳运行。

2、加强煤矿用电管理。在煤矿机电运输设备的管理中，企业需要做好用电管理，保证电力的正常供应，避免由于电路问题造成重大安全事故的发生。在煤矿生产的用电管理中，管理人员需要做好日常的用电管理工作，加强对井下线路的维护。要定期检查供电线路的绝缘层，发现电力线路绝缘层断裂、导线外露时，管理人员需要迅速关闭电力供应，并立即安排专业的电力维修人员进行电力线路抢修。管理人员还需要加强对电力系统的检查力度，增加检修的频率，保障电力系统的安全稳定运行。

3、加强对员工的专业培训。在煤矿机电运输作业前，煤矿企业首先需要对电力维护人员进行上岗培训，提升电力维护人员的专业技能水平。其次，煤矿企业需要对煤矿生产人员展开安全知识培训，使煤矿生产人员认识到煤矿生产安全管理的重要性，树立“安全第一”的生产观念。对于需要具备专业知识的岗位，例如煤矿机电设备操作人员，需要检查操作人员是否持有相应的资格证，在操作人员上岗前，还需要对操作人员进行上岗培训，保证操作人员了解煤矿机电设备的操作环境，从而减少操作失误的情况发生。对于煤矿企业的培训工作，需要尽量将培训的理论知识与实践结合在一起，提升培训的实用性。

随着科技发展，煤矿开采中的机械化程度也日益提高。而煤矿机电运输设备作为煤矿生产的核心，对煤矿机电设备进行科学的管理是实现煤矿安全生产的重要工作。煤矿企业必须不断加强职工的安全教育和培训，以健全的安全管理制度来保障机电运输设备能得到科学维护，同时企业也应加大资金投入来保证机电运输检查的力度，在保证机械正常运转的同时保证经济效益，这才是企业的长远发展之路。

参考文献：

[1]李吉兆.制约煤矿机电运输安全的因素及对策———以郑煤集团郑新煤业公司为例［J］.河南科技，2012，(13)37．

[2]刘斌.浅谈关于煤矿机电运输安全管理中出现的问题与对策［J］． 科技与企业，2012，( 16) : 64．

[3]李伟.浅谈煤矿机电运输存在的隐患与防治对策[J].科技信息(科学教研),2012,(17):64.

[4]何新洲，陈永学.制约煤矿机电运输安全的因素及预防[J].煤炭技术,2012,(04):17.

[5]韩勇军.煤矿机电设备安全管理对策研究[J].科技情报开发与经济,2013,(15):28.

论文作者:杨伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2240e3d53293bd7063647192.html