# 浅谈建筑给排水施工管理论文_李迈蒲

身份证：23020419851226XXXX

摘要：随着当前科学技术的不断进步，人们生活水平的不断提高，建筑给排水施工技术已经取得非常明显的进步。给排水施工可以实现对资源的优化，提高资源合理使用效果，对人们居住的舒适度具有至关重要的作用。在进行建筑给排水施工施工的过程中，施工人员要对施工信息进行全面分析，对建筑给排水进行全面控制，确保从本质上提高建筑给排水施工技术管理效果。文章详细介绍了我国目前建筑行业给排水施工中存在的问题，对建筑给排水施工管理的控制重点进行了阐述，并对加强建筑给排水工程施工中的质量与验收管理工作进行了探讨。

关键词：建筑；给排水工程；施工管理

1建筑给排水施工中存在的问题

1.1施工过程中工艺粗糙造成的问题

由于施工工艺粗糙造成的问题，如水管连接处渗水，设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等；建材质量不过关造成的现象，如材料进场不按规定验收，造成使用时水管开裂，水嘴、阀门关闭不严；设计考虑不周造成的现象，如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等；在建筑设计时，对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算，致使在实际安装操作时接口不准，设备位置不准，坡度、标高、位置发生偏差，有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明，造成施工质量不合标准等，有些单位为降低工程造价，忽视工程质量，片面压低造价，导致施工单位购买劣质产品。

1.2建筑给排水施工暗装管道管理问题

建筑给排水施工过程中，暗装管道是必不可少的一项环节。在这个施工过程中存在的问题有：一是在暗装管道施工过程中，对于管道接口施工人员没有做好防护，没有对水泥砂浆进行密实，给后期维修还来很大的困难；二是对吊顶和管道井的暗装管道进行铺设时，施工人员操作随意，不能严格按操作规程规定的施工要求进行施工，致使管线布局不合理、预留暗装管道尺寸不合适等问题时有发生，这样也给建筑给排水施工过程带来了很大阻碍。

1.3预留空洞、预埋件问题

由于在工程施工中土建与给排水专业缺乏必要的配合，设计上不够完善，大量的预留预埋洞口位置不准确，后期施工中容易造成打凿洞口等一系列质量缺欠。预留孔洞应当与土建施工同步进行，在土建装好分层模板绑扎扎钢筋时，按设计图纸在混凝上楼板、梁、墙上标好预留孔、洞、槽等管道及设备的位置标高尺寸。

2 建筑给排水施工技术管理

2.1建筑给排水施工布置原则

建筑给排水施工管线布置要求：通风管路、热水管路、保温管路设置要保证在施工环境上层，液体管路、冷水管路、不保温管路一般设置在施工环境下层。建筑给排水施工布置原则要求要将主干管路布置在施工前方，分支管路布置在主干管路后方；将大口径管路布置在施工前方，将小口径管路布置在大口径管路后方；将无压力管路布置在施工前方，有压力管路布置在无压力管路后方；在进行施工的过程中，施工人员要对建筑给排水施工布置原则进行全面分析，严格依照建筑给排水施工布置原则标准进行布置，提高布置效果。

2.2严格材料、设备质量控制

给排水施工所需材料、设备，在施工前由施工单位填写《工程材料使用报审表》，为保证材料、设备的质量以及各种性能指标符合技术标准要求，应安排采购部门统一进行采购和管理。应依据排水设计施工图规定的规格、型号等以及施工要求进行采购，所选购材料、设备必须具备合格证、质保书以及相关检测报告等相关认证资料，特殊材料需经相关质检部门检验合格后方可使用，所有运至施工现场的材料和设备，均必须做好防雨、防潮等保管防护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3室内给水管道安装施工质量管理

隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范，并办理验收手续，符合标准方才接收，以杜绝隐患；管道及管道支座严禁铺设在未经处理的松土上，这会由于地势高低不一导致设备安装高低不一，导致断开，破损等；给水系统竣工后或交付使用前，必须进行吹洗，保证管道清洁投入使用和用水安全。

2.4室外给水管网

小区道路及车行道路下面设置的井室应采用重型井盖与井圈，井盖与路面齐平。未通车区域井室可采用轻型井盖与井圈，井盖高出地面在5厘米以上，并用水泥砂浆做成向外2%的下坡。井室的砖墙不得直接安装重型井圈，而是在砖墙上做一层细石砼垫层，防止压坏砖墙。

2.5管道附件及卫生器具给水配件的安装施工质量管理

（1）管道附件安装要注重质量选材，自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范。（2）自动喷洒和水幕消防装置头安装应在管道系统完成试压和冲洗后进行，以防止堵塞和不能正常投入使用，同时应注意与土建吊顶和装饰施工的配合。

2.6给排水、湿式喷淋消防工程的监控管理

审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施，帮助施工单位完善质量保证体系；施工之前要做好专业图纸会审，核查与土建、电气等之间存在不存在故障；对进场材料的质检报告作出认真的审核，主要的设备、配件、产品都要标明清晰的出厂日期和质量合格证；参与工程质量事故的处理，组织施工单位办理移交建设单位使用。

2.7建筑给排水施工支架管理

（1）在施工过程中最好在金属制成的支架外加上非金属管套；（2）在对滑动支架进行检查的过程中，施工人员要保证滑动支架的灵活性，确保滑托和滑槽之间具有3mm到5mm之间的空隙；（3）施工人员要对施工现场的热伸长吊件进行设置，保证施工现场的进行控制，当对热伸长吊件进行处理时，施工人员要采取吊杆热膨胀处理；（4）管道架设要保证将吊架固定在建筑结构的有效部位，降低结构对建筑安全的影响；（5）对建筑固定支架和管道之间的衔接性进行提高，加强支架对管道固定的牢固性和稳定性

2.8落实跟踪监理

在给排水施工的过程中，监理人员要做好跟踪监控，以更好的督促承包商，按照施工程序进行规范操作，要向全部参与施工的人员提出明确的质量要求，由全部施工人员来一同提高工程的质量。要切实注意承包方在施工准备的各个阶段，是否对影响给排水施工质量的因素，做出了排查和更换，以保证施工质量的提高。

3施工时应该注意问题

3.1在建筑主体施工阶段给排水专业施工人员要密切配合土建做好预留洞、预埋件、预埋管的工作，确保符合要求。一般来说，安装在一般楼板处的套管，其顶部高出装饰地面20mm即可，而安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，套管底部应与楼板底面平，安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面平。施工完成前要将各预留管、口临时封堵好。

3.2做好隐蔽施工工作。给排水系统的管材、管件以及设备的质量必须符合设计施工规定的要求，应认真检查管道是否畅通后，再确定进行施工，施工完毕后再复检管道是否畅通；隐蔽工程的给水管道必须严格通水检测，安装完毕后的给水管道依据相关规定标准要求采取加压试验进行检测。隐蔽之前依照图纸要求检查各方面是否遗漏，安装位置、操作方法等方面是否满足设计的规范要求，经过水压、闭水和灌水试验，并通过验收合格方可进行工程的隐蔽工作。

4结论

随着科学技术的发展，生产工艺的不断改进和提高，对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。所以给排水施工过程中，加强给水、排水管道工程的施工管理，提高施工技术水平，确保工程质量，做到安全生产，节能减耗，提高经济效益。

论文作者:李迈蒲

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2253263e15f288899f1ddf90.html