# 城市市政给排水管网的优化配置与管理探讨李振宁论文_李振宁

摘要：社会经济的发展带动了工程建设事业发展、加速了城市化进程的步伐。当前建筑行业发展空间更为广阔,人们对市政排水工程也给予了更高重视。作为市政工程的基础性组成部分,给排水管道工程质量不仅直接关系到人们的日常生活,而且对城市正常运转有着绝对性影响。尽管我国建筑施工技术水平有了显著提升,但市政给排水管道工程依然存在一定的质量通病。在这种情况下,设计师应基于实际情况合理设计市政给排水管道工程,施工人员应严格按照规范制度开展给排水管道施工作业,共同努力提高市政给排水管道工程质量。

关键词：市政给排水；管网优化配置；管理

前言

通过科学合理方案对给排水管网进行相应优化配置和管理,不仅能极大程度提高给排水系统工作效率,还可以极大程度上减少其工作过程中运行成本。因为我国针对给排水管网系统的相关单位发展较晚,发展速度也是相对比较迟缓,所以在日常一些此类项目施工过程中产生了许多问题。给排水管网施工中如何优化配置及管理问题需要相关市政单位足够重视此类事情,同时是相关管理给排水部门需要重视的问题。

1市政给排水管网设计

1.1污水管设计

城市污水中有许多塑料、纤维等漂浮物,增加了市政给排水管道疏通与清理难度。大量漂浮物被拦截在抽升泵站的格栅间,部分体积较小的漂浮物可经由格栅流入泵房内部,这是堵塞与损坏水泵叶轮的主要原因。当前我国市政给排水工程一再地缩小格栅间距,但由漂浮物造成的堵塞问题却一直未得到解决。因此在设计污水管道时,建议设计师将简易拦污格栅设置在小区污水管道入口部位,并由相关工作人员负责定期清理,从源头上对城市污水中的漂浮物进行控制,以免其进入市政管网,从而减少市政管网维护管理工作量。

1.2污水处理能力设计

污水污染是城市环境污染比较重要组成部分。直接排放污水是污水问题产生的直接原因。当前我国大部分城市都未能达到100%的污水处理率。而在对城市污水处理能力、环境综合治理能力进行衡量的过程中,污水处理率又是一个重要指标。因此,设计师在设计污水管道时要对污水处理效率、处理能力进行综合考虑,以此实现城市污水处理系统集污能力、服务范围的进一步提升。针对雨水管道与污水管道的设计,做好截流、分流设计非常重要；而在设计污水处理厂城市河道下游的排放口时,尽可能利用河流对污水进行稀释,从整体上降低城市污水的污染程度。

1.3雨水管道设计

在市政给排水管道工程运行过程中,河道是雨水的主要排放处。通常,设计师会在雨水管设计中采用淹没式出水口设计,出水口高度要比整体水位低,这主要是由于地形限制造成的。此外,如果没有将闸门设置在出水口位置,往往会引发河水倒灌问题,当水流速度降低时,雨水管道的排水能力也随之降低,长期会出现积水问题,对城市的道路交通系统造成不良影响。

2城市市政给排水管网的优化配置

2.1管网分区

社会随着经济的不断发展进步,各个城市道路创新建设,这样就使得排水管网建设与管网分区就变得越来越重要。在对排水管网进行管网分区管理过程中,我们会发现目前的管网分区以及资源优化方面都还有许多不足待改进之处,需要进一步研究分析更好的解决方案,上述这类问题如果不加以更好解决,会对后期市政给排水工程的质量和竣工后的正常运行带来诸多阻碍。

2.2管线的优化

针对给排水管线的设计工作,前提要设计出合理的优化方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果在原管线的基础之上进行扩建或者改良时,需要借助原管线特有的属性,随后进行创新和改进,在此过程中,相关技术人员要根据实际情况进行新管道的设计,一般情况下可以将新管道的设计分为两个方面:第一是通过增加原有管道的直径的方式来设计出新管道；第二是直接设计出一个新的横截面的管道。如果在给排水系统正常运行的过程中,出现有故障的管道,需要相关管理人员对故障管道及时更换,保障给排水系统的稳定运行。

2.3管道位移优化

在市政给排水管道设计与施工过程中,管道位移主要是由于测量误差导致的。管道位移会带来倒坡、积水一系列问题,这些同样是市政给排水管道工程质量通病。基于此,施工人员必须认真、详细阅读施工测量规范的基础上展开作业,复测工作要做好,从而对测量误差进行最大化控制。在测量验收过程中,验收人员需按照样桩测量和验收。而在施工放样过程中,工作人员必须深入、全面考虑施工区域的水文地质条件,测量及复核要反复进行,这也是减少测量误差的重要方式。

2.4管材优化选择

通过对管材的优化选择,充分降低供水工程的成本支出以及管网运行合理的经济性。通常情况下,对于给排水管道系统中所应用的管道类型主要分为三种:球墨铸铁管、钢筋混凝土管和钢管。随着科学技术的不断进步,对于应用的给排水管道又多出了几种类型的管道,其中包括了塑料管和复合管。在实际的给排水系统建设的过程中,相关施工人员要根据事先准备的设计方案按照管道的各项标准对管材进行选择,同时引进更加先进的科学技术,从而保障给排水系统的安全性和稳定性。

2.5施工过程

在给排水系统的建设过程中,包括了管道深度和基础支持等管道的建设内容,在此过程中,需要重点考虑的是管道项目的成本以及管道深度问题,此时土壤外部属于封冻区,所以其大多数情况下是受该区域以外的管道的强度的影响。既然有封冻区,就存在非严寒的地区,后者决定的管道深度普遍受多种因素影响,主要有管道自身的直径大小、管道外部所承受的压力等等。在给排水系统施工的过程中,我们也不难发现金属管道的存在,对这该种管道的覆土厚度要控制在0.6米以上,除金属管道之外其他非金属类管道的覆土厚度控制在1.1到1.3米以上。所以,对于管道的深度的选择,不仅要考虑到外界环境是不是冻结区,土壤的冰冻结的深度也应放在考虑的范围内。

3市政给排水管网的管理

市政给排水管网的管理也是重点,针对市政给排水管网中所存在的问题,除了要针对管网进行优化配置外,还应该在管理方面予以加强。只有加强管理,才能更好地做到规范施工,约束人们的行为等,进而提高管理水平,加强对于施工质量的控制。这就要求有关部门的管理人员能够加深对于市政给排水管网施工的认识以及重视程度,严格地控制其质量,合理采用高科技的现代信息技术手段,建立可监控与调配的系统,以帮助人们实时的对地下管网进行排查,避免发生一些不必要的问题。其次,还要建立健全各种各样的质量管理制度,明确各个部门的职责与任务,从而加强人员方面的管理。另外,还要建立工程质量的检查制度,通过确立这种制度,就能使得施工更加规范,对于各个环节的施工质量都能加强控制。

结语

近年来,市政排水工程的数量也有所增加,但在建设的同时,给排水管网建设中存在的问题也让人们颇为头疼。因此,有关部门应针对这些问题,合理优化给排水管网设施配置,重视市政给排水管网管理,使给排水管网配置更加完善,这有利于降低成本、节约能源等,从而满足人们的用水和排水需求,从而更好地保证人们的生活质量。

参考文献

[1]陈锐，李胤龙，王小飞等．城市市政给排水管网的优化配置与管理探讨[J]．低碳世界，2015（2）:72，73．

[2]李佳音．城市市政给排水管网的优化配置与管理综述[J]．黑龙江科技信息，2013（28）:230．

[3]姜震宇.城市市政给排水管网的优化配置与管理探讨.数字化用户，2018，23（21）：234-236.

论文作者:李振宁

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/225abc19a05ab050fb2a5dfe.html