# 工欲善其事必先利其器——浅谈文物修复设备在工作中的应用论文_高学峰

内蒙古包头博物馆 高学峰

【摘要】文物修复工作是一项涉及多个学科的综合性工作，作为新时期的文保工作者，在继承传统修复技艺的同时，如何合理使用文物修复设备，提高工作成效，是我们每个文物修复工作者经常要遇到的实际问题。本文旨在通过几个常见的修复设备，抛砖引玉，简单谈谈文物修复过程中，如何合理的使用修复设备，达到事半功倍的效果。

【关键词】文物修复；修复设备；应用

一、概述

中国是一个文明古国，地大物博，历史悠久，中华民族在漫长的历史进程中，创造了丰富的科学文明的艺术文明。保存在地面上和地下的文物，不仅种类繁多，而且数量极其丰富。但是，这些年代久远的历史文化遗产，随着时间的流逝，都经受着不同程度的破坏和损害，如,金属文物锈蚀、陶器、瓷器破碎，出土的纺织品、纸张文物腐朽等等，所有这些历史文物都要进行抢救和修复才能长期地保存下去。

文物修复工作是一项涉及多个学科的综合性工作，作为新时期的文保工作者，在继承传统修复技艺的同时，如何合理使用文物修复设备，提高工作成效，是我们每个文物修复工作者经常要遇到的实际问题。由于每个单位文物的具体情况不同，资金、修复人员的配置不同，所购置的修复设备，以及应用方向也会有所偏重。本文旨在通过几个常见的修复设备，抛砖引玉，简单谈谈文物修复过程中，如何合理的使用修复设备，达到事半功倍的效果。

二、设备应用举例

1、超声波清洗机

超声波清洗机是较为常见的修复设备之一，被广泛的用于金属类文物的除锈以及陶瓷类、宝石类文物清洗等方面的工作。以青铜器除锈为例，传统除锈往往采用机械法，操作人员使用刻刀，手术刀，钢针等，通过摩、刮、挑等手法去除锈蚀。但这种方法劳动强度大，除锈效率低，通常不能完全去除锈蚀物。

目前比较广泛的作法是采用超声波清洗机除锈，它具有操作简单，省时省力的特点。其原理是采用超声波产生微机械震荡波，借空泡作用而发生高频冲击及振动液体，以高频反复进行，对被清洗物品上的污垢进行周期性的强力冲击，当被击物体的尺寸大小接近或者等于超声波波长时，就会发生共振现象，从而产生高压力，将附着在青铜器表面的锈蚀物振掉。因此，超声波能达到极好的清洗效果，大大提高除锈效率。此外，在操作过程中也可加入倍半碳酸钠溶液浸泡，通过超声波加速反应，在很短的时间内达到长时间的浸泡处理效果。

值得注意的是，用超声波法除锈，虽然简单、高效。在实际的使用中，还要注意以下问题。第一、对于超声波振幅大小的控制，振动时间的把握，水温的高低，添加清洁剂品种应用，剂量的多少，都需要我们在工作中总结经验，灵活掌握。第二、除锈槽的尺寸会限制了器物的大小，在选择时应充分考虑，条件允许的情况下，建议购置大小不同型号的清洗机以备使用。第三、青铜器除锈后需要快速干燥，否则可能会对青铜器造成二次损害。此外，近年来还有利用喷砂机、激光射线对青铜器进行除锈处理，可以达到很好的效果，在这里就不一一赘述。总之，新技术、新设备的应用给我们的修复工作提供了新的机遇和挑战，需要我们去积极学习掌握并应用于实际操作。

2、多功能文物修复台

文物修复工作，根据被修复文物的材质不同，经常要涉及到不同的操作，多功能文物修复台，正是以此为契机，集合多种功能与一身，便于我们的日常修复工作。以下，我以包头博物馆购置的XX型号修复台为例，具体说明。

该修复台整体采用优质钢材质制成，尺寸为1.5X0.86X0.78米。台面为加厚钢板构成，表面做金属拉丝处理。工作台中央有原型可升降旋转台。不使用时，其与桌面齐平。在日常工作中，我们可以根据需求，通过底部的升降摇杆，对其进行高度调节；此外，在破损文物的修补、上色环节中，经常需要变换器物的方向来完成下一步的操作。而旋转台的设计可以很好的便于我们对器物进行这样的操作，提高效率。在旋转台后侧配置了多角度可调节静音吸尘器。在文物修复过程中，特别是打磨、除锈、上色等操作时，常常会产生大量的有害粉尘、气体，危害工作人员的健康。吸尘器的设计，可以快速的清除工作中产生的有害气体和粉尘，净化室内空气，从而保护操作人员的健康。在旋转台右侧还配置有大口径可调节放大镜以及LED照明灯具，方便我们对破损文物进行进一步的观察，特别是对文物局部纹饰的处理方面，可以有效提高操作的精准度，是非常实用的设计。在修复台底部左侧配置有5层抽屉，用以放置不同的修复工具，右侧集成了电源、吸尘器、LED照明灯具的开关，同时还配有3组5向电源接口，以方便其他电动工具的使用，进一步提高了工作台的扩展性。

目前，除了上述通用性的文物修复台外，还有很多专业型的修复台，比如古书画文物修复台、丝织品文物修复台等等，这些工具的发明和使用，一方面它是修复工作者集体智慧结晶的体现，另一方面，合理运用这些设备必将对今后的修复工作起到积极的促进作用。

3、烤箱

在文物修复工作中，特别是金属类文物的缺损部位，经常涉及到翻膜操作。通常我们采用石膏翻膜法，制作好的模具要在干燥后才能进行浇铸操作。翻好的石膏模具在自然状态下风干，容易受到气候、湿度的影响，往往需要较长的时间，影响修复工作的进度。这时，利用烤箱则可以快速蒸发模具水分，大大缩短模具干燥的过程，为下一步的修复工作打下良好的基础。此外，青铜类文物在进行超声波清洗后，也需要及时对其进行干燥处理，否则极易对文物造成二次伤害。此时，利用烤箱可以快速的完成这一过程。可以说，烤箱是文物修复工作中非常实用的设备之一。

需要注意的几点是：第一，烤箱的温度要根据器物的材质进行调整，不易过高，以防造成模具损坏。第二，根据模具的大小，烘烤时间也要灵活掌握，不可千篇一律，否则极易造成干燥不彻底的现象，影响最终的翻模效果。第三，烤箱尺寸尽量选择大一些的，以便完成对大型模具烘烤，从而增加设备的通用性。

4、精密恒温恒湿柜

文物的保存对环境有着复杂而严格的要求。藏品在长期保存中易受到环境温湿气候、空气污染、光线辐射、昆虫危害、微生物繁殖等环境因素的影响。在日常文物修复工作中，我们需要对被修藏品进行全面的评估，制定可行性修复方案，修复过程往往漫长而细致。在工作之余，如何保证文物存放环境的安全，是我们不得不解决的实际问题。频繁的将被修文物进出库房，也会增加很多不确定因素，不利于文物的安全。此时，利用精密恒温恒湿柜存放被修文物，为我们提供了新的选择。

精密恒温恒湿柜，可以按照不同文物的种类设置温湿度值，其精度控制在±3%RH，可确保珍贵文物存放在安全的环境下。避免其在自然环境中受到损坏，延长藏品的寿命。国家文物局制定及出版的《博物馆藏品保存环境试行规范》中对文物保护库房环境也有参数规定：环境相对湿度日波动值不得大于5%，环境温度日较差不得高于2-5℃。在实际工作中，我们可以参照该标准对不同材质的文物进行保存环境设定。（具体见表1）

表1博物馆藏品保存环境温度、相对湿度

三、结语

综上所述，结合几种常见的修复设备，科学合理的使用修复设备，必将对我们的修复工作会起到事半功倍的效果。正所谓：“工欲善其事必先利其器”。 在当前文物修复工作中，科技发展日新月异，出现了很多新的修复材料和新的修复技术。比如现在流行的3d扫描、3D打印技术，在文物的修复、复制方面有着非常广阔的前景。作为新一代的文保工作者也要与时俱进，不断的学习新的理论和知识，又要加强实际操作，把理论学习中的新思路、新材料、新方法运用到修复实践中，做到理论与实际相结合，努力提升自身的修复水平，以适应新时期的工作要求。

如果说传统修复技艺是“中医”的话，那么现代科学技术就是“西医”。传统工艺与现代技术的结合形成了文物修复的当代疗法。我们要继承传统手工修复和复制的工艺，将传统技术和先进科学两者相结合，优势互补，享受科学进步给我们传统修复工艺带来的便利和成果，并在未来发展的道路上不断地探索和前进。

文物修复工作者是文物“生命”的再造师，是文物价值永恒的守护神。正是他们的智慧、心血，变瓦砾为瑰宝，化腐朽为神奇，变残缺为完美，让奇迹光耀千秋，从而确保文物安全和文物事业的健康发展。

论文作者:高学峰

论文发表刊物:《文化研究》2018年第9月

论文发表时间:2018/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22687115644c518423af5f0f.html