# 浅谈水工金属结构安装的质量控制论文_高鹏程

高鹏程

（甘肃省水利水电勘测设计研究院，甘肃，兰州，730000）

【摘 要】水利水电工程在人们日常的生产和生活中的作用非常重要，水工金属结构的运行质量对于水利工程的安全运行也有直接影响，水工金属结构安装有着其自身的特点，随着市场经济的高速发展，水工金属结构制造业也逐渐出现了市场化的趋势，所以必须要对水工金属结构安装引起相应的重视。本文通过对水工金属安装的特殊性及安装要点的介绍，提出了确保水工金属结构安装的质量保证措施。

【关键词】水工金属结构，安装，质量控制

引言

我国的水利工程不仅在数量上有很大的提升，在规模上也有不小的进步，金属结构构件在水利工程所有构件中，其制造量特别大，水电站金属结构设备一般包括各种闸门、升船机、拦污栅、各类启闭机，以及拦污栅、操作闸门的附属设备如吊杆、抓梁、锁定装置等。作为水电站、水闸和水坝等工程的重要设备，水工金属结构在防洪、发电和灌溉等方面发挥着巨大的作用。水工金属结构的制造和安装质量直接影响到整个水利水电工程的质量。这些设施的可靠性与安全性也会对水利工程的正常运行产生影响，水利工程建设施工中十分重要的一个环节就是金属结构安装。因此需要加强水工金属结构制造和安装的质量管理，确保金属结构制造和安装工作的质量。所以在建设的过程中，一定要确保安装程序的规范性与科学性。[1]

一、水工金属安装的特殊性

（一）投资数额比较大。在对水工金属进行安装时，不仅需要购进一定数量的原材料，而且还需要有专业的安装人员来安装，不管是原材料还是安装费都要花费一定的资金，因此投资的数额是比较大的。

（二）对于工程质量的要求比较高。水利工程与人们的生产生活息息相关，影响到人们的很多方面，因此建设这项工程时一定要保证质量，以确保人们正常的生产和生活。

（三）对施工技术的要求比较高。水工金属结构安装的过程需要涉及的方面很多，并且有非常高的专业技术要求，随着新技术的发展，为更好地适应施工过程，对施工技术提出很多新的要求。

（四）对安全的重视程度大。不论是在水工金属结构制造时还是在安装过程中，都要对安全性足够重视，提高安全性对于施工进度以及建设企业的经济效益都有一定的提升。[2]

二、主要水工金属结构安装要点

（一）闸门及埋件的安装准备工作：在闸门安装前，先检查安装部位是否具备安装条件，并根据业主提供的施工图样，编制安装工艺，然后对所要安装的设备及工器具进行清点和检查。闸门安装：闸门安装拟采用卧式安装法进行安装，用枕木在闸门的门槽顶部平台搭设临时性拼装平台。在临时平台上，将闸门的附件，包括水封、承压滑块、导向轮等按规范要求及设计要求分别安装好，重点控制水封与面板一侧导向轮或承压滑块的高程差，以及滑块（或轮）的共面度，使门叶的尺寸均严格控制在规范内，保证门体整体止水达到理想效果。节间止水安装时亦需仔细检查侧止水座板及止水座的不平度，并对水封作适当调整，保证水封的止水效果达到设计及规范要求。应该把所有主支承面调整到同一平面上，误差不能超过施工图纸的相关规定。闸门吊装：闸门吊装利用塔机进行吊装。

（二）启闭机安装

启闭机的安装需要采用合适的汽车吊和塔机配合进行吊装。启闭机运行机构安装时，严格按规范控制运行车轮的垂直偏斜、车轮组对角线偏差等；门架安装控制门腿的垂直度、两支腿的高度相对差、门架的水平偏斜等；电气设备安装时，操纵室内无裸露的带电部分，穿线用钢管应清洁并涂以防锈涂料，全部电气设备不带电的外壳或支架应可靠接地；小车与桥架，启闭机与轨道之间有可靠的电气连接，以保证门机的安装质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）拦污栅及栅槽安装

拦污栅及栅槽安装顺序：测点布置→栅槽预组装→栅槽吊装调整→检查→验收。栅体为整体结构，可一次吊装就位。[3]

三、水工金属结构安装的质量保证措施

（一）埋件和设备安装前应对部件进行详细检查验收，确认合格后方可进行安装。启闭机安装应在监理、厂家代表指导下进行。

（二）施工过程施行工序控制，上道工序不合格不得进入下道工序，工序或项目完工后施行自检、复检和终检的三检制度，三检合格后申请监理工程师进行项目验收。

（三）埋管、埋件在安装和预制前有证明材质的合格文件；建立可靠的检验和试验程序，并将其活动形成文件和以质量记录的形式予以保留，从进货到交货的全过程严格控制。(内容包括：进货检验、过程检验、最终检验、包装运输检验、人员、仪器设备控制及分包、外协设备检验)。

（四）安装中使用的一切测量仪器、检测工具定期校检，保证在有效期内使用。所有安装测量控制点均由专业测量人员放置。

（五）安装前应认真审核施工图纸及安装说明书，加强施工预见性；在施工中发现问题，及时与监理、设计及业主协调解决，未经许可，不得擅自变更。

（六）施工前认真做好技术交底，使每个作业人员都做到心中有数，明确任务和内容、技术要求、施工特点、重点及难点，作业程序及质量要求。

（七）施工中各工序严格执行三级质检制，且各道工序实行工序传递卡制度，无上道工序合格证，不得转入下道工序，质检人员有权实行质量一票否决权。对施工中出现的问题，及时向上级部门反映，查明原因并采取有效措施后施工。强化工艺纪律，建立有效的质量奖惩机制。对造成的质量事故，执行“三不放过”的原则。

（八）对安装过程中出现的偏差，及时进行修正，焊接过程中的缺陷及时进行返修。

（九）对安装后的埋管、埋件在自检合格的情况下，提交施工记录及安装验收单，申报监理工程师达到其认可以后，才能开始混凝土浇筑。

（十）强化对施工原始资料、施工记录、施工变更、试验报告、厂家资料、阶段性验收资料等技术文件的收集、保管、归档工作，以方便施工和竣工资料编制。

（十一）施工过程中接受监理工程师的指导和监督检查，对监理工程师的工作积极配合。如必须更该设计时，需经监理工程师同意并签字或发修改通知书后方能更改。

（十二）严格进行过程检查，过程检查在拼装，放线，防腐与焊接的过程中，是必须的步骤。门体弧度对外观质量是否有影响，支铰装配安装是否吻合，支臂拼装是否合格，这些都需要检查，判定合格后，才可以进行下一工序。需按照规范进行抽检比例及选取。对于影响外观的瑕疵，需要重新打磨满足外观审美。[4]

结束语

水利水电工程是一项复杂、影响范围广的工程，水利工程建设中的一个重要组成部分就是水工金属结构安装，其安装质量会影响到水利工程具体功能的发挥以及的正常运行，在整个安装过程中，影响水工金属结构质量有很多因素，包括：人员、技术、环境、材料等。因此，一定要严格控制各个影响因素、各个安装过程的质量控，以确保水工金属结构的安装质量。只有制定合理安装方案，提高安装操作的科学性与规范性，才能更好地提高水工金属结构的施工质量，才能进一步保障整个水利水电工程的质量。[5]

参考文献：

[1]余良缘.关于水工金属结构安装的质量控制探析[J].科技创新与应用,2013,33:190.

[2]岳廷文,张良君.水工金属结构制造与安装的质量控制要点[J].广东科技,2014,10:118-119.

[3]梁胜辉.如何控制水工金属结构安装的质量问题[J].江西建材,2014,17:288.

[4]何勇.如何控制水工金属结构安装的质量问题[J].科技与企业,2011,13:18.

[5]吕密鸽.浅谈水工金属结构安装的质量控制[J].陕西水利，2009,6:68

论文作者:高鹏程

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿

论文发表时间:2015/9/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2272b2ef27e1f4d667a107bf.html